Pilotní projekt pasportizace s využitím metody BIM – areál Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují

B.1_BIM protokol

Účel protokolu	5

1	Vymezení pojmů (definice)	5

2	Obecné požadavky na informace	8

2.1	Obecné požadavky na dokumenty v digitální podobě	8

2.1.1	Soubory - dokumenty představující Digitální Model Stavby (DiMS)	8

2.1.2	Soubory - dokumenty představující výstupy z DiMS	9

2.1.2.1	Výkresová dokumentace	9

2.1.2.2	Další výstupy z DIMS	9

2.1.3	Ostatní soubory - dokumenty související s projektem, které je nutné předat v rámci DiMS		9

2.2	Požadavky na strukturu a organizaci DIMS	9

2.3	Požadavky na geometrii DIMS	10

2.3.1	Jednotky použité v DiMS	10

2.3.2	Geometrická podrobnost DiMS „G“	10

2.3.3	Knihovny prvků	13

2.3.4	Zpracování DIMS ve stupni projektové dokumentace DSPS	13

2.3.4.1	OBECNÁ DEFINICE	13

2.3.4.2	VIRTUÁLNÍ OBJEKTY	14

2.3.4.3	ÚROVNĚ	14

2.3.4.4	MODEL STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ČÁSTI – ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE	14

2.3.4.5	MODEL STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ČÁSTI – OCELOVÉ KONSTRUKCE	15

2.3.4.6	MODEL STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ČÁSTI – DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE	15

2.3.4.7	MODEL ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁSTI	15

2.3.4.8	NÁBYTEK, VNITŘNÍ VYBAVENÍ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	16

2.3.4.9	VEDENÍ ROZVODŮ – VZT, SOZ, ZOTK	17

2.3.4.10	VEDENÍ ROZVODŮ – UTCH, ZTI, SHZ	17

2.3.4.11	ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD, SLABOPROUD, MAR, EPS apod.	18

2.3.4.12	POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	18

2.3.4.13	OSTATNÍ TECHNOLOGIE	18

2.3.4.14	POŽADAVKY NA OHRANIČENÍ DIMS, VAZBY NA OKOLÍ	18

2.3.4.15	INŽENÝRSKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA	19

2.3.5	Referenční bod a souřadný systém	20

2.3.6	Prostorové dělení modelovaných elementů, resp. datových objektů	20

2.4	Požadavky na vlastnosti datových objektů (alfanumerické informace) „I“	20

2.4.1	Vlastnosti	20

2.4.2	Informace o materiálech	21

2.4.3	Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt - Objednatel	22

2.4.4	Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt - Poskytovatel	22

2.4.5	Požadavky na klasifikaci modelovaných datových objektů	22

2.4.6	Požadavky na prostorovou příslušnost datových objektů DiMS (systémová vazba)	22

2.4.7	Požadavky na prostorovou příslušnost datových objektů DiMS (prostorová vazba)	23

3	Seznam účelů užití informací	23

3.1	ÚU01 Kontrola výkresové dokumentace	23

3.2	ÚU02 Kontrola objemu, ploch a množství	24

3.3	ÚU03 Prohlížení modelu DiMS	24

4	Milníky předání informací	25

5	Popis společného datového prostředí	27

5.1	Cíle užití CDE	27

5.2	Systém CDE a popis funkcí (funkcionality)	27

5.2.1	Systém CDE	27

5.2.1.1	Integrovaný jednotný systém CDE (popis).	27

5.2.1.2	Integrovaný systém CDE složený z více provozních komponent (popisy).	27

5.2.1.3	Popis vazeb mezi jednotlivými moduly, resp. provozními komponenty.	27

5.2.1.4	Popis správy uživatelů, rolí a práv v modulárním systému CDE.	28

5.2.2	Logické vazby	28

5.2.2.1	Dokumenty v digitální podobě přímo propojené:	28

5.2.2.2	Dokumenty v digitální podobě logicky související:	28

5.2.3	Datové formáty	28

5.2.3.1	Vložení libovolného datového formátu.	28

5.2.3.2	CDE umožňuje tyto datové formáty zobrazovat přímo v prohlížeči systému CDE.	28

5.2.4	Lokalizace do češtiny	28

5.2.4.1	Lokalizace systému CDE do češtiny (popsat do jaké míry je systém lokalizován).	28

5.2.5	Funkce aplikace	28

5.2.5.1	Obecné, základní funkce, bezpečnost	28

5.2.5.2	Práce s dokumenty / výkresy (výkresem zde není myšleno pouhé 2D zobrazení generované z modelu)	29

5.2.5.3	Práce s DiMS	29

5.2.5.4	Mobilní aplikace	29

5.3	Přístup do CDE a dostupnost CDE	30

5.3.1	Technické řešení přístupu do CDE	30

5.3.1.1	Popis systému pro přístup do CDE, garance funkčnosti a přístupu do CDE s HW a SW Objednatele	30

5.3.2	Garance dostupnosti CDE	30

5.3.2.1	Způsob řešení nezbytných technických zásahů do systémů, které mohou vést k výpadkům funkčnosti, způsob řešení technických závad a minimalizace jejich dopadů na CDE.		30

5.3.3	Řízení přístupových práv	31

5.3.3.1	Způsob řízení uživatelských práv, seznam uživatelů, skupin a rolí.	31

5.3.3.2	Zřizování nových uživatelů a řízení přístupových práv v CDE	31

5.4	Závazné části struktur datového úložiště (CDE)	31

5.5	Pravidla pro pojmenovávání datových souborů a složek	32

5.5.1	Pravidla pro pojmenovávání souborů, resp. dokumentů v digitální podobě.	32

5.5.2	Pravidla pro verzování dokumentů v digitální podobě	32

5.5.3	Pravidla pro nakládání se soubory, resp. dokumenty v digitální podobě.	32

5.5.4	Pravidla pro značení výkresů v DIMS.	32

5.6	Zabezpečení dat v systému	32

5.6.1	Společné datové prostředí je v souladu s následujícími Právními předpisy v jejich aktuálních zněních:	32

5.6.2	Popis zabezpečení datového centra, v rámci kterého je Cloud Computing poskytován.			32

5.7	Definice procesů prováděných v CDE (workflow)	33

5.7.1	Jakým způsobem jsou v CDE podporovány procesy pracovních postupů v CDE (workflow).	33

5.7.2	Proces publikování dokumentů v digitální podobě do CDE.	33

5.7.3	Proces schvalování.	33

5.7.4	Proces předávání, předávací protokoly	33

5.7.5	Změnová řízení, požadavky na informace (tzv.RFI).	33

5.7.6	Řešení dalších procesů v CDE.	33

5.7.7	Připomínkování dokumentů v digitální podobě a způsob vypořádání připomínek.	33

5.8	Podpora pro uživatele CDE	33

5.8.1	Uživatelské návody a další zdroje informací.	33

5.8.2	Plán školení uživatelů.	34

5.8.3	Zajištění uživatelské podpory (popis).	34

- Účel protokolu

Účelem této části/přílohy Smlouvy (BIM Protokolu) je zajistit vytvoření Informačních modelů stavby ve stanoveném rozsahu. Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat týkajících se Informačního modelu stavby.

Vymezení pojmů (definice)

Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít slova a slovní spojení použitá v tomto dokumentu a jeho přílohách následující význam s tím, že se použijí i definice obsažené jinde ve Smlouvě.

BIM Protokol (též Protokol) - příloha Smlouvy, která stanovuje požadavky Objednatele na tvorbu, výměnu a užívání informací v digitálním a informačním modelu stavby (DiMS/IMS). Protokol se vztahuje na veškeré Informační modely stavby, které jsou předmětem plnění (nebo jeho součástí) Poskytovatele podle Smlouvy nebo podkladem pro plnění Dodavatele podle Smlouvy.

Členové projektového týmu - osoby uvedené v definici Projektového týmu, včetně dalších osob (např. nahrazujících stávající Členy projektového týmu) určených Objednatelem nebo Poskytovatelem podle tohoto Protokolu.

Datový objekt - digitální reprezentace čehokoliv vnímatelného nebo myslitelného, zřetelně existujícího, i když ne nutně hmotného, reprezentovaného v Digitálním modelu stavby.

Datový standard Objednatele (DSO) - všechny Objednatelem požadované negrafické (alfanumerické) informace v Digitálním nebo Informačním modelu stavby ve vztahu k definovaným účelům užití informací. Datový standard Objednatele je odvozen z Datového standardu staveb (DSS) připraveného Českou agenturou pro standardizaci, respektuje jeho principy a způsob zápisu dat, přičemž zohledňuje požadavky Objednatele na informace. Dodavatel musí dodržovat předepsané označení a další charakteristiky vlastností (jednotky, datový typ, typ hodnoty, apod.)

Datový standard Staveb (DSS) - tabelární přehled negrafických (alfanumerických) vlastností datových objektů v informačním modelu stavby pokrývající celou stavbu, a to jak její fyzické části, tak i její abstraktní části (např. prostory, zóny, technické systémy). Definuje rozsah a podrobnosti dle tzv. účelu užití - tzn. účel, pro který daný požadavek vznikl (např. prostorová koordinace apod.), dále dle tzv. milníku (např. stupně projektových dokumentací apod.), dle tzv. aktéra - tzn. role kdo požadavky má a kdo požadavek plní (typově zadavatel, projektant, zhotovitel) a v závislosti na tzv. klasifikaci, resp. zatřídění - tzn. definování, jak mají být data tříděna, aby je jejich další uživatel mohl efektivně zpracovávat. Podklad průběžně zpracovávaný Českou agenturou pro standardizaci.

Digitální model stavby (DIMS) - strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení.

Dílčí digitální model stavby (Dílčí DIMS) - Digitální model stavby určité části stavby.

Dílo - Stavba, (podle kontextu) Dočasné dílo a všechny činnosti nezbytné pro dokončení Stavby, které má Dodavatel podle Smlouvy provést.

Dodavatel (také Poskytovatel) - fyzická nebo právnická osoba, která (vždy v závislosti na konkrétních ujednáních ve Smlouvě) pro Objednatele zhotovuje, projednává a provádí Dílo nebo Projektování a

správu a provozování s ním případně souvisejícího Informačního modelu stavby. Poskytovatelem se pro účely Protokolu rozumí zhotovitel Díla a jakýkoli konzultant účastnící se Díla nebo Projektování (projektant, správce zakázky atd. ).

Dokument - jakákoliv písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace.

Dokument v digitální podobě - dokument vytvořený prostřednictvím elektronického systému (informačního systému, aplikace) nebo dokument konvertovaný z analogové podoby pomocí skeneru.

Element - digitální reprezentace stavebního prvku nebo stavební konstrukce v Digitálním modelu stavby.

Informační model stavby (IMS) - souhrn veškerých dokumentů, grafických (obrazových, geometrických apod. ) a popisných (alfanumerických) údajů o stavbě, zahrnující i Digitální model (popř. dílčí modely) stavby. Umožňuje jej vést a sdílet v elektronické podobě v průběhu času a který je Projektový tým povinen poskytnout podle Smlouvy.

Koordinátor BIM na straně Objednatele - osoba zodpovědná za nastavení a kontrolu pravidel výměny informací, za komunikaci s ostatními členy projektového týmu. Spolupracuje a komunikuje s BIM koordinátorem na straně Poskytovatele. Přebírá, kontroluje a schvaluje informace v informačním modelu stavby. Stanovuje Dodavateli požadavky na aktualizaci BEP. Objednatel je oprávněn slučovat některé role do jedné osoby, např. Koordinátora BIM a Správce informací.

Koordinátor BIM na straně Poskytovatele - osoba zodpovědná za dodržování nastavených pravidel výměny informací, za komunikaci s ostatními členy projektového týmu. Spolupracuje a komunikuje s BIM koordinátorem na straně Objednatele. Kontroluje, schvaluje a předává Objednateli informace v informačním modelu stavby. Zajišťuje aktualizaci BEP dle požadavků Objednatele.

Objednatel - fyzická nebo právnická osoba, která si v rámci předmětu plnění (vždy v závislosti na konkrétních ujednáních ve Smlouvě) u Dodavatele objednala zhotovení, projednání a provedení výstupů podle Smlouvy.

Milník - plánovaná událost pro předem stanovenou výměnu informací. Specifikace, kdy budou informace vyžadovány.

Plán realizace BIM (BEP) - průběžně aktualizovaný přehled plnění požadavků Objednatele na informace.

Požadavky Objednatele na informace - součástí BIM Protokolu, obsahující technické specifikace Objednatele na informace v digitálním a informačním modelu (DiMS/IMS). Stanovuje požadavky na geometrickou/grafickou a negrafickou (alfanumerickou) podrobnost informací, specifické zásady a požadavky podle oborové příslušnosti, datové formáty a další zásady související s požadovanými informacemi, podle kterých má být informační model a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Poskytovatel - viz. Dodavatel.

Projektový tým - osoby podílející se na výměně informací, zejména Správce informací, Koordinátor BIM na straně Objednatele a Poskytovatele, popřípadě další lidé nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu s Objednatelem a které se jakkoliv účastní výměny informací v rámci smluvního vztahu.

Sdružený digitální model stavby - digitální model Stavby pro jednu konkrétní fázi či vývojový stupeň životního cyklu Stavby, který vzniká tak, že se k Dílčímu digitálnímu modelu stavby připojí všechny, pro danou fázi či vývojový stupeň projektu relevantní dílčí modely.

Smlouva - smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Poskytovatelem, jejíž součástí a přílohou je tento Protokol a jejímž předmětem je provedení Díla a/nebo s ním související Projektování či obdobné činnosti (vždy v závislosti na konkrétních ujednáních ve Smlouvě) a správa a provozování s ním případně souvisejícího Informačního modelu stavby.

Společné datové prostředí (CDE) - nástroj pro výměnu informací.

Správce informací - osoba na straně Objednatele zodpovědná za nastavení procesů výměny informací a za jejich správu ve Společném datovém prostředí (CDE). Spravuje strukturu a nastavení nástrojů CDE, včetně přístupových práv. Koordinuje technickou podporu a základní zaškolení členů projektového týmu. Zajišťuje aktualizaci BEP o části vztahující se k CDE. Objednatel je oprávněn slučovat některé role do jedné osoby, např. Koordinátora BIM a Správce informací.

Účel užití - specifikace, proč jsou informace potřebné v návaznosti na úroveň informačních potřeb

Záznam - veškeré dohodnuté dokumenty, procesy (workflow) a komunikace související s prováděním Díla, včetně Dokumentů v digitální podobě a komunikace řízení (např. předávání, schvalování, žádosti o změny nebo doplnění informací), které jsou nebo mají být vloženy do Společného datového prostředí (CDE).

Obecné požadavky na informace

Obecné požadavky na dokumenty v digitální podobě

Veškeré dokumenty v digitální podobě musí být Poskytovatelem předávány a ukládány jak v nativním (zpravidla proprietárním formátu), tak i v otevřeném formátu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

Všechny předané dokumenty v digitální podobě musí umožňovat fulltextové vyhledávání.

Příklady nativních formátů: *.doc, *.xls, *.rvt, atd.

Příklady otevřených formátů: *.ifc, *.rtf, *.pdf, atd.

Soubory v nativním i otevřeném formátu musí obsahovat veškerá požadovaná data IMS. Struktura informací v projektu musí být dle norem řady ISO/IEC 81346 a ISO 12006-2 dle systému referenčního označování a z tohoto systému odvozeného klasifikačního systému CCI.

Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných souborech ve všech formátech je odpovědný Poskytovatel.

Soubory - dokumenty představující Digitální Model Stavby (DiMS)

Pro předání Digitálního modelu stavby musí být vždy použity následující formáty:

a/ Formát IFC.

b/ Nativní formát softwaru použitého pro přípravu dat.

Data v obou formátech musí obsahovat veškerá požadovaná data DiMS včetně klasifikace CCl. Přehled použitých SW nástrojů, jejich verzí, formátů, případně i doplňkových nástrojů či modulů, apod. musí být Poskytovatelem blíže specifikován v Plánu realizace BIM (BEP).

Nativní soubory musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS v podobě, jak byla vytvořena nativní aplikací se zachováním parametričnosti a vazeb, které byly při tvorbě DIMS vytvořeny.

Soubory ve formátu IFC musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS.

Revize a změny DIMS musí být předány v Objednatelem předem odsouhlaseném formátu.

V případě nežádoucího nesouladu mezi daty ve formátu IFC a daty v nativním softwaru, mají přednost data ve formátu IFC.

Poskytovatel musí v rámci plnění Díla poskytnout Objednateli všechny Dílčí digitální modely stavby (Dílčí DiMS) a v případě modelu v nativním formátu současně i jeden celkový, tzv. Sdružený digitální model stavby, prostřednictvím jednoho souboru nebo souboru odkazujícího na Dílčí DiMS. Více o struktuře DiMS v kapitole Požadavky na strukturu a organizaci DiMS.

Klasifikační systém CCI Agentury ČAS (Česká agentura pro standardizaci) je dostupný na adrese:

https://cci.koncepcebim.cz/

Soubory - dokumenty představující výstupy z DiMS

Výkresová dokumentace

Základní výkresové části dokumentace staveb (půdorysy, řezy, pohledy, axonometrické či perspektivní pohledy, apod.) musí být v co největší možné míře generovány přímo z DIMS a musí DIMS věcně i geometricky odpovídat. Výjimky musí být Dodavatelem specifikovány v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Takto vytvořená výkresová dokumentace musí odpovídat v co největší možné míře technickým normám upravujícím způsob tvorby technické dokumentace. Výjimky musí být Dodavatelem specifikovány v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Detaily, schémata a další podrobnější výkresová dokumentace v měřítku podrobnějším než 1:50 mohou být zpracovány i formou 2D výkresů vytvářených jiným způsobem a jiným nástrojem, než v jakém je vytvářen DIMS. Musí však být zajištěna vazba takovýchto souborů - dokumentů na příslušné datové objekty DIMS. Výkresy tvořené mimo nástroje pro tvorbu DIMS budou specifikovány v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Další výstupy z DIMS

Veškeré dokumenty představující výstupy z DIMS dle relevantních účelů užití budou v co největší možné míře generovány přímo z DIMS.

Výjimky musí být Poskytovatelem specifikovány v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Pro generaci dalších datových výstupů potřebných pro předávání informací napříč životním cyklem staveb je použito klasifikačního systému CCI

Ostatní soubory - dokumenty související s projektem, které je nutné předat v rámci DiMS

Způsob provedení těchto vazeb mezi dokumenty a DiMS musí být Poskytovatelem specifikován v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Požadavky na strukturu a organizaci DIMS

Veškerá data v DIMS musí být přehledně strukturovaná, jednoznačná, čitelná a konformní. To platí jak pro strukturu a organizaci DIMS, tak jednotlivé datové objekty a informace o nich - grafické i negrafické.

DIMS musí být podle níže stanovených principů a to s ohledem na profesní odbornost a odpovědnost za zpracovávané informace rozdělen na několik Dílčích DIMS. Jeden z Dílčích DIMS je označen jako tzv. Sdružený digitální model stavby, ke kterému jsou v nativním formátu referencovány ostatní Dílčí DIMS.

Podrobný soupis všech Dílčích DIMS, včetně specifikace Sdruženého DIMS a dalších pro projekt potřebných sestav, musí být jednoznačně stanoven v příloze Plán realizace BIM (BEP). V případě, že Poskytovatel předává vedle Sdruženého a Dílčích DIMS další sestavy, uvede je v příloze Plán realizace BIM (BEP) a to včetně popisu, k čemu daná sestava slouží.

Poskytovatel v příloze Plán realizace BIM (BEP) uvede konkrétní způsob a popis splnění požadavků Dílčích DiMS pro stanovené účely užití a milníky (resp. kontrolní dny).

Pro snazší orientaci v projektu z pohledu lidského uživatele musejí být jednotlivé dílčí DiMS a části v nich barevně odlišeny. Pokud není barevná konvence stanovena Objednatelem, musí být navržena Poskytovatelem a specifikována v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Digitální model stavby bude podléhat strojové kontrole, kterou si zajistí Objednatel v průběhu řešení projektu. Pro strojové zpracování (kontrolu) musí být obsahem jednotlivých dílčích DiMS klasifikace.

Prostorové uspořádání DIMS musí odpovídat následující logice a formě zápisu dat do IFC:

•	místo stavby - zapisováno jako IfcSite

•	stavební objekty - zapisovány jako IfcBuilding

•	podlaží - zapisováno jako IfcBuildingStorey

Dělení DiMS a Dílčích DiMS se bude řídit metodikou Agentury ČAS (Česká agentura pro standardizaci)

Požadavky Objednatele na informace (příloha 1 BIM Protokolu) dostupnou na:

https://www.koncepcebim.cz/wp-content/uploads/2023/04/Principy-tvorby-DiMS_DPS_Agentura-CAS-2.pdf

Požadavky na geometrii DIMS

Poskytovatel musí zajistit prostorovou návaznost Dílčích DiMS k Sdruženému digitálnímu modelu i mezi všemi Dílčími DiMS navzájem.

Poskytovatel musí dále zajistit, že se v DiMS nebudou vyskytovat duplicity, tedy že se nebudou opakovat modelované datové objekty a elementy mezi Dílčími DiMS, v jednom z Dílčích DiMS nebo ve Sdruženém DiMS. Pokud je z technických důvodů nutné provést duplicitu modelovaných Datových objektů, uvede Poskytovatel jednotlivé výjimky v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Jednotky použité v DiMS

DiMS musí být v jednotkách SI (Le systéme International ďUnités).

Geometrická podrobnost DiMS „G“

Geometrická podrobnost modelovaných Datových objektů v DIMS (množství, velikosti, ohraničující rozměry, umístění a orientace modelovaných elementů či datových objektů) musí umožňovat číst informace přímo z geometrie vybraného elementu či datového objektu.

V případě, že tento dokument ani jeho přílohy nespecifikují požadavky na modelování datového objektu nebo elementu, přestože se jedná o konstrukci, materiál, sestavu nebo technologii vyskytující se na projektu, má Poskytovatel povinnost způsob modelování přizpůsobit požadavkům uvedeným v tomto dokumentu a navrhnout grafickou a negrafickou podrobnost v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Požadavky na geometrii odpovídají standardu G0 – G3 zpracovaného Agenturou ČAS ve spolupráci se organizacemi ČKAIT a ČKA, viz podrobněji Tabulka č. 2 grafické podrobnosti.

Části výkresové dokumentace např. detaily, situační výkresy, speciální technologie apod. mohou být zpracovány běžnými nástroji ve 2D. Způsob provedení bude uveden v BEP.

Tabulka č.2 - Grafické podrobnosti (pro fázi DPS, DSPS je relevantní grafický standard G 3):

| Stavebně – konstrukční |
| --- |
| G 3 (DPS, DSPS) | stavební konstrukce či stavební prvek je modelovaný podle typu konstrukce či prvku v navrhovaném tvaru a rozměru; rozměry – délka, šířka, tloušťka a výška konstrukce vycházejí z jejich geometrie (jsou nástrojově závislé); jsou doplněny konstrukčně významné prostupy pro technologické rozvody; je specifikovaný materiál podle typu konstrukce a další alfanumerické informace viz příloha „DSS požadované minimum DPS“, konstrukce jsou modelovány bez povrchové úpravy prostřednictvím dílčího DiMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci, množství modelovaných konstrukcí a prvků podle typů a specifikovaných materiálů (např. podle třídy betonu), včetně jejich umístění v rámci stavby jsou doplněny veškeré konstrukce potřebné pro daný stupeň projektové dokumentace, z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy další podrobnější specifikace a dokumenty, které jsou zpracovány jinými softwarovými nástroji mimo DiMS ve 2D nebo se jedná o dokumenty rozšiřující informace DiMS, jsou tyto vzájemně s prvky v DiMS propojeny, a to využitím odkazu „kódu“ rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi dokumentace pro provedení stavby model nenahrazuje výrobní dokumentaci Přesný rozsah a specifické požadavky budou podrobněji specifikovány v BEP |
| Architektonicko – stavební |
| G 3 (DPS, DSPS) | stavební konstrukce či stavební prvek je modelovaný podle typu konstrukce v navrhovaném tvaru a rozměru; rozměry - délka, šířka, tloušťka a výška konstrukce vycházejí z jejich geometrie (jsou nástrojově závislé); jsou doplněny konstrukčně významné prostupy pro technologické rozvody je specifikovaný materiál podle typu konstrukce a další alfanumerické informace viz příloha „DSS požadované minimum DPS“; konstrukce jsou modelovány ve výrobním rozměru, povrchové úpravy dle možností zvoleného SW nástroje jsou doplněny veškeré konstrukce a výrobky potřebné pro daný stupeň projektové dokumentace (podhledy, výrobky truhlářské, zámečnické, klempířské a ostatní), jsou doplněny prostupy pro technologické rozvody se specifickým požadavkem (požár, akustika),; je specifikovaný základní materiál skladby – modelovaná skladba může být složena pouze z graficky podstatných položek a je doplněna detailní specifikací v dokumentu vytvořeném mimo DiMS, avšak musí být zajištěna provazba mezi modelovanou konstrukcí a dokumentem prostřednictvím „kódu“; prostřednictvím dílčího DiMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy, výkaz množství konstrukcí a prvků podle typů včetně jejich umístění další podrobné specifikace jsou zpracovány v navazujících dokumentech a s využitím „kódu“ jsou vzájemně s prvky v modelu propojeny (např. schémata a detaily, a podobně),; instalační zařizovací předměty (toalety, umyvadla, vany atd.) mohou být do dílčího DiMS této části osazeny jako zástupné prvky bez 3D (pro vyloučení duplicit z důvodu kolizí prostorových objektů mezi dílčími DiMS – bude řešeno v BEP) geometrie za účelem definování pozice daného předmětu; rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi dokumentace pro provedení stavby; model nenahrazuje výrobní dokumentaci Přesný rozsah a specifické požadavky budou podrobněji specifikovány v BEP |
| TZB - zařízení, příslušenství, koncové prvky |
| G 3 (DPS, DSPS) | jsou osazena veškerá zařízení a koncové prvky, příslušenství systémů vkládané do rozvodů TZB potřebné pro daný stupeň dokumentace DPS, a to v navrhovaném tvaru, umístění s dostatečným detailem a základním materiálem; u stanovených zařízení je modelován potřebný manipulační prostor; v modelech jsou osazeny všechny součásti rozvodů a veškerá zařízení potřebná z hlediska prostorové koordinace pro fázi projektu DPS (koncové prvky, armatury apod.); zařízení mají příslušnost k systému, podlaží a místnosti (prostoru) v závislosti na zvoleném SW nástroji; prostřednictvím dílčích DiMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci; z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy, výkaz množství kusů podle typů zařízení včetně jejich umístění; další podrobné specifikace mohou být zpracovány v navazujících dokumentech a s využitím „kódu“ jsou vzájemně s prvky v dílčím DiMS propojeny (např. vazba na technický list, schémata rozvodů a podobně); alfanumerické informace viz příloha „DSS požadované minimum DPS“; model nenahrazuje výrobní dokumentaci; rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi DPS Přesný rozsah a specifické požadavky budou podrobněji specifikovány v BEP |
| TZB - rozvody |
| G 3 (DPS, DSPS) | jsou osazeny veškeré rozvody (i připojovací vedení), jsou modelované po systémech, v návrhovém rozměru a umístění a základním materiálem; rozvody jsou modelovány ke koncovým prvkům do míst spotřeby, jsou modelovány s izolacemi; z modelovaných rozvodů lze čerpat množství min. rovných úseků (bez tvarovek) podle typu systému a dimenze tvarovky jsou osazovány v přibližném tvaru vzhledem k úrovni detailu dokumentace; u rozvodů elektro jsou modelovány kabelové lávky a žlaby, kabelové trasy, jednotlivé vodiče se nemodelují logické vazby (zásuvka – rozvaděč, okruh apod.) mezi komponentami a jejich příslušnost k jednotlivým elektrickým okruhům jsou čitelné z modelu připojení koncového prvku na rozvod je řešeno pomocí systémového konektoru v případě, že je rozvod i zařízení v jednom modelu a softwarový nástroj má tuto funkcionalitu (z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy, výkaz množství (bm) podle typů systémů včetně jejich umístění; další podrobné specifikace jsou zpracovány v navazujících dokumentech a s využitím „kódu“ jsou vzájemně s prvky v DiMS propojeny (např. vazba na technický list, schémata rozvodů a podobně),; alfanumerické informace viz. příloha „DSS požadované minimum DPS“; model nenahrazuje výrobní dokumentaci; prostřednictvím dílčího DiMS je možné získat základní výkresovou dokumentaci); z osazených prvků je možné získat informace potřebné pro tiskové výstupy; rozsah modelovaných konstrukcí zajistí splnění požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro fázi DPS Přesný rozsah a specifické požadavky budou podrobněji specifikovány v BEP |

Tabulka č.3-5 Základní příkladovník pro konstrukce části stavebně – konstrukční, architektonicko – stavební, konstrukce části TZB, (pro fázi DPS, DSPS je relevantní grafický standard G 3) viz

https://www.koncepcebim.cz/wp-content/uploads/2023/04/Principy-tvorby-DiMS_DPS_Agentura-CAS-2.pdf

Knihovny prvků

Všichni aktéři používají k tvorbě DiMS standardní nástroje zvoleného softwarového řešení pro tvorbu DiMS. Každý aktér může použít jak vlastní knihovny prvků, tak i knihovny třetích stran. Zpracovatelé každé části DiMS zajistí, aby všechny prvky, které vloží do DiMS, byly v souladu s pravidly definovanými tímto dokumentem. Je požadováno používat takové knihovní prvky, které nebudou neúměrně zvyšovat velikosti souborů a ohrožovat manipulaci s nimi. Proto je kladen velký důraz na kontrolu knihovních prvků před jejich osazením do DiMS. Pokud budou zjištěny komplikace jimi způsobené, musí být tyto prvky upraveny tak, aby byla zajištěna kvalitní práce s DiMS.

Používané prvky z připojených knihoven v dílčích DiMS musí splnit potřeby stanovené cíli projektu. To se týká zejména při použití prvků získávaných z knihoven třetích stran, výrobců zařízení apod. Knihovní prvek také nesmí obsahovat neplatné informace.

Zpracování DIMS ve stupni projektové dokumentace DSPS

Konkrétní způsob provedení a připojení dílčích DiMS, včetně práce s dílčími i sdruženými DiMS je součástí BEP.

OBECNÁ DEFINICE

Požadavky jsou shodné pro stupeň DUR, DSP, DPS

Veškeré stavební prvky, konstrukce, zařízení a rozvody TZB budou modelovány v logice výstavby a dle skutečného provedení tak, aby bylo možno identifikovat typ, účel, umístění a základní návrhové rozměry prvku. Způsob zpracování musí být po celou dobu tvorby DiMS zachován a jasně specifikován v BEP.

Rozsah DiMS odpovídá vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zároveň úrovni podrobnosti G3, alfanumerické informace v rozsahu podle DSS „DSS požadované minimum DPS“.

Veškeré stavební konstrukce a stavební prvky (stěny, podlahy, sloupy, schodiště apod.) budou modelovány po podlažích. Technologické rozvody budou členěny po systémových celcích (např. ZTI - splašková kanalizace, dešťová kanalizace, tuková kanalizace, voda studená, teplá, cirkulace atd., VZT - vzduch přiváděný, vzduch odpadní atd., Elektro - kabelové lávky požární, nepožární apod.).

Níže je uveden soupis konstrukcí, které nemusejí být samostatně modelovány a mohou být součástí skladeb příslušných konstrukcí.

Jedná se zejména o následující:

hydroizolace, povlakové vrstvy, nátěry, penetrace, separace apod.

povrchy – omítky na svislých a vodorovných konstrukcích (malby, omítky)

těsnící prvky pracovních a dilatačních spár

vylamovací lišty

akustické izolace / kapsy, kotevní doplňky, výztuž

závěsný a kotevní systém TZB rozvodů apod.

veškeré prvky, které svým charakterem patří až do detailních výkresů (jsou svou podrobností výrobním detailem)

Tyto konstrukce a prvky musí být jednoznačně vyspecifikovány a způsob tvorby uveden v BEP.

VIRTUÁLNÍ OBJEKTY

V BEP musí být doložen způsob stanovení hranice místnosti, prostoru, zóny, ...

Místnosti

Místnosti jsou prostory vymezené stěnami, stropem a podlahou. Jsou použity v části architektonicko – stavební a slouží pro soupis místností s uvedením potřebných vlastností o jejím čísle, názvu, ploše a základní informaci o povrchové úpravě podlahy, stěn a stropu.

Výčet vlastností je uveden v DSS „DSS požadované minimum DPS“.

Doporučený rozsah tabulky místností (vkládané na výkres a generované zvoleným SW nástrojem):

Číslo místnosti

Název místnosti

Plocha místnosti

Podlaha

  - Povrch

Stěny

  - Povrch

Strop

  - Povrch

Světlá výška místnosti

Prostory a Zóny

Prostory jsou virtuální prostorové objekty vymezené v potřebném rozsahu podle požadavků profese, která je využívá. Nesou potřebné vlastnosti, které slouží především potřebám z pohledu generálního projektanta/profesanta.

Výčet vlastností je uveden v DSS „DSS požadované minimum DPS“.

ÚROVNĚ

Podlaží

Podlaží jsou definovány v úrovni čisté podlahy a slouží pro vertikální členění budovy podle skutečných podlažních úrovní stavby. Tvorba nestandardních úrovní je předmětem BEP (např. vytvořené podlaží na spodní úrovní stropní konstrukce apod.).

MODEL STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ČÁSTI – ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

Železobetonové konstrukce jsou modelovány podle typu konstrukce s příslušným materiálem bez omítek a povrchových úprav. Podrobnost z pohledu grafiky bude zpracována v úrovni G3; veškeré konstrukce a prvky budou obsahovat informace podle DSS „DSS požadované minimum DPS“. Princip a způsob modelování veškerých konstrukcí části stavebně – konstrukční (železobetonové konstrukce), zejména s ohledem na zvolený softwarový nástroj, musí být jednoznačně stanoven v BEP.

Konstrukce budou modelovány s příslušností k jednotlivým podlažím, budou respektovány veškeré dilatační spáry. Prefabrikáty jsou modelovány samostatně v podrobnosti odpovídající stupni dokumentace.

Základové konstrukce

Základové konstrukce budou modelovány po podlažích a dilatačních celcích. Do této kategorie jsou začleněny základové desky a jejich svislé části, patky, pasy, piloty, mikropiloty apod.

Konkrétní způsob provedení je uveden v BEP.

Svislé a vodorovné konstrukce

Konstrukce budou modelovány samostatně dle jejího typu s vazbou k příslušnému podlaží a odsazením. Jsou rozlišeny prefabrikované konstrukce od monolitických. Konkrétní způsob provedení je uveden v BEP.

Trámy a hlavice stropních desek budou modelovány jako samostatné prvky navazující na spodní hranu průběžné desky. Stejně tak ztužující parapety a trámy po obvodu desek. Pokud ztužující obvodové prvky zasahují do nižšího i vyššího podlaží, budou vždy rozděleny deskou.

Předěl modelovaných konstrukcí mezi podlažími je vždy dán horní hranou stropní desky.

Odlišný způsob provedení je uveden v BEP.

Schodiště a rampy

Konstrukce budou modelovány podle charakteru a typu. Konstrukční podesty a ramena jsou modelovány zvlášť. Jsou rozlišeny prefabrikované konstrukce od monolitických. Konkrétní způsob provedení je uveden v BEP.

Ostatní konstrukce

Specifikováno v BEP podle potřeb projektu.

MODEL STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ČÁSTI – OCELOVÉ KONSTRUKCE

Konstrukce budou modelovány s příslušností k jednotlivým podlažím, budou respektovány veškeré dilatační spáry. Při modelování jsou také zohledněna montážní dělení prvků. Prvky přerušení tepelných mostů, ložiska a další prostorově významné prvky jsou modelovány samostatně.

Podrobně specifikováno v BEP podle potřeb projektu.

MODEL STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ČÁSTI – DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Konstrukce budou modelovány s příslušností k jednotlivým podlažím, budou respektovány veškeré dilatační spáry. Při modelování jsou také zohledněna montážní dělení prvků. Prvky přerušení tepelných mostů, ložiska a další prostorově významné prvky jsou modelovány samostatně.

Podrobně specifikováno v BEP podle potřeb projektu.

MODEL ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁSTI

Modelovány budou veškeré konstrukce a prvky části architektonicko – stavební podstatné pro daný projektový stupeň v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Podrobnost modelovaných konstrukcí je v úrovni G3 budou obsahovat všechny informace podle DSS „DSS požadované minimum DPS“. Princip a způsob modelování veškerých konstrukcí části musí být jednoznačně specifikován v BEP.

Vnější obalové konstrukce a fasády

Jedná se o konstrukce fasádních kontaktních zateplovacích systémů, provětrávaných fasád apod. Dále do této kategorie spadají lehké obvodové pláště, prosklené fasády apod. Jsou modelovány převážně jako agregované odpovídající stupni projektové dokumentace. Mohou být modelovány po podlažích s příslušným odsazením nebo v logice provádění konstrukce (přes více podlaží). Otevíravé výplně, dveřní panely a podobně jsou součástí konstrukce lehkých obvodových plášťů jako celku. Graficky musí být tyto součásti zobrazeny v pohledech a půdorysech včetně otevíravosti.

Konkrétní způsob provedení je uveden v BEP.

Svislé konstrukce a vodorovné konstrukce

Svislé a vodorovné konstrukce jsou modelovány převážně jako skladby složené z graficky podstatných vrstev vždy s vazbou k příslušnému podlaží a odsazením.

Konkrétní způsob provedení je uveden v BEP.

Vnitřní povrchové úpravy

Vnitřní povrchové úpravy jsou zpravidla součástí skladeb (například omítky, finální povrchové úpravy podlah) nebo jsou modelovány jako samostatná skladba (například keramické obklady v hygienickém zázemí, pás za kuchyňskou linkou apod.).

Schodiště

Schodiště, které svým charakterem spadají do části architektonicko-stavební. Konkrétní způsob provedení je uveden v BEP.

Podhledy

Podhledy budou modelovány samostatně po místnostech či logických celcích v jejich skutečném rozsahu z graficky podstatných vrstev vždy s vazbou k příslušnému podlaží a odsazením.

Konkrétní způsob provedení je uveden v BEP.

Výplně otvorů

Výplně otvorů (okna, dveře, vrata, výlezy a poklopy) jsou osazeny do příslušného podlaží a s patřičným odsazením.

Konkrétní způsob provedení je uveden v BEP.

Výrobky

Do této kategorie spadají výrobky truhlářské, zámečnické, klempířské, ostatní.

Výrobky rozsahově významné pro projekt musejí být v tomto stupni modelovány, avšak jejich geometrie může být zjednodušena. Konkrétní způsob řešení musí být specifikován v BEP.

Konkrétní způsob provedení včetně podrobnosti rozsahu a formy modelování je uveden v BEP.

Ostatní konstrukce

Specifikováno v BEP podle potřeb projektu.

NÁBYTEK, VNITŘNÍ VYBAVENÍ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Mobilní

„Volné“ vnitřní vybavení umisťované do stavby až po dokončení výstavby nemusí být prostorově modelováno (stoly, židle, skříně…). Toto vybavení bude v DiMS znázorněno buď schematicky pro znázornění nábytku v půdorysech (2D geometrie) nebo může být nábytek reprezentován samostatným a vyčištěným nativním formátem (knihovním prvkem SW), v základním tvaru a rozměrech skutečného prvku. Cílem je zajištění potřebného přehledu a přehledu o technickém vybavení (umístění zásuvek, osvětlovacích těles apod.). Pokud by byl nábytek modelován, pak může být součástí samostatného dílčího DiMS.

V BEP je uveden konkrétní způsob řešení.

Vestaněný

Vybavení pevně zabudované (vestavné skříně...) bude vkládáno do DiMS architektonicko – stavební části včetně vybavení kuchyněk, hygienického zázemí apod.

Vestavěný nábytek (recepční pulty, barové pulty, a další specifický nábytek pro interiér) může být modelován v samostatném DiMS.

V BEP je uveden konkrétní způsob řešení.

Zařizovací předměty

Do dílčího DiMS části architektonicko-stavební mohou být osazeny grafické značky zařizovacích předmětů (WC, umyvadla apod.) pro určení polohy zařizovacího předmětu jako zástupný prvek nebo může být zařizovací předmět reprezentován samostatným a vyčištěným nativním formátem (knihovním prvkem SW), v základním tvaru a rozměrech skutečného prvku.

Způsob provedení je předmětem BEP.

VEDENÍ ROZVODŮ – VZT, SOZ, ZOTK

Modelovány budou všechny součásti systémů v podrobnosti G3 (VZT zařízení, potrubí – všechny trasy, ohebná potrubí, příslušenství potrubí, požární klapky, žaluzie, tlumiče hluku, distribuční prvky, připojovací rozvody, izolace). Jednotlivé rozvody a prvky TZB budou modelovány jako funkční systémy nebo seskupení.

Modelovány budou zjednodušeně, s minimálním detailem, aby bylo možno identifikovat účel, zjednodušené zobrazení s návrhovými rozměry, jeden materiál, v podrobnosti G3 s informacemi DSO „DSS požadované minimum DPS“. Geometrické rozvody budou odpovídat rozměrům reálného prvku. Veškeré rozvody budou modelovány s izolací a bez závěsů. Příslušenství potrubí a další prvky podstatné pro daný stupeň dokumentace budou do potrubí vkládány jako generalizované, s návrhovými rozměry. Izolace potrubí je modelována.

V BEP je uveden konkrétní způsob naplnění požadavků na profesní část.

VEDENÍ ROZVODŮ – UTCH, ZTI, SHZ

Modelovány budou všechny součásti systémů podstatné pro daný stupeň (tepelná čerpadla, oběhová čerpadla, hybridní chladiče, zařízení strojoven UT a CH a kotelny, potrubí, otopná tělesa, připojovací rozvody).Jednotlivé rozvody a prvky TZB budou modelovány jako základní systémy nebo seskupení.

Modelovány budou zjednodušeně, s minimálním detailem, aby bylo možno identifikovat účel, zjednodušené zobrazení s návrhovými rozměry, jeden materiál, v podrobnosti G3 s informacemi DSO „DSS požadované minimum DPS“. Geometrické rozvody budou odpovídat rozměrům reálného prvku. Veškeré rozvody budou modelovány s izolací a bez závěsů. Příslušenství potrubí a další prvky podstatné pro daný stupeň dokumentace budou do potrubí vkládány jako generalizované, s návrhovými rozměry. Izolace potrubí je modelována.

V BEP je uveden konkrétní způsob naplnění požadavků na profesní část.

ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD, SLABOPROUD, MAR, EPS apod.

V části elektro budou modelovány veškeré části silnoproudých i slaboproudých rozvodů po systémech, které jsou významné z hlediska rozsahu daného stupně dokumentace. Jednotlivé vodiče nemusejí být modelovány.

Rozvaděče, transformátory apod. budou modelovány zjednodušeně, s minimálním detailem, tak aby bylo možno identifikovat účel prvku, tzn. zjednodušené zobrazení se základními rozměry prvku, v jednom materiálu v podrobnosti G3 s informacemi DSS „DSS požadované minimum DPS“. Ostatní elektrické vybavení jako zásuvky, spínače, osvětlovací tělesa a další malé zabudované spotřebiče, spojovací skříně, telekomunikační a datová zařízení, čidla EPS, EZS atd. budou v tomto stupni osazeny do návrhových pozic.

Kabelová lávky budou modelovány zjednodušeně a mohou být modelovány bez tvarovek. K celkové délce kabelových lávek je nutné poté připočítat rezervu.

Osvětlovací tělesa budou modelována pouze v základním tvaru a rozměrech. Není nutné modelovat do větších detailů.

V BEP je uveden konkrétní způsob naplnění požadavků na profesní část.

POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požadavky na konstrukce nebo prvky DiMS plynoucí z PBŘ budou zapracovávány dle potřeb projektu přímo do modelovaných prvků profesních částí, kterých se týkají (např. požární odolnosti stavebních prvků dveří apod., typy a charakteristiky zařízení použitých v rozvodech VZT, apod.).

Rozdělení stavby na požární úseky může být do DiMS zapracováno podložením vyčištěného nativního formátu nebo 2D kresbou v modelu části architektonicko - stavební.

V rámci požární bezpečnosti budou modelovány veškeré rozvody a prvky v rozsahu daného stupně dokumentace. Zejména se jedná o rozvody SOZ, SHZ, GHZ, EVAC, EPS, EZS, další systémy podle požadavků projektu.

Modelování rozvodů SOZ bude provedeno podle pravidel pro modelování VZT. Modelování rozvodů SHZ, GHZ bude provedeno podle pravidel pro modelování trubních rozvodů (ZTI, UTCH.). Modelování rozvodů EPS, EZS, EVAC bude provedeno podle pravidel pro modelování elektroinstalace.

V BEP je uveden konkrétní způsob naplnění požadavků na profesní část.

OSTATNÍ TECHNOLOGIE

Do této kategorie se řadí například výtahy a vertikální komunikace, gastro provoz, dopravní značení a další. Pokud tyto technologie budou modelovány, musí být zpracovány jako samostatný dílčí DiMS podle technologie.

Požadavky na konstrukce nebo prvky dílčího DiMS plynoucí z těchto částí budou zapracovány přímo do prvků a konstrukcí profesních částí dílčích DiMS, kterých se týkají.

V BEP bude je uveden konkrétní způsob naplnění požadavků na profesní část.

POŽADAVKY NA OHRANIČENÍ DIMS, VAZBY NA OKOLÍ

V rámci vytváření DiMS je kladen požadavek na zpracování zejména modelu budovy a na její vnitřní technické zařízení doplněné o jednoduché vazby zajišťující jednoznačné zakončení jednotlivých částí v logických rozhraních mezi vnitřním a vnějším prostředím. U jednotlivých konkrétních rozvodů to znamená například:

v rámci stavební části budou modelovány venkovní zpevněné plochy typu pochozích teras, schodišť apod.,

okolní terén bude modelován v rozsahu například stavebního pozemku v samostatném DiMS; jedná se doložení prostorových vztahů, vizuální kontrolu výškových vazeb vůči povrchu terénu po obvodu budovy; projektová dokumentace části čistých terénních, sadových úprav, inženýrské a technické infrastruktury je modelu nadřazena,

venkovní zpevněné plochy modelované podle výše uvedeného popisu budou umístěny v návrhových půdorysných i výškových pozicích,

prvky zeleně (stromy, keře apod.) nemusí být modelovány, jejich 2D výkresová dokumentace může být připojena formou odkazů k DiMS,

veškeré vnitřní rozvody budou ukončeny v půdorysné vzdálenosti cca 2 m od půdorysné hranice objektu (suterénu); projekty přípojek jsou zpracovány standardní dokumentací ve 2D,

v rámci DiMS elektroinstalací budou modelovány prvky uvnitř budovy a na jejím vnějším plášti; venkovní části (např. venkovní osvětlení areálu) jsou dokumentovány ve 2D (situace apod.). Výjimku tvoří trasy hlavní přípojky elektro, které jsou v DiMS ukončeny v půdorysné vzdálenosti cca 2 m od půdorysné hranice objektu (suterénu),

areálové inženýrské sítě mohou být zpracovány ve 2D.

Všechny ostatní venkovní části inženýrské infrastruktury, vnější komunikace apod. mohou být dokumentovány standardní výkresovou dokumentací (typicky 2D v nativním formátu jsou situační výkresy, podélné / příčné profily komunikací a inženýrských sítí apod.).

Budou modelovány šachty v rámci areálu. Jejich účel a hloubka.

V BEP je uveden konkrétní způsob naplnění požadavků výše.

INŽENÝRSKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Inženýrská infrastruktura

Prvky inženýrské infrastruktury dopravní nemusí být modelovány.

V BEP je uveden konkrétní způsob zpracování.

Vnější komunikace a zpevněné plochy

Dokumentace „dopravního řešení, komunikací, čistých terénních úprav, sadových úprav a venkovní infrastruktury“ může být zpracována běžnou metodou ve 2D s výstupem ve formátech viz BEP kapitola 1.2. Koordinační situace v podrobnosti odpovídající dané projektové fázi může být zpracována klasickou formou ve 2D s výstupem ve formátech viz BEP kapitola 1.2.

V rámci DiMS bude zpracován specifický dílčí DiMS (osazovací model), ve kterém bude modelován přiléhající terén zjednodušenou formou běžnými nástroji zvoleného softwarového řešení, a to především za účelem prokázání prostorových vztahů a vazeb na okolní zástavbu a komunikace.

Tomuto dílčímu DiMS je nadřazena 2D dokumentace dopravního řešení, komunikací, čistých terénních úprav, sadových úprav a venkovní infrastruktury.

V BEP je uveden konkrétní způsob provedení.

Referenční bod a souřadný systém

Referenční bod musí Poskytovatel umístit do logického místa tak, aby projekt byl umístěn v blízkosti navrženého referenčního bodu. Obvykle do průniku modulových os nebo vnější hrany digitálního modelu stavby při založení digitálního modelu architektonicko-stavební části.

Souřadnice v S-JTSK a výška v BpV takového referenčního bodu musí být specifikována Poskytovatelem v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Totožný referenční bod musí být umístěn ve stejném místě v DiMS v nativním formátu i v modelu ve formátu IFC.

Prostorové dělení modelovaných elementů, resp. datových objektů

Modelované Datové objekty, s výjimkou specifických objektů procházejících více podlažími (např. svislé stoupací potrubí, výtahové šachty, požární úseky) musí být do DIMS umístěny s vazbou na konkrétní podlaží, ve kterém se svojí geometrickou polohou nacházejí. Jednotlivá podlaží v DIMS musí odpovídat skutečným podlažím řešené stavby. V DIMS se mimo výjimečné případy nesmí vyskytovat pomocná podlaží. Pokud je to s ohledem na charakter projektu důvodné, např. v případě že je v objektu tzv. „půlpatro“ nebo základová spára, pak se použití pomocného podlaží připouští. V takovém případě však musí být tyto skutečnosti Dodavatelem specifikovány v Plánu realizace BIM (BEP).

Modelované Datové objekty musí být Dodavatelem děleny i s přihlédnutím k požadovaným účelům užití a výstupů z modelu tak, aby byla i u těchto výstupy zajištěna potřebná úroveň podrobnosti. Alfanumerická podrobnost, resp. požadavky na podrobnost negrafických informací jsou stanoveny v příloze Datový standard objednatele.

Modelované Datové objekty musí být prostorově členěny - tj. musí být vytvořeno více prostorově navazujících Datových objektů podle následujících zásad:

•	prostorové dělení musí být provedeno tak, aby modelované elementy korespondovaly s uváděnými popisnými vlastnostmi,

•	modelované elementy musí být rozděleny podle celků předpokládaných v projektové dokumentaci (např. stavební objekt apod.).

Požadavky na vlastnosti datových objektů (alfanumerické informace) „I“

Veškerá značení použitá Dodavatelem v DIMS musí být systematická a jednoznačná, odpovídající Datovému standardu staveb, resp. Datovému standardu Objednatele, který je z DSS odvozen a popsaná v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Při zaměření a pořizování požadovaných popisných alfanumerických informací nebudou rozkrývány stavební konstrukce. U technologií (rozvodů), kde nelze dohledat archivní dokumentaci nebo nelze určit umístnění, budou požadované popisné alfanumerické informace zahrnuty pouze u viditelných komponent.

Vlastnosti

Výčet požadovaných popisných alfanumerických informací stanovuje pro jednotlivé účely užití Datový standard Objednatele (DSO), který je odvozen z Datového standardu staveb (DSS) připraveného Českou agenturou pro standardizaci. Poskytovatel musí dodržovat předepsané označení a další charakteristiky vlastností (jednotky, datový typ, typ hodnoty apod.). DSO definuje užití klasifikačního systému CCI.

V DIMS budou zapsaná pouze data ověřená autorem DIMS.

Poskytovatelem, resp. autorem DIMS doplněné vlastnosti nad rámec požadovaných, musí být v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Vlastnosti u výskytu datového objektu nesmí být duplicitní. Pokud Poskytovateli vznikne důvod vytvořit duplicitní vlastnosti, argumentace bude uvedena v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Pokud SW nástroj Poskytovatele prokazatelně nedokáže pracovat s určitým datovým typem IFC (např. IfcDate), musí použít nejbližší možný datový typ a tuto změnu oproti stanoveným požadavkům Objednatele zaznamenat v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Názvy vlastností Datových objektů a jejich hodnoty (např. hodnoty výčtových, nebo logických typů) v DIMS v otevřeném formátu musí být uváděny v anglickém jazyce podle DSO a jejich hodnoty v českém jazyce.

Vlastnosti jednotlivých elementů, resp. Datových objektů, pokud se v modelu nacházejí, musí být navzájem konformní. Pro jednu vlastnost daného výskytu elementu nelze uvažovat 2 různé hodnoty.

Konformita dat musí být Poskytovatelem dodržena i mezi DIMS (např. číslování místností musí být jednotné ap.)

Klasifikace a identifikace bude v souladu s principy referenčního označování, z čehož vyplývá, že užití klasifikačního systému CCI (pojmenování a značení) struktury a organizace musí být v DiMS uvedeno formou vlastností.

Poskytovatel odpovídá za dodržení správného formátu i obsah hodnot u všech v DiMS uvedených vlastností.

Informace o materiálech

Materiály, konstrukce a skladby, pokud se v DIMS nacházejí, musí být v dostatečné míře označeny pro účely jejich identifikace a klasifikace.

Elementy musí mít přiřazené odpovídající označení materiálů, vrstvených konstrukcí, apod. V případě použití zkratek musí Dodavatel tyto informace blíže specifikovat.

Výčet použitých materiálů v DIMS musí být úplný a jednoznačný.

Veškeré značení materiálů použité v DIMS musí být systematické. V případě, že je značení odlišné od platných právních předpisů či technických norem, pak jej musí Dodavatel jednoznačně specifikovat v příloze Plán realizace BIM (BEP). Toto neplatí pro závazné předpisy a normy.

U DIMS v nativním formátu musí být informace o materiálech řešeny:

příslušným SW, který bude využit pro tvorbu informačního modelu

dle tvorby výkresové dokumentace

U DIMS ve formátu IFC to musí být řešeno:

a.	příslušnými vlastnostmi podle přílohy Datový standard objednatele (jsou-li definovány),

b.	jiným způsobem popsaným v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt - Objednatel

Objednatel nedisponuje, nepožaduje a nedefinuje specifické číselníky využitelné pro řešený projekt.

Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt - Poskytovatel

Poskytovatel DiMS může podle potřeb projektu zavádět skupiny vlastností nebo vlastnosti specifické pro projekt nad rámec požadavků Datového standardu objednatele a zaznamená je v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Při zavádění svých skupin vlastností nebo vlastností musí Poskytovatel dbát především jejich účelnosti a konformity v rámci DiMS.

Požadavky na klasifikaci modelovaných datových objektů

Všechny modelované Datové objekty musí být jednoznačně zařazeny do klasifikačního systému CCI. K tomu jsou určeny vlastnosti CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode, CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode a CZ_CCI-CCI_ComponentsCode pro jednotlivé Datové objekty a CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode pro místnosti a prostory.

Dále jsou jednotlivé Datové objekty označeny z důvodu identifikace konkrétního prvku a datové šablony názvem datové šablony (vlastnost DT_common-DT_name) v souladu s principy klasifikace vydaného DSS agentury ČAS.

Příklad: příčka bude označena podle datové šablony stěna nenosná. Ve vlastnosti DT_common- DT_name bude řetězec "stěna nenosná").

Toto označení datové šablony slouží zároveň jako hlavní klasifikace datových objektů v modelu.

Pro podrobnější klasifikaci slouží označení modelovaného prvku (CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier). Toto označení si zvolí Poskytovatel podle svého uvážení. Například si může rozdělit příčky podle materiálu a požární odolnosti na SNN01, SNN02, SNN03 atd. Toto označení modelovaného prvku je povinné.

Konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu je pak ve vlastnosti CZ_ElementCommon-Reference. Toto označení je povinné.

Např.SNN01.003: Stěna nenosná (příčka), projektový typ 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.

U DiMS v nativním formátu i ve formátu IFC to musí být řešeno příslušnými vlastnostmi podle přílohy Datový standard objednatele.

Požadavky na prostorovou příslušnost datových objektů DiMS (systémová vazba)

V DIMS musí být Elementy přiřazeny k příslušnému technickému systému (např. VZT, SHZ, topný systém). Pokud to zvolený SW Dodavatele umožňuje, pak i k jednotlivým částem systému, tzv. subsystémům (např. přívod čerstvého vzduchu u VZT vs. výtlak upraveného vzduchu, mokrá vs. suchá soustava systému SHZ, jednotlivé topné okruhy topného systému, apod.). Detail členění systémů a podsystémů odpovídá obvyklému detailu podrobnosti dokumentace dané fáze projektu a je Dodavatelem zaznamenán v dokumentu Plán realizace BIM (BEP).

U DIMS v nativním formátu to musí být řešeno:

a.	příslušnými vlastnostmi uvádějícími příslušnost k funkčním nebo technickým systémům podle klasifikačního systému CCl (preferované řešení),

b.	funkčností SW, který modelovaný objekt provazuje se systémy a subsystémy.

U DIMS ve formátu IFC to musí být řešeno příslušnými vlastnostmi uvádějícími příslušnost k funkčním nebo technickým systémům podle klasifikačního systému CCl podle přílohy Datový standard objednatele.

Požadavky na prostorovou příslušnost datových objektů DiMS (prostorová vazba)

Všechny modelované Datové objekty musí být v DIMS přiřazeny k příslušnému podlaží (CZ_ElementCommon-StoreyProjectSpecificIdentifier), budově (CZ_ElementCommon- ElementProjectObjectIdentifier) a staveništi (IfcSite), tak, aby byly co nejpřesněji zachyceny prostorové vazby.

U DIMS v nativním formátu to musí být řešeno:

a.	funkčností SW, která modelovaný objekt automaticky provazuje s těmito abstraktními prostorovými objekty (preferované řešení), nebo

b.	příslušnými vlastnostmi uvádějících prostorovou příslušnost

U DIMS ve formátu IFC to musí být řešeno příslušnými vlastnostmi podle přílohy Datový standard objednatele

Seznam účelů užití informací

ÚU01 Kontrola výkresové dokumentace

Využití digitálního modelu stavby (DiMS) pro kontrolu základní koordinované výkresové dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy...).

Výkresová dokumentace nepořizovaná z DiMSu, např. například detaily, schémata, situační výkresy, bude zpracována běžnými nástroji projektanta. Takto zpracovaná dokumentace bude uvedena v dokumentu Plán realizace BIM (BEP).

Konkrétní vybrané cíle na projektu:

Kontrola výkresové dokumentace tvořené v požadovaném stupni dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v účinném znění dle Přílohy č. 14  – Dokumentace skutečného provedení stavby (DPSP) v souladu s modelem DiMS.

Potřebné nástroje:

Funkční CDE pro čtení a sdílení modelů a dokumentace, předávání zpětné vazby a komentáře.

Systém pro porovnávání výkresové dokumentace a kontrolu modelu.

Potřebné znalosti uživatelů:

Schopnost kontroly a porovnání modelů s výkresovou dokumentací.

ÚU02 Kontrola objemu, ploch a množství

Pro užití nezávislého zjišťování objemů a množství přímo z DiMS bez vazby na nativní software. V DSO je stanoveno, které prvky a konstrukce a data v nich budou kontrolovatelné.

Konkrétní vybrané cíle na projektu:

Cílem užití je umožnění vykazování (zjišťování) objemů a množství určitých konstrukcí a prvků zúčastněnými stranami pro kontrolu správnosti předávaných návrhů a výstupů.

Potřebné nástroje:

Systém pro porovnávání a kontrolu modelu (doporučeno používat i na straně Poskytovatele, protože bude použit na straně Objednatele).

Systém pro generování reportů z modelu (doporučeno na straně Poskytovatele).

Potřebné znalosti uživatelů:

Schopnost kontroly modelu a generování výkazů/reportů.

ÚU03 Prohlížení modelu DiMS

Pro užití nezávislého prohlížení modelu a získávání informací jednotlivých prvků/datových objektů bez vazby na nativní software. V DSO je stanoveno, které prvky a konstrukce a data v nich budou kontrolovatelné.

Konkrétní vybrané cíle na projektu:

Cílem je jednoduché přiblížení DiMS uživatelem prostřednictvím prostorového zobrazení a získání lepší představy o prostorové návaznosti a uspořádání konstrukcí včetně základních informací jednotlivých prvků/datových objektů.

Potřebné nástroje:

Systém pro prohlížení modelu – otevřeného standardu IFC (doporučeno používat i na straně Poskytovatele, protože bude použit na straně Objednatele).

Potřebné znalosti uživatelů:

Schopnost základní orientace a práce s 3D modelem a schopnost práce se strukturou modelu v otevřeném standardu IFC.

Milníky předání informací

Milníky předání informací (postupné termíny doručení výstupů) byly definovány s ohledem na

1.	Přehled účelů užití informací

2.	Klíčové ukazatele projektu

3.	Datum předání každého milníku/výstupu

Milníky předání informací pokrývají primárně DiMS jednotlivých objektů. Požadavky na informace jsou členěny právě podle těchto milníků.

Schéma rozmístění jednotlivých objektů v areálu školy.

| Milníky předání informací |
| --- |
| Milník | Název | Termín | Popis |
| Milník 1 | Mračno bodů | 5. týden od začátku prací | Předání mračna bodů kompletního areálu (objekty A-F) k odsouhlasení do 5 týdnů od výzvy objednatele (výzva musí být objednatelem učiněna písemnou formou, za písemnou formu se považuje i e-mail) |
| Milník 2 | DiMS objektu C+F | 12. týden od začátku prací | Předání DiMS objektu C+F |
| Milník 3 | DiMS objektu A+B | 16. týden od začátku prací | Předání DiMS milníku 2 doplněn o objekty A+B |
| Milník 4 | DiMS objektu D+E; Sdružený digitální model stavby | 25. týden od začátku prací | Předání DiMS milníku 3 doplněn o objekty D+E; Předání Sdruženého digitálního modelu stavby |
| Milník 5 | Projektová dokumentace DSPS | 33. týden od začátku prací | Předání projektová dokumentace – Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) |

Popis společného datového prostředí

Cíle užití CDE

Cíle užití CDE

Společné datové prostředí je centrálním zdrojem informací používaným k jejich shromažďování, správě a sdílení pro celý projektový tým. Úlohou systému CDE tedy je řídit a spravovat dokumenty, procesy a komunikaci o projektu. Toto prostředí bude jako jediný společný zdroj informací „místo jediné pravdy“ o pilotním projektu pasportizace s využitím metody BIM.

Objednatel je zároveň "Provozovatel CDE" a "Poskytovatel CDE řešení"  pro účely této smlouvy.

Mezi cíle "pilotního" nasazení CDE patří:

Digitalizace stávajících procesů v rámci přípravy projektu.

Sdílení informací všech zúčastněných stran projektu pro zefektivnění komunikace.

Sběr zkušeností pro využití při dalších investičních akcích a při správě a údržbě stavby.

Systém CDE a popis funkcí (funkcionality)

Systém CDE

Integrovaný jednotný systém CDE (popis).

CDE je integrovaný systém, který spojuje všechny požadované funkcionality (viz kapitola 5.2.5. Funkce aplikace) do jednotného uživatelského prostředí. CDE je dostupné primárně na WEB rozhraní a mobilních platformách s možností přístupu pomocí desktop klienta/aplikace.

Integrovaný systém CDE složený z více provozních komponent (popisy).

Správa Dokumentů (DMS)

Dokumenty jsou základním nástrojem společného datového prostředí, kde lze pracovat se soubory a složkami podobně jako v průzkumníku souborů Windows. Avšak oproti průzkumníku má DMS mnoho funkcionalit navíc, které se hodí při každodenní práci s dokumenty.

Procesy – Workflow

Řízení úkolů, procesů a lidí je esencí projektového řízení a společně s dokumenty je workflow základem společného datového prostředí. Výsledkem je kontrolovaný projekt a zdokumentovaný postup.

Práce s modely (DIMS)

S digitalizací stavebnictví souvisí projektová dokumentace ve 3D a vytváření BIM modelů. Prostředí umožňuje tyto modely zobrazovat v různých souvislostech. Dokáže přečíst desítky grafických formátů a umožňuje využít BIM modely pro další účely a vytěžování informací.

Popis vazeb mezi jednotlivými moduly, resp. provozními komponenty.

Správa Dokumentů (DMS) – sekce DMS je svázána s celým procesem stavby a tudíž je přístupná z ostatních funkcionalit CDE

Procesy – Workflow – schvalovací procesy lze zakládat v jakékoliv fázi stavby nebo je aplikovat na konkrétní dokumenty či složky.

Práce s modely (DIMS) – funkcionality CDE umožňují komunikovat nad modelem včetně schvalovacích procesů a vytvářet vazby s Dokumenty

Popis správy uživatelů, rolí a práv v modulárním systému CDE.

Zřizování a správu uživatelů, jejich rolí a práv zajišťuje Správce informací.

Správa uživatelů (zřizování uživatelských přístupů, rolí a práv) probíhá přes profil administrátora. Administrátor má práva přidávat či odebírat uživatele, přidělovat uživatelům práva na jednotlivé stavby a jednotlivé složky a podsložky, které budou uživatelům přístupné.

Logické vazby

Dokumenty v digitální podobě přímo propojené:

Systém CDE umožňuje referencovat dokumenty k jednotlivým elementům modelu.

Dokumenty v digitální podobě logicky související:

Dokumenty lze v CDE propojit s jednotlivými procesy, úkoly a elementy. Navíc CDE umožňuje sdílení odkazů mezi jednotlivými prvky CDE tak, aby zdrojové dokumenty byly v CDE pouze jednou.

Datové formáty

Vložení libovolného datového formátu.

CDE umožňuje vložení libovolného datového formátu. (funkce zobrazení viz 5.2.3.2.)

CDE umožňuje tyto datové formáty zobrazovat přímo v prohlížeči systému CDE.

Běžně využívané formáty typu PDF, XLSX, DOCX, IFC, DWG apod.

Lokalizace do češtiny

Lokalizace systému CDE do češtiny (popsat do jaké míry je systém lokalizován).

CDE je kompletně v českém jazyce (všechny platformy) a má zastoupení a podporu v ČR. Zákaznický servis je v češtině.

Funkce aplikace

Obecné, základní funkce, bezpečnost

Dostupnost na všech platformách (desktop, WEB, mobilní aplikace)

Správa přístupu uživatelů na základě rolí, skupin a jednotlivých uživatelů

Nahrávání a stahování všech běžných typů dokumentů

Hromadné ukládání dokumentů ručním výběrem a zadáním

Oznámení při nahrávání nebo úpravách nových dokumentů nebo úkolů

Záznam veškerých aktivit (Audit Log) přístupný pro uživatele přímo v prostředí s možností exportu

Podpora kolaboračního formátu BCF (import/export)

Nastavení a aplikace workflow dokumentu nebo složky obsahující dokumenty

Hledání / filtrování podle metadat dokumentu (vyhledávání na základě vlastností Datových objektů; zobrazování přednastavených pohledů a řezů; výběr jednoho a více Datových objektů a Elementů)

Možnost fulltextové vyhledávání podle dat uvnitř souboru

Rozhraní open API - možnost doplnění CDE o pluginy

Přístup externích uživatelů bez nutnosti licence pro zobrazení dokumentů a prohlížení DIMS (forma veřejného odkazu)

Prohlížení rastrových souborů JPG, PNG, TIFF a BMP v prohlížeči struktury adresářů

Možnost vytvořit strukturu adresáře projektu ze šablony

Práce s dokumenty / výkresy (výkresem zde není myšleno pouhé 2D zobrazení generované z modelu)

Zobrazení (PDF, XLSX, DOCX, IFC, DWG) v prostředí CDE bez nutnosti stažení

Verzování, včetně možnosti návratu k předchozí verzi a obnovení smazaných dokumentů

Vytváření úkolů (problémů) přímo spojených s určitými místy v dokumentu / výkresu (přiřazení úkolů řešitelům; automatické upozornění prostřednictvím e-mailu nebo pravidelné zprávy; atribut označující stav zpracování úlohy; přidání vlastních atributů k úkolům; otevření úkolů z odkazu poskytnutého e-mailovým oznámením)

Práce s DiMS

Prohlížení DIMS ve formátu IFC přímo ve webových prohlížečích (prohlížení atributů prvků 3D modelů pro soubory IFC; možnost zobrazení 2D výkresu v 3D modelu s přesnou lokalizací; částečný pohled na model založený na filtrování podle úrovně, kategorie, klasifikace prvků; současné zobrazení více modelů (federated modelu); možnost detekcí kolizí a porovnání verzí modelu)

Vytváření úkolů (problémů) přímo spojených s určitými prvky DiMS (přiřazení úkolů řešitelům; automatické upozornění prostřednictvím e-mailu nebo pravidelné zprávy; atribut označující stav zpracování úlohy; přidání vlastních atributů k úkolům; otevření úkolů z odkazu poskytnutého e-mailovým oznámením)

Podpora procházení, práce s řezy a měření v DiMS

Mobilní aplikace

CDE mobilní aplikace pro iOS a Android - zobrazení struktury adresářů a jednotlivých dokumentů stejným způsobem jako ve webovém rozhraní

Prohlížení souborů PDF přímo ve webových a mobilních aplikacích

Práce s DIMS ve formátu IFC v mobilní aplikaci

Zaznamenávání vad (tvorbu úkolů) v mobilní aplikaci CDE

Práce s daty offline v mobilních zařízeních (mezipaměť v zařízeních)

Přístup do CDE a dostupnost CDE

Technické řešení přístupu do CDE

Popis systému pro přístup do CDE, garance funkčnosti a přístupu do CDE s HW a SW Objednatele

Klientský PC:

HW požadavky:

- CPU: 1,6 Ghz dvoujádrový.

- RAM - 8 GB

- 10 GB volného místa na pevném disku

SW požadavky:

OS: Windows 10 (21H1) a novější - v případě starších OS nezaručujeme správný chod aplikace.

Mobilní platforma:

iOS minimálně 12 - a všechny kompatibilní iPhone

Android minimálně 5 a všechny kompatibilní iPhone (nedoporučujeme grafický chip adreno v Android telefonech - nedokáže renderovat webGL, které využívá CDE k vykreslování modelů).

Garance dostupnosti CDE

Způsob řešení nezbytných technických zásahů do systémů, které mohou vést k výpadkům funkčnosti, způsob řešení technických závad a minimalizace jejich dopadů na CDE.

Garance doby odezvy je do 12:00 hodin následujícího pracovního dne po nahlášení požadavku. Obnovení funkce a odstranění vady proběhne v následujících režimech:

- garantovaná doba obnovení funkce a odstraňování vad kategorie „vysoká“ (nefunkčnost významné části nebo celého systému):

- garantovaná doba zahájení prací do 12:00 hodin následujícího pracovního dne po nahlášení vady

- garantovaná doba odstranění vady do 24:00 hodin následujícího pracovního dne po od nahlášení vady

- garantovaná doba obnovení funkce a odstraňování vad kategorie „střední“ (nefunkčnost menší části systému):

- garantovaná doba zahájení prací do 12:00 hodin následujícího pracovního dne po nahlášení vady

- garantovaná doba odstranění vady do 2 pracovních dnů od nahlášení vady

Řízení přístupových práv

Způsob řízení uživatelských práv, seznam uživatelů, skupin a rolí.

Systém umožňuje řídit práva na několika úrovních – soubory a složky, role a týmy na projekt.. Seznam uživatelů je dostupný v rámci každého projektu.

Zřizování nových uživatelů a řízení přístupových práv v CDE

Schvaluje a zajišťuje Správce informací na základně podnětu Koordinátora BIM na straně Poskytovatele. Za užívání uživatelských účtů Projektového týmu, které jsou zřízeny pro Poskytovatele, je zodpovědný Koordinátor BIM na straně Poskytovatele.

Závazné části struktur datového úložiště (CDE)

Návrh struktury částí CDE ze strany Objednatele.

| ID | složka I. úroveň | podsložka II. úroveň |
| --- | --- | --- |
| 0 | 00_Vstupy |  |
|  |  | Příprava |
|  |  | Projektant |
| 1 | 01_Podklady |  |
|  |  | CDE |
|  |  | BEP |
|  |  | Podklady, Foto |
|  |  | Zadání pro projektanta |
| 2 | 02_Projektová dokumentace |  |
|  |  | Mračno bodů |
|  |  | BIM modely |
|  |  | DSPS |
|  |  | Ostatní |
| 3 | 03_Zápisy | Zápisy |
| 4 | 04_xxxxxx |  |

Finální struktura CDE bude specifikována v BEP.

Pravidla pro pojmenovávání datových souborů a složek

Pravidla pro pojmenovávání souborů, resp. dokumentů v digitální podobě.

Specifikuje BEP

Pravidla pro verzování dokumentů v digitální podobě

Specifikuje BEP

Pravidla pro nakládání se soubory, resp. dokumenty v digitální podobě.

Specifikuje BEP

Pravidla pro značení výkresů v DIMS.

Specifikuje BEP

Zabezpečení dat v systému

Zodpovědnost za zabezpečení dat je na straně "Provozovatele CDE" (Objednatele) prostřednictvím “Poskytovatel CDE řešení“.

Společné datové prostředí je v souladu s následujícími Právními předpisy v jejich aktuálních zněních:

zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti);

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů;

vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy);

vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti);

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (např. dodržením ISO 27001);

Systém splňuje certifikaci ISO 27001: 2013 a požadavky stanovené normou ČSN EN ISO 19650.

Popis zabezpečení datového centra, v rámci kterého je Cloud Computing poskytován.

CDE je provozováno na infrastruktuře v EU.

Definice procesů prováděných v CDE (workflow)

Jakým způsobem jsou v CDE podporovány procesy pracovních postupů v CDE (workflow).

Procesy v CDE je možné řídit dynamicky, objednatel nadefinuje, na základě best practices poskytovatele CDE dílčí procesy, které budou implementovány do systému CDE uživatelskou cestou. Tyto procesy pak vynucují akce jednotlivých účastníků, informují příslušné osoby a umožňují připomínkovat dílčí kroky procesu.

Proces publikování dokumentů v digitální podobě do CDE.

Proces publikování dokumentů je závislý na obecných procesech v CDE. Objednatel při definic jednotlivých šablon procesů definuje, kam se soubory budou v jakém kroku procesu přenášet/označovat a jakou formou.

Proces schvalování.

Proces schvalování v CDE odpovídá standardním procesům podle bodu 5.7.1.

Proces předávání, předávací protokoly

Na konci procesu schvalování/předávání se předpokládá export průběhu daného procesu a ten je možné  využít jako předávací protokol. Nebo poskytovatel CDE může po dohodě s objednatelem vytvořit konkrétní tiskový výstup pro standardizaci formy předávacích protokolů.

Změnová řízení, požadavky na informace (tzv.RFI).

V rámci CDE je možné zadávat krom procesů i jednorázové úkoly.

Řešení dalších procesů v CDE.

CDE umožňuje řešit obecně jakýkoli proces pomocí definice workflow.

Připomínkování dokumentů v digitální podobě a způsob vypořádání připomínek.

V rámci workflow procesů je možné k dílčím krokům tohoto workflow vést a vypořádávat připomínky.

Podpora pro uživatele CDE

Uživatelské návody a další zdroje informací.

CDE obsahuje videonápovědu. Kromě videonápovědy je k dispozici také zákaznická linka.

Plán školení uživatelů.

Úvodní školení uživatelů CDE na základě výzvy do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V rámci úvodního školení uživatelů CDE budou proškolena, mimo jiné, témata specifikované v rámci funkčních požadavků a workflow. Proškoleny budou také vzorové postupy práce v rámci těchto funkčních požadavků a práce s Dokumenty, s nimiž budou uživatelé v rámci CDE přicházet do styku.

Zajištění uživatelské podpory (popis).

Zajistí Správce informací na základě požadavků koordinátora BIM ze strany Poskytovatele. Uživatelská podpora a servis je v češtině.