Část C

Zadání služeb

Pilotní projekt pasportizace s využitím metody BIM – areál Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

- Zhotovení informačního modelu stavby objektu Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Československé armády č.p. 376, 549 01 Nové Město nad Metují, stavba stojí na pozemku p.č.st. 694, katastrální území Nové Město nad Metují. Pravidelná aktualizace IMS (vč. výměny informací) ve Společném datovém prostředí (CDE) dle milníků předání informací v souladu s přílohou č. 2 zadávacích podmínek (zejm. BIM Protokol) a přílohy č. 3 zadávacích podmínek (šablona BEP).

- Pravidelná aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) dle šablony v příloze č. 3 zadávacích podmínek.

- Zaměření a Zpracování projektové dokumentace (dále také „PD“) objektu Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Československé armády č.p. 376, 549 01 Nové Město nad Metují, stavba stojí na pozemku p.č.st. 694, katastrální území Nové Město nad Metují. v rozsahu:

  - Zaměření souboru objektů – areálu (exteriérů i interiérů), které bude provedeno stacionárním laserovým skenerem, který umožní jeho (jejich) přesné zdokumentování v měřítku a rozsahu odpovídajícím potřebám průkazného a podrobného zobrazení stavebních prvků objektů (např. přesné zachycení tlouštěk zdí, změn jejich směrů, rozměrů otvorů a jejich výplní, kleneb a výklenků, detailů fasády apod.). Při zaměření nebudou rozkrývány stavební konstrukce. U technologií (rozvodů), kde nelze dohledat archivní dokumentaci nebo nelze určit umístnění, budou v dokumentaci zahrnuty pouze viditelné komponenty.

  - Výstupem skenování bude husté mračno bodů, které bude sloužit pro zhotovení informačního modelu stavby.

  - Zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby (DPSP) v rozsahu a obsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v účinném znění dle Přílohy č. 14 této vyhlášky.

Požadavky na zpracování PD:

Předpokládá se, že výkresová část PD bude tvořena přímo z informačního modelu stavby.

Projektová dokumentace bude provedena v rozsahu a obsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v účinném znění dle Přílohy č. 14 Dokumentace skutečného provedení stavby (DPSP) této vyhlášky.

Součástí bude i část obsahující seznam dokumentace k budově, která se dochovala u příslušného stavebního úřadu. Vymezí konkrétní popis stavu dochovalé dokumentace a uvede, zda je či není v souladu s platnými právními předpisy. Zároveň zhotovitel ověří a uvede, zda je budova využívána v souladu s kolaudačním souhlasem nebo rozhodnutím k užíváním stavby a převede tyto dokumenty do elektronické podoby.

Nedílnou součástí dokumentace bude geodetické zaměření celého areálu. Součástí geodetického zaměření bude celková situace včetně zmapování, zaměření a průběhu inženýrských sítí v areálu včetně údajů od správců a majitelů technických sítí, výškopis a polohopis a apod.

Dokumentace bude obsahovat základní informace o ochraně budovy z hlediska kulturní památky či dalších případných omezeních vztahujících se k budově apod.

- Vypracování závěrečné hodnotící zprávy o realizaci BIM

Vypracování závěrečné zprávy hodnotící pilotní projekt BIM se zaměřením na (max 5 stran A4):

Cílem je získání souhrnné zpětné vazby jak pro Objednatele a jeho další investiční činnost, tak pro Českou agenturu pro standardizaci jako zpracovatele podpůrných dokumentů metody BIM, aby byla možná jejich případná aktualizace na základě konkrétních řešení. Záměrem je takové závěry sdílet i s profesní veřejností.

Závěrečná zpráva by se měla orientovat na následující témata:

- struktura zadávací a smluvní dokumentace, kdy Objednatel očekává hodnocení zejména její přehlednosti pro řešení smluvních vztahů v rámci kontraktu,

- samostatné hodnocení struktury BIM Protokolu, tzn. provázanosti jednotlivých částí/příloh při plnění požadavků Objednatele;

- dostatečnost „datových požadavků“ pro jednotlivé účely užití; případný návrh jiných účelů užití pro řešený projekt, pro které mohly být modely tvořeny,

- dostatečná podrobnost klasifikačního systému CCI.

Ostatní požadavky:

Poskytovatel je dále povinen předat Objednateli projektovou dokumentaci v následujících provedeních a počtech:

- 6 listinná vyhotovení vč. dokladové části a 2 kompletní vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči,

- Formáty elektronického vyhotovení (Výkresová dokumentace ve formátech *.dwg a *.pdf, Textové dokumenty ve formátu *.docx a *.pdf, Tabulky ve formátu *.xlsx a *.pdf, Fotografie ve formátu *.jpg., Skenované dokumenty ve formátu *.pdf, husté mračno bodů.