| Poř. č. | Minimální požadované technické parametry | Počet ks | Technické parametry specifikované dodavatelem (nutno uvést konkrétně typ komponenty, dohledatelně) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vyhřívaný vozík do školní kuchyně izolovaný ohřevný box se 2 skříňkami vedle sebe pro distribuci teplého jídla statický ohřev až do +90°C oddělené regulátory pro každou skříňku umožňující rozdílné nastavení teploty pomocí digitálního displeje indikátor dosáhnutí vybrané teploty konvekční topení k minimalizaci úniku tepla při častém otevírání dveří doba vyhřívání 25 min kapacita nádob 6x GN 1/1 vzdálenost posuvů 80 mm počet 65 mm 14x počet 100 mm 9x počet 150 mm 6x objem 255 + 255 litrů otevírání dveří 270° délka spirálového kabelu 4,5 m výkon 1000 W max. vnější rozměry 1100 x 1545 x 810 mm záruka 2 roky, v místě u zákazníka garantovaný servis v době záruky do 24 hod. od nahlášení závady pozáruční servis do 48 hod. od nahlášení závady v ceně bude zakomponována doprava, montáž a proškolení obsluhy | 1 |  |