| SERVER |
| --- |
| Komponenta | Minimální požadované technické parametry | Technické parametry specifikované dodavatelem (nutno uvést konkrétně typ komponenty, dohledatelně) |
| CASE / základní deska | 2U rackmount provedení Rackmount kit a sklápěcí rameno pro umístění kabeláže serveru v racku Osazení jedním serverovým procesorem s možností doplnění o druhý procesor Min. 2x volný slot PCIe 5.0 v provedení full-height/full-length Možnost osazení min. 16 disky SFF LED management display zobrazující diagnostiku serveru (CPU, RAM, napájecí zdroje, větráky) Redundantní větráky 2x USB 3.2 gen1 Osazený TPM 2.0 modul |  |
| Procesor | 16 jader / 32 vláken PCIe 5.0 Nejnovější řada procesoru Skóre procesoru min. 43 000 bodů dle CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| RAM | Minimálně 256 GB RAM (8x32 GB modul) DDR5-4800 Možnost rozšířit na 768 GB bez nutnosti výměny osazených pamětí |  |
| Diskový řadič | Podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 8GB cache Včetně baterie umožňující bezpečné zálohování cache v případě výpadku napájení Podpora online aktualizace firmware disků |  |
| Disky | 2x 480 GB SSD NVMe M.2 v RAID 1 pro boot OS 8x 1,9 TB SSD NVMe Read Intensive |  |
| LAN | 1x 1Gb 4 porty RJ45 1x 10Gb 2 porty (RJ45, bez optických modulů) U obou výše uvedených LAN karet podpora RSS, VMQ, SR-IOV 1x 1Gb dedikovaný management port RJ45 |  |
| Zdroj | Redundantní (= 2 ks, oba vyměnitelné za chodu) Výkon 1000 W Minimální účinnost 94 % |  |
| Server management | Včetně 5let licence pro kompletní vzdálenou správu Přístup přes Web GUI a remote CLI Správa nezávislá na operačním systému Minimální funkce a vlastnosti Monitorování CPU/RAM/IO/STORAGE Vzdálený reset a zapnutí/vypnutí Monitorování spotřeby a teploty serveru Zasílání alertů e-mailem Virtuální konzole systému přes HTML5 Virtuální média (DVD/USB/ISO) Integrované zálohování a obnova konfigurace serveru Podpora rollback firmware Podpora pro dvoufaktorovou autentizaci |  |
| Operační systém | Bez dodaného operačního systému Podpora Windows server 2022 |  |
| Záruka | 5 let NBD onsite |  |
| Ostatní | Server musí podporovat funkcionalitu bezpečného smazání obsahů všech médií a NVRAM pro případ jeho vyřazení (server retirement). |  |
| RACK |  |  |
| Parametry | 42U 600x1000 (ŠxH) Prosklené dveře Včetně bočních krytů a zadního krytu Osazený komponentami nezbytnými pro instalaci serveru Osazený níže uvedeným příslušenstvím |  |
| Osazení | 19“ napájecí panel s 8x230V zásuvkami, 3m kabel 2x 19“ police 800-850 mm, integrované podpěry, nosnost do 80 Kg 1x 19“ police 400-450 mm 1x 19“ výsuvná polička pro klávesnici a myš Ventilační jednotka 4x ventilátor do víka s termostatem |  |