| Poř. č. | Minimální požadované technické parametry | Počet ks | Technické parametry specifikované dodavatelem (nutno uvést konkrétně typ komponenty, dohledatelně) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Notebook Procesor schopnost zpracovávat najednou 8 procesů výkon dle www.cpubenchmark.net - Intel minimálně 13000 (PassMark – CPU Mark) - AMD minimálně 11000 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O Minimální generace výrobce procesoru (Intel 13. gen., AMD Zen 3) RAM 16 GB SSD minimální kapacita 500 GB PCIe NVMe Grafická karta Možno integrovaná Ovladače pro Windows 10/11 64bit LCD Minimálně 15,6“ Full HD, IPS antireflexní Rozhraní/porty WIFI 5 Lan gigabit (možno i pomocí USB redukce) Bluetooth 5 HDMI (v případě HDMI micro nutno dodat redukci HDMI micro – VGA) 1x USB 2.0 nebo 3.1 gen1 1x USB 3.2 gen1 nebo 3.2 gen2 Webkamera 720p Klávesnice Včetně numerického bloku Podsvícená Brašna na notebook Operační systém Nový, nepoužitý OS, trvalá licence. Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. Seznam akceptovatelných OS Windows naleznete v odkazu PŘEHLED KVALIFIKOVANÝCH PODKLADOVÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ na: https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani Česká lokalizace OS. USB myš Záruka 2 roky, v místě u zákazníka | 1 |  |
| 2 | PC Varianta A Procesor schopnost zpracovávat najednou 8 procesů (z toho minimálně 4 fyzická jádra) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 14500 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) Minimální generace výrobce procesoru (Intel 13. gen., AMD Zen 4) Základní deska podpora externí PCIE 4.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR4 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI 2x USB 3.2 gen1 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 socket (PCIe 4.0 x4) 2,5 Gb LAN TPM 2.0 čip Osazený na desce, nebo osazený modul v bracketu na desce HW modul lze nahradit integrovaným řešením (fTPM, PTT), splňujícím specifikace TPM 2.0 RAM 16 GB dvoukanálově (DDR4, 2x8GB) Minimálně 3200 MHz SSD konektor M.2 NVMe 1.4, PCIE 4.0 (funkční na PCIE 3.0) minimální kapacita 480 GB MLC nebo TLC IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 450 000/900 000 Sekvenční čtení/zápis 7000/3800 MB/s TBW >= 500TB TRIM, SMART Grafická karta 2 GB RAM podpora DX 12, OpenGL 4.5 PCIE 3.0 výstup HDMI ovladače pro Windows 10/11 64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku v dané kategorii (multimediální/herní) poslední generace chipu výrobce LCD monitor 24“ širokoúhlý (či 23.8“) Full HD IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° HDMI kabel k monitoru min. 1,8 m HDMI CASE formát podle zvolené desky (ATX nebo MicroATX) max. 1 externí pozice 5.25" (nemusí mít) max. výška/šířka/hloubka (mm) 430/210/430 preferována co nejmenší velikost bez displejů s vyvedenými USB porty na přední/vrchní straně (jeden z nich musí být USB 3.2 gen1) Zdroj minimálně 400 W. podpora všech úsporných módů procesoru USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Kabel o délce minimálně 1,5m Velikost M (desktopová) Operační systém Nový, nepoužitý OS, trvalá licence. Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. Seznam akceptovatelných OS Windows naleznete v odkazu PŘEHLED KVALIFIKOVANÝCH PODKLADOVÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ na: https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani Česká, případně US (Sk) lokalizace OS. sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 10 |  |
| 3 | PC Varianta A2 Specifikace stejná jako Varianta A, s těmito rozdíly: 2 ks monitoru (oba stejné!) Dodány kabely a případné redukce tak, aby bylo možné tyto dva monitory provozovat současně na dodané grafické kartě (dle konektorů na dodané graf. kartě) | 1 |  |
| 4 | PC Varianta B Procesor schopnost zpracovávat najednou 20 procesů výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 38000 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, AVX 512, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) Minimální generace výrobce procesoru (Intel 14. gen., AMD Zen 4) Chladič na procesor Max výška 160 mm PWM Uchladitelné TDP 220 W Průměr ventilátoru 120 mm Základní deska Formát ATX podpora externí PCIE 4.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR5 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI 2x USB 3.2 gen1 1x USB 3.2 gen2 4x SATA 6Gb/s 3x M.2 socket (minimálně PCIe 4.0 x4) Chladič na M.2 socketu 2,5 Gb LAN TPM 2.0 čip Osazený na desce, nebo osazený modul v bracketu na desce HW modul lze nahradit integrovaným řešením (fTPM, PTT), splňujícím specifikace TPM 2.0 RAM 64 GB dvoukanálově (DDR5, 2x32GB) Minimálně 5600 MHz SSD konektor M.2 NVMe 1.4, PCIE 4.0 minimální kapacita 2 TB MLC nebo TLC IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 1 000 000/1 000 000 Sekvenční čtení/zápis 7300/6900 MB/s TBW >= 1500TB TRIM, SMART Grafická karta Bez grafické karty LCD monitor 27“ širokoúhlý 4K IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° HDMI 2.0, DP 1.2 kabely k monitoru min. 1,8 m (1x HDMI-HDMI a 1x DP-DP) CASE Midi Tower formát podle zvolené desky – ATX min výška chladiče procesoru 170 mm počet interních 2,5" slotů – 5x s vyvedenými 2x USB porty na přední/vrchní straně (USB 3.2 gen1) velikost předních, zadních a vrchních ventilátorů 120 mm osazeno 3x 120mm ventilátory Podpora velikosti radiátorů navrchu: 120mm, 140mm, 240mm Podpora velikosti radiátorů zepředu: 120mm, 140mm, 240mm, 280mm Cable management, zvuková izolace, prachové filtry Příklad skříně splňující tyto požadavky: Fractal Design Pop Air Black Solid Zdroj minimálně 750 W. podpora všech úsporných módů procesoru ATX 2.2 Aktivní PFC, Zero RPM mode Konektory SATA 6x Konektory ATX 20+4pin, CPU 8pin Konektory PCI-E 8-pin / 6+2-pin: 2x Typy ochran: Přepěťová ochrana (OVP), Podpěťová ochrana (UVP), Ochrana proti přetížení (OPP), Ochrana proti zkratu (SCP) USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Kabel o délce minimálně 1,5m Velikost M (desktopová) Operační systém Nový, nepoužitý OS, trvalá licence. Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. Seznam akceptovatelných OS Windows naleznete v odkazu PŘEHLED KVALIFIKOVANÝCH PODKLADOVÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ na: https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani Česká, případně US (Sk) lokalizace OS. sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 1 |  |
| 5 | AP varianta A Plně kompatibilní se všemi funkcemi současné sítě s AP Ubiquiti UniFi AP 6 LR, podpora integrace do používaného Unifi Cloud controlleru Funkce – přístupový bod Minimální typ: UniFi AP 6 LR Podpora těchto funkcí 802.11ax WPA-Enterprise - WPA2/WPA3 Počet BSSID 8 Dual radio 2,4 GHz a 5 GHz Podpora rychlostí na 2,4 - 0,6 Gbps a/5 GHZ – 2,4 Gbps 2,4 GHz 4x4 MIMO, 5 GHz 4x4 MU-MIMO Podpora VLAN 802.1Q LAN 1 Gbps Odolnost proti vlhkosti a prachu IP54 Zisk antén 2,4/5 GHz – 4dBi/5dBi Včetně držáku na zeď/strop Včetně napájecího POE adaptéru | 4 |  |
| 6 | AP ARUBA Plně kompatibilní se všemi funkcemi současné sítě s AP Aruba 505, po připojení do sítě převezme konfigurace sítí z ostatních AP Splňující všechny požadavky projektu Konektivita do škol Podpora těchto funkcí 802.11ax Dual radio 2,4 GHz a 5 GHz Podpora rychlostí na 2,4 - 0,5 Gbps a/5 GHZ - 1 Gbps 2x2 MIMO Včetně držáku na zeď/strop Včetně napájecího POE adaptéru | 1 |  |
| 7 | LCD monitor 27“ širokoúhlý 4K IPS, antireflexní, flicker-free doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° minimální rámečky na 3 stranách, aby bylo možno používat monitory vedle sebe VESA uchycení 100x100 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.2 kabel k monitoru DP-DP min. 1,8 m | 2 |  |
| 8 | Držák na stůl Pro 2 monitory 27“ Zatížení minimálně 16 kg VESA uchycení 100x100 Nezávislá ramena umožňující naklápění, otáčnení a naklápění obrazovek | 1 |  |
| 9 | LCD monitor 24“ širokoúhlý FullHD, IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA Kabely k monitoru min. délka 1,8 m DP - DP HDMI-A - HDMI-A | 1 |  |
| 10 | Velkoformátový displej 55“ širokoúhlý 4K, dotykový, IPS zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° 1x HDMI 2.0, RJ-45, WIFI Uchycení VESA | 1 |  |
| 11 | OMADA Controller TP-Link OC300 2x gigabit lan Pro správu existující infrastruktury switchů s Omada SDN | 1 |  |
| 12 | MiniPC Maximální šířka a hloubka 200mm Procesor schopnost zpracovávat najednou 12 procesů výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 13000 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) Minimální generace výrobce procesoru (Intel 12. gen., AMD Zen 3) Základní deska 1x USB 3.2 gen1 1x USB 2.0 (či vyšší) Gb LAN Grafické konektory: HDMI, DP TPM 2.0 čip Osazený na desce HW modul lze nahradit integrovaným řešením (fTPM, PTT), splňujícím specifikace TPM 2.0 RAM 8 GB DDR4 SSD konektor M.2 NVMe minimální kapacita 250 GB Grafická karta integrovaná podpora DX 12, OpenGL 4.5 CASE Maximální šířka a hloubka 200 mm Se 2 vyvedenými USB porty (jeden z nich musí být USB 3.2 gen1) Bezdrátová klávesnice a myš (možno set) Operační systém Nový, nepoužitý OS, trvalá licence. Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. Seznam akceptovatelných OS Windows naleznete v odkazu PŘEHLED KVALIFIKOVANÝCH PODKLADOVÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ na: https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani Česká, případně US (Sk) lokalizace OS. Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka HW splňující minimální požadavky: HP Pro 260 G9 | 1 |  |
| 13 | Grafická karta 8 GB GDDR6 RAM PCIe 4.0 Chipset RTX 4060 Konektory: DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1a podpora DX 12, OpenGL 4.6 | 1 |  |
| 14 | Grafický tablet 24“ IPS, barevný gamut 90 % Adobe RGB Rozlišení 2560 × 1440 Dotykový, 8192 úrovní přítlaku Zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 170° Včetně stylusu, náklon až 60° Možnost propojení s PC pomocí USB-C Včetně napájecího adaptéru a kabeláže pro propojení s PC | 1 |  |
| 15 | Switch Cisco C9200L-24T-4G-E | 1 |  |
| 16 | Bezdrátový mikrofon, sada RODE Wireless GO II | 1 |  |
| 17 | Externí HDD Kapacita 1 TB Připojení USB 3.2 Gen 1 USB kabel součástí balení Silikonové pouzdro, zvýšená odolnost proti pádu | 1 |  |
| 18 | SSD konektor M.2 NVMe 1.4, PCIE 4.0 minimální kapacita 2 TB MLC nebo TLC IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 1 000 000/1 000 000 Sekvenční čtení/zápis 7300/6900 MB/s TBW >= 1500TB TRIM, SMART | 1 |  |
| 19 | SSD konektor M.2 NVMe, PCIE 4.0 minimální kapacita 500 GB MLC nebo TLC IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 450 000/650 000 Sekvenční čtení/zápis 4600/3400 MB/s TBW >= 300TB TRIM, SMART | 1 |  |