| Informace o veřejné zakázce |
| --- |
| Název veřejné zakázky | Repasování obráběcích strojů |
| Zadavatel | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 |
| Druh řízení | Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na služby |

| Počet kusů | Typ produktu | Požadované parametry |
| --- | --- | --- |
| 4 | Generální oprava soustruhu SV 18 R nebo RA | funkční kontrola stroje celková demontáž stroje oprava vřetene a vřeteníku (broušení čela a kužele) přebroušení vodících ploch lože, saní a suportů oprava koně včetně pinoly oprava, příp. výměna vodících šroubů výměna matic vodících šroubů oprava suportové skříně oprava závitové skříně oprava hlavní převodové skříně pohonu výměna všech ložisek nový elektromotor, střídavý proud, 5,5 kW frekvenční měnič výměna elektroinstalace stroje oprava mazání doplnění všech ovládacích prvků digitální odměřování výměna štítků povrchová úprava (Polyuretan RAL dle dohody) konzervace dle potřeby funkční kontrola a přejímka uvedení stroje do provozu protokol přesnosti revizní zpráva elektro dodání nové, opravené elektro dokumentace záruka na funkci a přesnost 24 měsíců po převzetí stroje |