Příloha č. 3) ZD

Technická specifikace

| Název veřejné zakázky | Dodávka 1 ks sanitního vozidla pro setkávací systém RENDEZ-VOUS pro potřeby ZZS KHK |
| --- | --- |
| Zadavatel | Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IČO: 48145122, se sídlem Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové |

| Výrobce vozidla | [bude doplněno před uzavřením smlouvy] |
| --- | --- |
| Typ vozidla | [bude doplněno před uzavřením smlouvy] |
| Cena za 1 vozidlo v Kč bez DPH | [bude doplněno před uzavřením smlouvy] |

Sanitní vozidlo pro setkávací systém rendez-vous pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (dále jen „ZZS KHK“).

Počet kusů: 1

Bezvýhradné splnění všech níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými. Konkrétně uvedená zařízení či výrobky musí být např. bezpečně upevnitelné do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech užívaných na jiné výjezdové základně.

Prodloužená záruka na vozidlo min. 5 let nebo 100 000 km. Záruka na baterie 8 let nebo 160 000 km.

Sanitní zástavba bude provedena v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době předání předmětu veřejné zakázky s maximálním důrazem na bezpečnost posádky i přepravovaných osob.

Zvláštní technické podmínky

- Vozidlo kategorie M1.

- Emise CO2 0 g/km podle WLTP standardu.

Technické požadavky a vybavení sanitního vozidla

- Nové vozidlo s rokem výroby 2024 (za nové vozidlo se považuje vozidlo s nájezdem do 500 km).

- Vozidlo poháněné elektromotorem.

- Celkový výkon min. 200 kW.

- Baterie o min. kapacitě 77 kWh s elektrickým dojezdem min. 450 km (kombinovaný provoz podle WLTP standardu).

- Šířka vozidla max. 2200 mm včetně zrcátek.

- Délka vozidla max. 4800 mm bez tažného zařízení.

- Místa k sezení pro min. 3 dospělé osoby.

- Typ vozidla SUV s pohonem všech kol.

- ABS, elektronický stabilizační systém, elektronické rozdělování brzdné síly provádějící samočinnou úpravu brzdného tlaku mezi přední a zadní nápravou, protiprokluzový systém zajišťující přenos hnací síly od motoru na povrch vozovky.

- Maximální rychlost vozidla min. 180 km/h.

- Tónovaná skla, navíc mimo oken řidiče, spolujezdce a čelního okna zatmavená homologovanou folií s nízkou průhledností.

- Adaptivní tempomat.

- Dvouzónová klimatizace	s 	elektronickou 	regulací.

- Airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu a hlavové airbagy.

- Bezklíčové odemykání a	 startování 	vozidla.

- Elektrické otevírání a zavírání pátých dveří.

- Čtecí světlo vpředu 2 ks.

- LED hlavní světlomety s automatickou regulací dálkových světel.

- LED koncová světla.

- Dešťový senzor předních stěračů.

- Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla.

- Kotoučové brzdy min. vpředu.

- Elektrické stahování předních a zadních oken.

- Sedadlo řidiče výškově nastavitelné.

- Stěrač zadního okna s ostřikovačem.

- Podélný střešní nosič.

- Vnější zpětné zrcátko řidiče elektricky nastavitelné, vyhřívané, elektricky sklopné.

- Vnější zpětné zrcátko u spolujezdce elektricky nastavitelné, vyhřívané, elektricky sklopné.

- Posilovač řízení.

- Autorádio od výrobce vozidla v prvním stupni výroby.

- Min. 2 zásuvky USB-C pro dobíjení mobilních telefonů.

- Vnitřní zpětné zrcátko s funkcí automatického odclonění.

- Barva karoserie žlutá RAL 1016 (zadavatel připouští lakování karoserie min. do hran vozidla, ale nepřipouští celoplošné polepení karoserie barevnou fólií).

- Barevné značení provedené podle grafického manuálu „ZÁSADY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE“ verze 4.0 ze dne 24.3.2019, který je součástí přílohy.

- Volací znak vozidla ZHK xxx

- Reflexní prvky na vnitřní straně všech dveří vozidla.

- Základní objem zavazadlového prostoru min. 520 litrů.

- Povinná výbava dle platné legislativy.

- Výškově nastavitelná sedadla vpředu, vyhřívaná včetně bederních opěrek.

- Palubní počítač.

- Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu.

- Zadní parkovací kamera.

- Kola z lehkých slitin min.	20“.

- Gumové koberce vpředu a	 vzadu.

- Návod k obsluze vozidla včetně zdravotnické zástavby v českém jazyce.

- Jednoduché elektrické schéma s umístěním přídavných pojistek zástavby.

- Nabíjecí kabel pro připojení vozidla k domácí zásuvce 230 V (16 A).

- Nabíjecí kabel pro připojení vozidla k veřejné nabíjecí stanici Mennekes (Type 2).

- Přenosná nabíječka s nabíjecím kabelem pro připojení vozidla k zásuvce 380 V s výkonem min. 11 kW a délkou min. 7 metrů.

Specifikace sanitní zástavby:

- Variabilní interiér vozidla s možností přepravy řidiče a min. 2 dalších dospělých osob.

- Úložný prostor pro vakuovou matraci a sadu vakuových dlah v zavazadlovém prostoru,

- 3x zásuvka 12 V v prostoru zástavby.

- Druhý akumulátor pro napájení zdravotnické a IT technologie a ZVZ v zavazadlovém prostoru, min. 74 Ah s dobíjením rovněž během jízdy.

- 2x zásuvka 12 V v kabině řidiče/spolujezdce,

- Přenosná LED dobíjecí svítilna v kovovém pouzdře s dobíjecím adaptérem 12 V umístěná v kabině řidiče se svítivostí až 1000 Lm, dosvitem min. 200 m, přepínáním mezi min. 2 módy (plný výkon a úsporný režim), splňující normu min. IPX4.

- Držák pro 1 ks tlakové lahve o objemu 2 l s montáží.

- Dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg.

- Zvláštní výstražné zařízení (ZVZ) v provedení LED technologie v podobě červeno-modré rampy svítící do všech stran, s možností vypnutí světel směřujících dozadu.

- Integrovaná siréna s reproduktory (min. výkon 100 W) a možností přepínání tónů ve volantu.

- Ovladače výstražného zvukového a světelného zařízení, a rovněž veškeré ostatní ovládací prvky zabudované do palubní desky vozidla, ovládání přepínání režimů sirény ve volantu s možností programování používaných tónů, ovládání funkce „horn“ samostatným tlačítkem v dosahu řidiče.

- Přední červená a modrá LED záblesková světla odpovídající platné legislativě pro vozidla IZS zapuštěná v masce.

- Zadní červená a modrá LED záblesková světla odpovídající platné legislativě pro vozidla IZS zapuštěná v pátých dveřích vozidla a viditelná při otevřených dveřích zavazadlového prostoru.

- Přídavné LED osvětlení zavazadlového prostoru při otevřených pátých dveřích s možností vypnutí samostatným vypínačem.

- LED lampička na čtení map před spolujezdcem.

- Výsuvná plošina na zdravotnické přístroje a materiál s nosností min. 250 kg a plným výsuvem s reflexními polepy dle požadavku zadavatele.

- Montáž a materiál popruhového záchytného systému pro transportní tašku s ventilátorem dle upřesnění zadavatele, např. Medumat Standard v obalu (používaný typ).

- Prostor pro bezpečné uložení defibrilátoru s rychloupínacím bezpečnostním pásem (Lifepak 15 - používaný typ).

- Přenosná bateriová odsávačka s jednorázovou nádobou, brašnou na příslušenství a napájecím kabelem, např. Weinmann Accuvac Lite (používaný typ), včetně držáku a jeho montáž do zástavby.

- Montáž zdravotnických přístrojů a úchytů materiálu podle požadavků a specifikace kupujícího.

- Pevný kryt zavazadlového prostoru s možností rozmístění materiálu a vybavení dle specifikace kupujícího.

- Ochranná mříž pro oddělení zavazadlového prostoru od prostoru pro cestující (pokud nebude dodána s vozidlem).

- Vnější přípojka 230 V umožňující nabíjení zařízení montovaných do sanitního vozu se světelnou indikací nabíjení (při integraci zásuvky pod kryt nabíjecí zásuvky vozidla nemusí být splněn požadavek na světelnou indikaci nabíjení), včetně externího elektrického kabelu.

- 2x zásuvka odběru elektrické energie s napětím 230 V v zavazadlovém prostoru.

- Automatická akumulátorová nabíječka, bezobslužná, s ochranou proti přebíjení.

- Dodávka a montáž přídavného elektrického topení typ DEFA TERMINY 2100 W (230 V).

- Zásuvka PAL 12 V pro připojení tiskárny, umístění bude upřesněno podle návrhu řešení

zástavby.

- Samostatně jištěné napájení pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Pegas-Matra TPH

700 (napájení přivedené do prostoru instalace adaptéru), dodávka a montáž antény pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Pegas-Matra TPH 700 a kabeláže zakončené konektorem BNC v prostoru instalace adaptéru, umístění na střeše vozidla dle pokynu zákazníka (umístění bude optimalizováno tak, aby přívod antény byl dostatečně dlouhý pro přímé připojení adaptéru bez jakéhokoliv nastavování kabeláže).

- Montáž vozidlového adaptéru včetně zesilovače pro TPH 700 a kabeláže (adaptér dodá  zadavatel).

- Montáž radiostanice Motorola s tlačítkovým mikrofonem včetně antény a kabeláže (radiostanici dodá zadavatel).

- Dodávka a montáž lokalizační jednotky GPS s akceleračním čidlem kompatibilní se současně používanými lokalizačními jednotkami, používanými ZZS KHK (včetně samostatně jištěného napájení, GSM antény a GPS antény).

- Dodávka a montáž kabeláže pro navigační tablet včetně car delay switch, vypínače napájení navigace a rozpínacího tlačítka GPS jednotky.

- Montáž vozidlové kamery (kameru dodá zadavatel)

- Montáž tiskárny Brother PJ-773 (tiskárnu dodá zadavatel), umístění bude upřesněno podle typu vozu.

- Dodávka a montáž navigačního tabletu včetně držáku, provedení a umístění bude upřesněno podle typu vozu.

- Dodávka a montáž vozidlové komunikační jednotky pro využití služeb kooperativních inteligentních dopravních systémů C-ITS (Cooperative Intelligent Traffic System) s příslušenstvím pro preferenci IZS v křižovatkách města Hradec Králové do vozidel ZZS KHK.

Každá komunikační jednotka do vozidla:

- bude moci komunikovat pomocí mobilní datové sítě telefonního operátora 4G LTE, Wi-Fi,    V2X, GPS, Ethernet, RS485,

- bude plně kompatibilní s platformou projektu C-ROADS,

- umožňuje vysílat na dvou kanálech zároveň s možností přepnutí do módu anténní diverzity. Komunikuje dle norem ETSI EN 302 571, ETSI EN 302 663, ETSI TS 103 301 a Hardware Security Module splňuje požadavky ETSI TS 103 097,

- je vybavena minimálně čtyřmi jednobitovými vstupy pro připojení majáku, zapalování, sirény a povolení požadavku na preferenci, LTE modemem, GNSS s podporou alespoň GPS,

- podporuje napájení v rozsahu 12 V až 24 V a při vypnutém zapalování má minimální odběr,

- je vybavena anténami pro V2X, GNSS, a LTE, přičemž anténa pro V2X má minimální dosah 800 m v přímém směru,

- bude při zapnutém zapalování vysílat CAM zprávy dle ETSI EN 302 637-2,

- bude při zapnutém výstražném zařízení vysílat CAM zprávy, kde role bude „emergency“ a bude vysílat i „emergencyContainer“, kde bude nastaven požadavek na prioritu na křižovatkách v případě aktivity výstražného zařízení,

- bude při jízdě vysílat DENM zprávu „emergencyVehicleApproaching“, včetně korektně vyplněného kontejneru „traces“ dle ETSI EN 302 637-3,

- bude při zjištění stání vozidla na místě vysílat místo zprávy „emergencyVehicleApproaching“ vysílat zprávu DENM „rescueAndRecoveryWorkInProgress“ a v tento moment se deaktivuje požadavek na preferenci,

- bude dále podporovat Geonetworking dle ETSI EN 302 636-4-1, protokol BTP dle ETSI EN 302 636-5-1, SRM a SSM dle ETSI TS 103 301 a zabezpečení pro komunikaci s infrastrukturou dle ETSI TS 102 941,

- SIM karty pro 4G LTE mobilní datovou síť poskytne zadavatel,

- součástí komunikační jednotky bude montážní sada s konektorem SMA pro GNSS, 1x konektorem pro LTE, 1x konektor pro Wi-Fi, 2x konektorem pro V2X včetně antény.

- Součástí dodávky budou montážní sady jednotek, oživení a nastavení jednotek dle potřeb ZZS KHK před uvedením do provozu,

- jednotka musí splňovat evropské normy pro provoz na pozemních komunikacích a prohlášení o shodě,

- jednotka po připojení napájení k jednotce musí jednotka naběhnout do provozu nutného pro preferenci do 40 sekund.

- Kupující si vyhrazuje právo odsouhlasit finální návrh a technické řešení zástavby, včetně rozmístění přístrojů, ovládacích prvků a jednotlivých komponent před zahájením přestavby vozidla.