## Hlavní prohlídka 12.11.2013            303-002A

Datum prohlídky: 12.11.2013

Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek:

Přítomni:

Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ

Způsob zpřístupnění mostu:

Počasí při provádění prohlídky:

Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hronov      Hronov u splavu

Okres: Náchod

Rok postavení:

Liniové staničení [km]: 7.806   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 2.739

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi -

Původní část: kvádrové kamenné a cihelné zdivo.

Rozšíření mostu pod deskou: kamenné zdivo - pravděpodobně původní nábřežní zdi.

V r.2001 provedena oprava zaspárování včetně ukotvení uvolněného zdiva pat klenby pomoci kotevních svorníků s roznášecími deskami; svorníky byly ukotveny tlakovou injektáží PUR Bevedan-Bevedol WF. Rubové plochy opěr jsou odvodněny drenážními trubičkami.

Ložiska, klouby, mostní závěry -

Ložiska, klouby, hydroizolace, dilatační závěry

Při opravě klenby v r.2001 byla provedená tlaková plošná hydroizolační injektáž materiálem Mediatan 710.

Nosná konstrukce -

Původní most (klenba): krajní části původního mostu jsou provedny z cihelného zdiva, střední část z kamenného zdiva.

Rozšíření na povodní (pravé) straně: železobetonovou deskou, nad deskou poprsní zeď z kvádrového zdiva.

Na protivodní straně navazuje most na souvislé zakrytí vodoteče (železobetonová deska tvořící přechodovou konstrukci a navazující rámové prefabrikáty typu Beneš).

V r.1999 byla provedena betonová plomba vypadnuté cihelné části v levé části klenby.

Při opravě r.2001 bylo provedeno přespárování zdiva s provedením tlakové plošné hydroizolační injektáže materiálem Mediatan 710.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek -

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

Vozovka se živičným krytem.

Vpravo chodník s živičným krytem.

Vlevo nájezd na parkoviště.

Vpravo železobetonová monolitická římsa.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu -

Vpravo jednoduché dvoumadlové trubkové zábradlí.

U pravé krajnice vpusť odvodňovače.

Cizí zařízení na mostě -

Do zdiva klenby ústí odpadní roury - pravděpodobně místní kanalizace.

V levé polovině mostu je pravděpodobně ve vozovce vedeno vodovodní potrubí.

Rozsah dalšího cizího zařízení není znám.

Na vtoku do klenbové části mostu jez.

### C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

- podemletá opěra na konci mostu vlevo (pod splavem)

Izolační systém -

- protékání vody na vtoku i výtoku i po provedení izolace

Nosná konstrukce

- mokrý podhled cihelných kleneb

- degradace betonu boku desky vpravo do hloubky cca 60mm

- průsaky na podhledu desky vpravo s vápennými výluhy

- místy odpadlá cihla do hloubky 10 - 20 mm

- vypadané spárování střední kamenné klenby

- průsaky betonovou plombou na začátku mostu vlevo

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

- ve vozovce nad klenbou příčná trhlina s výspravami

- v místě nájezdu na parkoviště je vozovka prosedlá a dochází k zadržování vody

- poruchy krytu vozovky vpravo - okolo vpusti výsprava

- uchycená vegetace pod zábradlím vpravo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

- koroze zábradlí

- zprohýbané zábradlí

Území pod mostem a přístupové cesty -

- vymleté dno pod jezem na vtoku do klenbové části mostu

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Provést výspravky krytu komunikace.

Termín splnění: do 1 roku

Vyplnit kavernu pod jezem vpravo.

Termín splnění: do 1 roku

Provést sanaci boku a podhledu nosné konstrukce vpravo.

Termín splnění: do další hlavní prohlídky

Podbetonovat opěru na konci mostu vlevo.

Termín splnění: ihned

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Uvedená opatření byla projednána při HMP s mostmistrem SÚS p. Kašparem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:

Spodní stavba:          VI - Velmi špatný

Nosná konstrukce:   III - Dobrý

Mostní vybavení:      III - Dobrý

Koeficient stavebního stavu   1.0

Použitelnost    Nezadaný

Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 50.0   Vr: 130.0   Ve: 420.0

Rok příští hlavní prohlídky: 2017

Poznámka:

O podemleté opěře byl pan Kašpar informován ihned telefonicky.

Stav VI spodní stavby platí do doby podbetonování opěry.

### Fotodokumentace

| začátek mostu | poruchy krytu vpravo |
| --- | --- |
| příčná trhlina | pravá strana |
| podhled vpravo | podhled |

### Fotodokumentace

| průsaky na začátku vpravo | kaverna pod prahem |
| --- | --- |
| kaverna pod opěrou na konci vlevo |  |