## Hlavní prohlídka 29.10.2011            303-003

Datum prohlídky: 29.10.2011

Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek:

Přítomni:

Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ

Způsob zpřístupnění mostu:

Počasí při provádění prohlídky: polojasno

Teplota vzduchu: 14.0 °C     nosné konstrukce: 14.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hronov      p.Metuji v Hronově

Okres: Náchod

Rok postavení: 1920

Liniové staničení [km]: 8.048   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.016

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso -

Založení spodní stavby masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

Obě opěry jsou tvořené mohutnými betonovými bloky. Před oběma opěrami je provedené kamenné obložení plynule navazující na kamenné nábřežní zídky.

Na začátku mostu vpravo je do oblouku vystavěné betonové křídlo.

V opěře na konci mostu vlevo byly dříve veřejné záchodky.

Ložiska, klouby, mostní závěry -

Ložiska, klouby, hydroizolace, dilatační závěry

Hydroizolace rubové plochy oblouku je provedená v roce 1989. Dle dostupné dokumentace je izolace provedená pouze přibližně v půdorysu vozovky na mostě a skladba izolace je:

- penetrační nátěr 2x;

- adhezní nátěr;

- expanzní vrstva R 99;

- Sklobit E 2x;

- textilní vložka Pebit;

- ochranná vrstva ABJ.

Nosná konstrukce -

1 mostní pole. Železobetonový oboustranně vetknutý oblouk parabolického tvaru. Tloušťka oblouku u opěr je 60cm, u vrcholu 40cm; nadvýšení je 210cm.

Při opravě mostu v roce 1989 byla odkryta rubová plocha oblouku a na ní byla nabetonovaná nespřažená ztužující železobetonová deska tloušťky 20-30cm.

Na konci mostu vlevo je do křižovatky nosná konstrukce rozšířena klínem z železobetonové desky.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek -

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

Vozovka se živičným krytem šířky 590cm. Oboustranné zvýšené chodníky se živičným krytem šířky 160cm. Volná šířka mostu je 910cm.

Železobetonové monolitické římsy.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu -

Oboustranné zábradlí tvořené železobetonovými sloupky a třemi madly z horizontálních ocelových trubek.

K pravému zábradlí je přimontován sloupek s dopravní značkou označení hlavní silnice. Na začátku a na konci mostu jsou osazeny dopravní značky B13 (21t) a E5 (58t).

Cizí zařízení na mostě -

Pod oběma mostními římsami jsou ocelové chráničky cizího zařízení: vlevo 1, vpravo 2 chráničky. Další chránička s kabelem veřejného osvětlení je vedená podél opěry na začátku mostu. Na opěře na začátku a na konci mostu ústí kanalizace. Na konci mostu vlevo k opěře přiléhá přístavek.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi -

- místy uvolněné spárování zdiva obkladu opěr

- rozpad betonu opěry na konci mostu vlevo v místě vyústění kanalizace

Izolační systém -

- poruchy izolace v chodníkových částech mostu

Nosná konstrukce -

- na podhledu oblouku jsou 3 příčné trhliny šířky 0,4-0,8 mm. Vzdálenost trhlin od vrcholu je asi do 200cm. Nejširší trhlina je u vrcholu oblouku

- přibližně uprostřed šířky mostu v blízkosti vrcholu je podélná trhlina šířky do 0,5mm

- odpadávající omítka boku nosné konstrukce

- zatékání na podhled nosné konstrukce

- obnažená korodující výztuž v hraně nosné konstrukce

- proteklé trhliny na krajích podhledu nosné konstrukce

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

- hloubková degradace betonu říms místy do hloubky 10cm

- koroze obnažené výztuže říms

- živičný kryt chodníku není na vnějších stranách "opřen" a odpadává

- trhliny v betonu na podhledu říms

- díra v chodníku na konci mostu vlevo, pod chodníkem se nachází dutina hloubky více než 2 metry

- poruchy krytu chodníku na začátku mostu vpravo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

- trhliny v betonu sloupků

- prohnutá trubka zábradlí na začátku mostu vlevo

- chybí evidenční čísla po obou stranách mostu

- nízké zábradlí (výška 90 cm)

Cizí zařízení na mostě -

- koroze chráničky vpravo

- obnažená chránička v chodníku na konci mostu vlevo

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky jsou prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- zamezit vstup na chodník na konci mostu vlevo

Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: ihned

- osadit evidenční čísla mostu

Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku

- opravit kryt chodníku na začátku mostu vpravo

Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku

- provést sanaci betonu říms a nosné konstrukce

Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

- po sanaci osadit okapničky

Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

- vyzvat správce cizích zařízení k jejich údržbě

Skupina: admin.opatření-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku

- upravit výšku zábradlí

Skupina: náročnější práce-méně nut      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

- opravit spárování zdiva spodní stavby

Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku

- zjistit majitele původních veřejných záchodků a zajistit opravu jejich stropu

Skupina: admin.opatření-havár.      Termín splnění: ihned

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla projednána s mostmistrem SÚS NA p. Šťavíkem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:

Spodní stavba:          III - Dobrý

Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý

Mostní vybavení:      III - Dobrý

Koeficient stavebního stavu   0.8

Použitelnost   III - Použitelné s výhradou

Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 21.0   Vr: 58.0   Ve: 250.0

Rok příští hlavní prohlídky: 2015

Poznámka:

O poruše chodníku na konci mostu vlevo byl mostmistr informován v den prohlídky telefonicky.

### Fotodokumentace

| začátek mostu | konec mostu |
| --- | --- |
| poruchy římsy | výška zábradlí |
| chránička na konci vlevo | díra v chodníku na konci vlevo |

### Fotodokumentace

| beton říms | podhled |
| --- | --- |
| hrana podhledu na konci vlevo | zdivo na konci vlevo |
| pohled do dutiny | pravá strana |