Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 323-007

Název mostu: NECHANICE

Místní název: NECHANICE

Předmět přemostění: Zátopní území /

Převáděná komunikace: 2. třída / 323

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 21.992 km Staničení na úseku: 0.413 km

Rok postavení: 1956

Rok poslední rekonstrukce: ....

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové

Katastrální území: NECHANICE

Správce mostu: SÚS Hradec Králové

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Nezjištěno Rok: 1999

Vn = 32.0 t Vr = 40.0 t Ve = 67.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: 2015-09-23

Vn = 19.0 t Vr = 24.0 t Ve = 40.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 9.10 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Kolmý / 90 °

Volná šířka : 8.00 m Celková šířka mostu : 8.70 m Plocha mostu : 68.25 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 2

Podrobný popis nosné konstrukce: 2.mostní pole. Kamenná klenba zesílená želbet.deskou prostou.

Popis skupin polí

Počet polí: Světlost šikmá m Kolmá m Konstr.výška m Rozpětí m Druh stat.působení 2 4 4 0,4 .... Klenba

Stavební výška : 0.60 m Úložná výška : .... m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Kámen Základy: Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : 1 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Kámen Základy: Pilíř masivní

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Nezadaný Šířka mezi obrubami: 7.50 m Plocha vozovky: 68.25 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: L: .... P: .... m Plocha chodníku: .... m2

Konstrukce chodníku: Nezadaný

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení: ocelové trubkové

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 2.10 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: 0.70 m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: ............ E: ............

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis: Na levé str. ocel.chrán.prům. 8 cm.

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: V - Špatný spodní stavba: IV - Uspokojivý použitelnost: Neznámá

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2015-09-23

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 47 010,00 Kč ke dni: 19.07.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: -9 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: -1 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 37 525,00 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 30.11.2015 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

Hlavní prohlídka 23.09.2015            323-007

Datum prohlídky: 23.09.2015
Provedl: Ing. Pavel Hrůza č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: Marie Hrůzová - technik
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: slunečno
Teplota vzduchu: 22.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: NECHANICE      NECHANICE
Okres: Hradec Králové
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 21.992   Číslo úseku: 1321A013 -1321A010   Úsekové staničení [km]: 0.413

B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
Způsob založení nezjištěn. Založení nosné konstrukce je pravděpodobně masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Mostní opěry jsou provedené z kvádrového pískovcového zdiva a podél opěr je provedeno rozšířené betonové zpevnění pro zlepšení stability a ochrany opěr mostu.
Střední pilíř má oboustranné kruhové kamenné rozšíření, na horním líci je rozšíření nově nadbetonováno a podél pilíře je provedeno betonové zpevnění pro pro zlepšení stability a ochrany středního pilíře mostu.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Mostní křídla jsou šikmá a jsou provedena z kvádrového pískovcového zdiva, na horním líci jsou křídla nově nadbetonována.

Ložiska, klouby, mostní závěry - 
Ložiska, klouby, hydroizolace, dilatační závěry
Na mostním objektu nejsou provedeny žádné dilatační závěry. Izolace proti vodě je pravděpodobně provedená jako plošná, vyvedená do zvýšených říms.

Nosná konstrukce
2 mostní pole. 
V příčném řezu tvoří nosnou konstrukci segmentová klenba z kvádrového pískovcového zdiva, po obou stranách rozšířená nadbetonovanou žlb. deskou šířky 0.7m, která zároveň tvoří římsu na bocích opatřenou omítkou.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 7.50 m - živičný povrch s jednostranným sklonem k pravé římse.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
Chodník na levé straně mostu je tvořen samonosnou lávkou pro pěší, která je provedena jako ocelová. Spodní stavba i NK z válcovaných I-nosníků a úhelníků, mostovka částečně z bet. prefabrikovaných desek a trapézových plechů, pochozí plocha z bet. mazaniny. Tato konstrukce není součástí mostního objektu a není v majetku SUS Hradec Králové.
Obrubník - hrana římsy je na levé straně proveden z 1 řady drobné žulové dlažby. Obrubník na pravé straně je tvořen ze želbet. římsy.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Mostní římsy jsou původní jako součást rozšíření žlb. desky s novou nabetonávkou o 0.15m. 
Mostní římsy jsou opatřeny omítkou.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Na mostním objektu je provedeno oboustranné ocelové trubkové zábradlí se svislou ocelovou výplní.
Na lávce pro pěší, která není v majetku SUS KHK, divize Hradec Králové je ocelové zábradlí se svislou ocelovou výplní - madla z ocelového úhelníku, výplň z ocelové páskoviny.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na mostním objektu je provedeno VDZ a osazena značka B13 ( 19t ) + E5 ( 24t ) .

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na mostním objektu jsou osazeny tabulky ev.č.mostu .

Cizí zařízení na mostě - 
Na pravé římse u opěry 3 je osazena značka statní nivelace, přes betonové zpevnění na levé straně mostu jsou položeny 2 ocelové chráničky - od levého křídla opěry 1 k opěře 3 a podél opěry 3 na pravou stranu.

C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
Základy jsou nepřístupné. Závady nebyly zjištěny.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry: 
- vodorovná trhlina tl. cca 1 mm s lokálními vápenitými inkrustacemi v místě cca 12 cm nad úrovní hladiny normální dody na čelní zdi opěry na začátku mostu vpravo.
- vodorovné trhliny na čelní zdi po celé délce opěry na konci mostu
- svislé trhliny přes celou výšku nabetonované části obou opěr vpravo

Střední podpěra: 
- vodorovná trhlina tl. cca 1 mm s vápenitými inkrustacemi přes celou délku pilíře ze strany 1. i 2. mostního pole (i v oboustranném kruhovém rozšíření !) v místě cca 12 cm nad úrovní hladiny normální vody.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- lokálně vypadaná spárová malta a uchycený mech
- mohutné kořeny v kamenném pískovcovém zdivu křídla na začátku mostu vpravo.

Izolační systém
- izolace na mostním objektu je patrně částečně porušená na pravém okraji NK

Nosná konstrukce
- plošně popraskaný kvádr klenebného prstence na začátku mostu vpravo ( část kvádru je 
odpadlá ) !!!!!
- vysunutý kamenný kvádr v podhledu NK 1.most. pole
- uvolněný ( vysunutý ) kamenný kvádr klenby ve 2. mostním poli na konci mostu
- prasklý kvádr ve vrcholu klenby vlevo v 1.poli
- podélná trhlina šířky cca až 1 cm v kamenné klenbě v 1.i 2. mostním poli vlevo
- lokálně vypadaná spárová malta na podhledu klenby po levé i pravé straně mostu
- lokálně vysunuté kamenné kvádry (o cca 2 až 5cm) na podhledu klenby v okolí trhliny po levé i pravé straně mostu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- rozpadlý obrubník na konci mostu vpravo
- lokální výtluky v živičném krytu vozovky na mostním objektu
- huminozní zemina a vegetace v místě zvýšených žlb. říms. V živičném krytu jsou v levé části vozovky vybouleniny a četné praskliny s vydrolenou živicí.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
- zkorodované nosné I profily chodníku, betonové prefabrikované desky mají obnaženou a zkorodovanou výztuž, podpěry chodníku na začátku a na konci mostu jsou podemlety 
( chodník není v majetku SÚS KHK ).

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- rozpadlý beton a obnažená a zkorodovaná výztuž na boku a v podhledu původní římsy vpravo 
- hloubkově porušený beton (do hl. cca 7cm) horní plochy a boku nadbetonovávky římsy vpravo 
- vodorovné trhliny tl. cca 1.5mm s vápenitými inkrustacemi na boční ploše římsy po levé straně
- hloubkově porušený beton (až do hloubky cca 5cm) v nadbetonované části ve 2. mostním poli vlevo.
- vodorovné trhliny tl. cca 1.5mm s vápenitými inkrustacemi na boční ploše římsy nad 2. mostním polem po levé straně
- silně zatéká na mnoha místech mezi římsou a napojením chodníku k mostnímu objektu na levé straně mostu
- rozlámaný beton římsy na začátku mostu vpravo

Odvodňovací zařízení - 
- chybí odvodňovací skluzy na začátku i konci mostu vpravo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- překorodované ocelové zábradlí v místech upevnění do chodníku vlevo
- silná koroze zábradlí pod ochranným nátěrem
- deformované zábradlí na začátku mostu vlevo (vlivem nárazu)
- značně zarostlé zábradlí vzrostlými křovinami na konci mostu vpravo

Cizí zařízení na mostě
- chráničky cizího zařízení jsou silně povrchově zkorodované
- chránička vedená po levé straně mostu je značně zkorodovaná v několika místech zlomená a spadlá do vody (zjevně není funkční)

Území pod mostem a přístupové cesty - 
- v obou mostních polích je vodoteč zanesená naplaveninami
- vzhledem k malé výšce mezi spodním lícem NK a hladinou vodoteče obtížně přístupné
- v okolí mostu, zejména u křídel mostu, je vzrostlá vegetace
- vzrostlý strom v bezprostřední blízkosti křídla na začátku mostu vlevo

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a údržba prováděny.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Připravit rekonstrukci mostního objektu.
            Termín splnění: výhledově 

Provést statický přepočet zatížitelnosti mostu dle TP 199/2008
            Termín splnění: Nezadaný 

Provést přezdění porušeného zdiva klenby v obou polích na pravé straně včetně provedení injektáže trhlin v klenbě. Ve zbývající ploše klenby provést přespárování zdiva klenby.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést sanaci rozšíření železobetonové desky na pravé straně mostu.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Zpevnit popraskaný kamenný kvádr klenebného prstence na začátku mostu vpravo v 1. mostním poli.
            Termín splnění: Nezadaný 

Provést celkovou opravu (sanaci) mostních říms včetně silikátového ochranného nátěru.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést celkovou opravu ( popř. výměnu ) ocelového zábradlí
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést očištění zdiva křídel mostu od mechu a následně provést přespárování zdiva křídel mostu
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Vzhledem ke špatnému stavu odvodnění mostu provést výměnu vozovky a izolace (v rámci prací zvážit možnost zesílení klenby na rubu žlb. skořepinou). 
Zajistit utěsnění mostu proti zatékání vody do nosné konstrukce trvale pružnými zálivkami
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odstranit vzrostlou vegetaci z okolí mostu.
            Termín splnění: do 1 roku 

Provést osazení skluzu podél křídel na pravé straně mostu.
            Termín splnění: do 1 roku 

Vyčistit koryto vodoteče pod mostním objektem.
            Termín splnění: do 1 roku 

Zajistit odrezení a natření ochranným nátěrem ocelovou konstrukci lávky pro pěší.
            Termín splnění: do 1 roku

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla konzultována s panem Romanem Blažkem, mostmistrem Správy silnic KHK, p.o.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost    Neznámá
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 19.0   Vr: 24.0   Ve: 40.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2017

Poznámka:
Zatížitelnost mostního objektu byla převzata z HMP 2013. 
Není znám způsob zjištění hodnot zatížitelnosti mostu.

Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | levá strana |
| --- | --- |
| pravá strana | boční pohled zleva |
| boční pohled zprava | podhled mostu |

Fotodokumentace

| vysunutý kamenný kvádr v podhledu NK 1.most.pole | popraskaný kamenný kvádr klenby |
| --- | --- |
| obnažená a zkorodovaná výztuž na podhledu rozšíření NK | obnažená zkorodovaná výztuž na podhledu 2.pole |
| uvolněný ( vysunutý ) kamenný kvádr klenby | odpadlá část kvádru ve vrcholu klnby vlevo |

Fotodokumentace

| rozlámaný beton římsy vpravo | koroze zábradlí |
| --- | --- |
| zakořeněná vegetace pod zvýšenou římsou | koroze ocelové konstrukce lávky |