| Poř. č. | Minimální požadované technické parametry | Počet ks | Technické parametry specifikované dodavatelem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC Procesor Schopnost zpracovávat najednou 4 procesy (= 4 fyzická jádra, nebo 2 fyzická + 2 virtuální) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 5300 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) Poslední generace výrobce procesoru Základní deska podpora externí PCIE 3.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR4 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI 1x USB 3.0 2x SATA 6Gb/s Gigabit LAN RAM 8GB dvoukanálově (DDR4 , 2x4GB) SSD MLC kapacita 256 GB IOPS (4 KB) – 80000 sekvenční čtení/zápis 500/400 MB/s TRIM, SMART Grafická karta 1 GB RAM podpora DX 12, OpenGL 4.1 ovladače pro Windows 10 32/64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku LCD monitor 22“ širokoúhlý (či 21.5“) Full HD Doba odezvy: <=5 ms Zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° DVI, , včetně kabelu ke grafické kartě CASE bez displejů s vyvedenými USB porty na přední straně Zdroj minimálně 400W Podpora všech úsporných módů procesoru USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Operační systém použitelný jako podkladová licence pro MS SELECT Sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 8 |  |
| 2 | SSD Minimální kapacita 240 GB MLC IOPS (4 KB, náhodné) – 90 000/85 000 Sekvenční čtení/zápis 540/500 MB/s TBW >= 300TB TRIM, SMART | 5 |  |
| 3 | PC zdroj 500 W ATX 2.2 Aktivní PFC ventilátor 120 mm Konektory Sata 4x PCIe 6pin 1x | 3 |  |