Specifikace poptávky pro soutěž o veřejnou zakázku

Popis zadání

Do objektu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové je požadována dodávka a instalace 2 ks páteřního přepínače, 11 ks 48 portových gigabitových přístupových přepínačů, 1 ks Backup diskového pole, 1 ks páskové zálohovací knihovny, 1 ks serveru do HP BL c3000 pro zálohování a dodávka zálohovacího SW pro virtuální infrastrukturu.

Dále je požadováno rozšíření stávajícího Blade šasi HP BL c3000 a 4ks stávajících serverů tak, aby byla zajištěna redundance SAN přepínače a přechod na 10GE konektivitu do sítě LAN.

Na nově dodávané páteřní prvky je požadována 5 letá podpora výrobce v režimu 24x7x4 – výměna vadného zařízení do 4 hodin od nahlášení „on-site“

Na přístupové přepínače je požadována HW záruka výrobce na 5 let včetně nároku na aktuální SW release.

Na dodávané diskové pole, páskovou knihovnu a server pro zálohování je požadována 5 letá podpora výrobce v režimu 9x5 NBD (8:00 – 17:00 hod).

Na rozšíření šasi HP BL c3000 a stávajících serverů je požadována 5 letá podpora výrobce v režimu 9x5 NBD (8:00 – 17:00 hod).

Zálohovací SW musí být dodán s 5 letou podporou výrobce, která obsahuje min. nárok na upgrade na nejnovější verzi SW a technickou podporu výrobce.

Nabízené zboží a materiál musí být nové a nepoužité, licencované jménem zadavatele tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce. Všechny nabízené aktivní prvky sítě musí pocházet od stejného výrobce.

Je-li v této zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo komunikační protokol, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem srovnatelných nebo lepších parametrů jak výkonových, tak funkčních. Uchazeč musí doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší. Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení výrobce o určení dodávaného HW (seznam sériových čísel) pro český trh a koncového zákazníka Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, pokud o to zadavatel požádá.

Páteřní prvky:

Dodávka musí obsahovat:

- 2 ks páteřního přepínače

- 2 ks podpora výrobce – SW podpora a výměna HW při poruše na 5 let 24x7x4

- 2 ks metalický DAC kabel 3 m, 40G QSFP+

- 6 ks metalický DAC kabel min. 1,2 m, 10G SFP+

- 6 ks modulů 10GBASE-SR

- 3 ks optických kabelů – 1,5 m MM 50/125, SC/LC

- 3 ks optických kabelů – 3 m MM 50/125, SC/LC

- montáž, instalace a konfigurace

Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit vyplněnou tabulku mandatorních požadavků pro páteřní přepínač  - Tabulka č. 1

Tabulka č. 1 - Mandatorní požadavky pro páteřní přepínač

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L3 přepínač | [doplní dodavatel] |
| Formát zařízení | modulární | [doplní dodavatel] |
| Maximální velikost zařízení 10 RU | ano | [doplní dodavatel] |
| Počet slotů pro osazení linkovými kartami | 3 | [doplní dodavatel] |
| Pasivní backplane pro eliminaci single point of failure | ano | [doplní dodavatel] |
| Distribuované přepínání paketů bez účasti supervisoru | ano | [doplní dodavatel] |
| Možnost redundantní management-přepínací jednotka | ano | [doplní dodavatel] |
| Počet optických portů 40 GE s volitelným fyzickým rozhraním | 2x QSFP+ | [doplní dodavatel] |
| Počet optických plně propustných portů 1/10 GE s volitelným fyzickým rozhraním (neblokující porty) | 8x SFP+ | [doplní dodavatel] |
| Počet optických portů 10 GE s volitelným fyzickým rozhraním – agragace 1:2 nebo lepší | 16x SFP+ | [doplní dodavatel] |
| Interní hot-swap AC napájecí zdroje | ano, 2x stejný model | [doplní dodavatel] |
| Rozšiřitelnost o linkové karty 48x1GE RJ45 interface s podporou PoE+ | ano | [doplní dodavatel] |
| Rozšiřitelnost o 40 GE interface | ano | [doplní dodavatel] |
| Rozšiřitelnost modulem hardware firewallu s propustností min. 20Gb/s | ano | [doplní dodavatel] |
| Přepínací výkon na slot | 160 Gb/s | [doplní dodavatel] |
| Celkový paketový výkon přepínače | 800 Mpps | [doplní dodavatel] |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Možnost stohovat až čtyři fyzická šasi do jednoho logického celku | ano | [doplní dodavatel] |
| Stohování přes standardizované síťové rozhraní | ano | [doplní dodavatel] |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano | [doplní dodavatel] |
| Kterýkoliv prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano | [doplní dodavatel] |
| Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano | [doplní dodavatel] |
| Stoh vystupuje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF a OSPFv3 | ano | [doplní dodavatel] |
| Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora stohování mezi vzdálenými lokalitami až 10 km | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora bezvýpadkového upgrade firmware (ISSU) v rámci stohu | ano | [doplní dodavatel] |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" do velikosti 9216B | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora IEEE 802.3ad | ano | [doplní dodavatel] |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/8 | [doplní dodavatel] |
| Podpora rozkládání zátěže na LACP dle L2, L3 a L4 parametrů | ano | [doplní dodavatel] |
| VLAN podle IEEE 802.1Q | ano, 4000 aktivních VLAN | [doplní dodavatel] |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 32 000 | [doplní dodavatel] |
| MAC based VLAN | ano | [doplní dodavatel] |
| IP subnet-based VLAN | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora šíření VLAN pomocí MVRP | ano | [doplní dodavatel] |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | ano | [doplní dodavatel] |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree | ano | [doplní dodavatel] |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (například PVST+) | ano | [doplní dodavatel] |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP | ano | [doplní dodavatel] |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | ano | [doplní dodavatel] |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q včetně selektivního | ano | [doplní dodavatel] |
| Implementace CFM a OAM na Ethernetu | 802.1ag, 802.3ah | [doplní dodavatel] |
| Hardware podpora MPLS Layer-3 a Layer-2 VPN (VPLS) | ano | [doplní dodavatel] |
| Hardware podpora IEEE 802.1AE | ano | [doplní dodavatel] |
| Hardware podpora VXLAN včetně podpory BFD pro VXLAN tunel | ano | [doplní dodavatel] |
| Zařízení umožňuje rozdělení na více logických zařízení, která vystupují jako separátní fyzická zařízení (technologie VDC nebo ekvivalentní) | ano | [doplní dodavatel] |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| Směrování OSPF a OSPFv3 včetně podpory BFD | ano | [doplní dodavatel] |
| Směrování IS-IS, IS-IS pro IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| Směrování BGP a MP BGP včetně podpory BFD | ano | [doplní dodavatel] |
| Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| VRRP a VRRP pro IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| IGMP Snooping v2/v3 | ano | [doplní dodavatel] |
| MLD snooping v1/v2 | ano | [doplní dodavatel] |
| Multicast VLAN pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| Směrování multicast IPv4: PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, BIDIR-PIM | ano | [doplní dodavatel] |
| Směrování multicast IPv6: PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora MSDP | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora virtuálních směrovacích instancí pro unicast i multicast | ano | [doplní dodavatel] |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano | [doplní dodavatel] |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora BPDU guard a Root guard | ano | [doplní dodavatel] |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/ unicast) nastavitelná na procentuální rychlost portu a množství paketů za vteřinu | ano | [doplní dodavatel] |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora ověřování 802.1X | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora ověřování MAC adres | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora portálového ověřování | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora IP source Guard pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| Ověřování přístupu do sítě s podporou odlišných Guest VLAN (nedojde k pokusu o přihlášení), Fail VLAN (přihlášení selže) a Critical VLAN (nedostupnost RADIUS serveru) | ano | [doplní dodavatel] |
| ARP Attack Protection | ano | [doplní dodavatel] |
| IEEE 802.1p - Minimální počet front | 8 | [doplní dodavatel] |
| Podpora WRR a Strict Priority Queueing | ano | [doplní dodavatel] |
| QoS ochrana před zahlcením WRED | ano | [doplní dodavatel] |
| Management |  |  |
| USB konsole port | ano | [doplní dodavatel] |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ano, 1xRJ45 | [doplní dodavatel] |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ano | [doplní dodavatel] |
| SSHv2 pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano | [doplní dodavatel] |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano | [doplní dodavatel] |
| SYSLOG s možností současného logováni do vice SYSLOG serverů | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora Role Based Access Control (RBAC) | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora Radius a TACACS včetně command authorization | ano | [doplní dodavatel] |
| Zrcadlení portů, minimálně čtyři oboustranné relace | SPAN, RSPAN | [doplní dodavatel] |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora sFlow podle RFC 3176, včetně podpory exportu ve VRF | ano | [doplní dodavatel] |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | ano | [doplní dodavatel] |
| ACL selektivní odchytávání datového provozu v reálném čase na úrovni paketu s možností ukládání a exportu ve formátu PCAP | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano | [doplní dodavatel] |
| SW aktualizace po dobu životního cyklu zařízení | ano | [doplní dodavatel] |

Přístupové prvky:

Dodávka musí obsahovat:

- 6 ks přepínače 48x 1GE, včetně záruky min. 5 let

- 5 ks přepínače 48x 1GE, 370W PoE+, včetně záruky min. 5 let

- 5 ks metalický DAC kabel min. 0,5 m, 10G SFP+

- 6 ks modulů 10GBASE-SR

- 4 ks optických kabelů – 1,5 m MM 50/125, SC/LC

- 2 ks optických kabelů – min. 5 m MM 50/125, SC/LC (do RD02B)

- montáž, instalace a konfigurace

Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit vyplněnou tabulku mandatorních požadavků pro přístupový přepínač  - Tabulka č. 2

Tabulka č. 2 - Mandatorní požadavky pro přístupový přepínač

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch | [doplní dodavatel] |
| Formát zařízení | kompaktní do racku | [doplní dodavatel] |
| Velikost 1U | ano | [doplní dodavatel] |
| Počet portů 1 Gbit/s RJ45 | 48x10/100/1000 RJ45 | [doplní dodavatel] |
| Počet portů 1 Gbit/s SFP | 4xSFP | [doplní dodavatel] |
| Počet portů 10GE SFP+ | 2 | [doplní dodavatel] |
| Počet rozšiřujících slotů | 2 | [doplní dodavatel] |
| Rozšiřitelnost o min. 2x 10GE SFP+ nebo 2x 10GBase-T porty | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora redundantního napájecího zdroje | ano, možno externě | [doplní dodavatel] |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Propustnost přepínacího systému | 176 Gbps | [doplní dodavatel] |
| Paketový výkon přepínače | 130 mpps | [doplní dodavatel] |
| Wirespeed (neblokující) na všech portech | ano | [doplní dodavatel] |
| Vlastnosti stohování |  | [doplní dodavatel] |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 9 | [doplní dodavatel] |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | ano | [doplní dodavatel] |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano | [doplní dodavatel] |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano | [doplní dodavatel] |
| Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano | [doplní dodavatel] |
| Stoh se chová jako jedno L2 zařízení z pohledu spanning tree | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano | [doplní dodavatel] |
| Stoh se chová jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora stohování mezi geograficky odlišnými lokalitami, vzdálenost mezi lokalitami 10 km | ano | [doplní dodavatel] |
| Kapacita stohovacího propojení | 20 Gbit/s | [doplní dodavatel] |
| Možnost stohovat PoE/Non-PoE verze přepínačů | ano | [doplní dodavatel] |
| Protokoly 2. vrstvy |  |  |
| Podpora IEEE 802.3ad | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora "jumbo rámců" | ano, až velikost 9k | [doplní dodavatel] |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/8 | [doplní dodavatel] |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 32 000 | [doplní dodavatel] |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | ano | [doplní dodavatel] |
| Počet aktivních VLAN | 4 000 | [doplní dodavatel] |
| Protokol-based VLAN | ano | [doplní dodavatel] |
| MAC-based VLAN | ano | [doplní dodavatel] |
| IP subnet-based VLAN | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP) | ano | [doplní dodavatel] |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | ano | [doplní dodavatel] |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano | [doplní dodavatel] |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ano | [doplní dodavatel] |
| Implementace OAM na Ethernetu dle (802.3ah, 802.1ag,ITU-T Y.1731) | 802.3ah, 802.1ag | [doplní dodavatel] |
| Servisní protokoly |  |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| DHCP klient pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| DNS klient | ano | [doplní dodavatel] |
| NTP | ano | [doplní dodavatel] |
| Směrování unicast a jeho podpora |  |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| RIPv2 a RIPng | ano | [doplní dodavatel] |
| OSPFv2 a OSPFv3 | ano | [doplní dodavatel] |
| BGP4 a BGP4+ pro IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| Policy based routing | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora virtualizace směrovacích systemů (VRF) pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| Multicast a jeho podpora |  |  |
| IGMP snooping v2 a v3 | ano | [doplní dodavatel] |
| MLD snooping v1 a v2 | ano | [doplní dodavatel] |
| IGMP snooping v2 a v3 | ano | [doplní dodavatel] |
| PIM-DM pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| PIM-SM pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| PIM-SSM pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| PIM BIDIR-PIM | ano | [doplní dodavatel] |
| MBGP pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora virtuálních směrovacích instancí pro multicast | ano | [doplní dodavatel] |
| Bezpečnost a QoS |  |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano | [doplní dodavatel] |
| ACL klasifikace na základě L2-L4 minimálně na úrovni zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol, číslo VLAN | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora ochrany proti zahlcení (broadcast/multicast storm control) nastavitelná na procentuální rychlost portu a kbps | ano | [doplní dodavatel] |
| DHCP paket rate limit | ano | [doplní dodavatel] |
| Dynamic ARP inspection | ano | [doplní dodavatel] |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora ověřování 802.1X | 1024 ověřených uživatelů na systém | [doplní dodavatel] |
| Podpora ověřování MAC adres | 1024 ověřených MAC adres na systém | [doplní dodavatel] |
| Podpora zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | ano | [doplní dodavatel] |
| IP source Guard pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora Source Address Validation pro IPv6 s využitím informaci obsažených v DHCPv6 a SLAAC | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora IPv6 RA Guard | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora bezpečnostního standardu FIPS 140-2 úroveň 2 | ano | [doplní dodavatel] |
| Management |  |  |
| Sériová nebo USB konzolová linka | ano | [doplní dodavatel] |
| CLI rozhraní |  | [doplní dodavatel] |
| SSHv2 pro IPv4 a IPv6 | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano | [doplní dodavatel] |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano | [doplní dodavatel] |
| Hierarchický management | ano | [doplní dodavatel] |
| Velikost Flash pro minimálně 2 obrazy operačního systému | ano | [doplní dodavatel] |
| AAA ověřování uživatelů (autentizace, autorizace, accounting) | ano | [doplní dodavatel] |
| Syslog | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora Radius (IPv4 a IPv6) a TACACS+ | ano | [doplní dodavatel] |
| Port mirroring | SPAN, RSPAN | [doplní dodavatel] |
| Podpora více monitorujících portů současně, minimálně tří - pro připojení rozdílných analyzačních nástrojů | ano | [doplní dodavatel] |
| Nástroj pro ACL selektivní odchytávání datového provozu na úrovni paketu s možností ukládání a exportu ve formátu PCAP | ano | [doplní dodavatel] |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora technologie monitoringu provozu sFlow podle RFC 3176 | ano | [doplní dodavatel] |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano | [doplní dodavatel] |
| Ostatní |  |  |
| Záruční doba na hardware v minimální délce 60 měsíců ve formátu NBD | ano, garantovaná výrobcem zařízení | [doplní dodavatel] |
| SW aktualizace po dobu životního cyklu zařízení | ano | [doplní dodavatel] |

Backup diskové pole:

Dodávka musí obsahovat:

- 1 ks diskového pole dle níže specifikovaných minimálních parametrů

- 1 ks podpora výrobce v režimu 9x5 NBD (8:00 – 17:00 hod) na 5 let

- montáž, instalace a konfigurace

Minimální požadované parametry:

- Diskové pole s montáží do standartního 19” racku, velikost max. 4U

- Diskové pole s redundantními řadiči, pracujícími v režimu active-active podle standartu ALUA. Každý řadič pole musí mít min. 4 GB cache po odečtení paměti pro vlastní OS.

- Nabízené pole musí být vybaveno min. 4x 8Gb FC rozhraním s možností rozšíření na 16Gb FC.

- Pole musí být osazeno min. 192 TB RAW kapacity. Jsou povoleny pouze SAS disky.

- Upgrade pole na novější generaci řadičů je možné provést jako „data-in-place“ tj. pouze výměnou řadičů.

- Diskové pole musí podporovat poslední generaci SAS disků (12Gb).

- Cache paměť musí být zálohována (bateriemi, vysokokapacitními kondenzátory nebo podobnou technologií) po dobu min. 5 let.

- Pole musí být vysoce dostupné a podporovat přidávání a náhradu disků za běhu, mít redundantní řadiče, napájení a ventilátory.

- Požadujeme podporu těchto RAID geometrií: 0, 1, 1+0, 3, 5, 5+0 a 6.

- Pole musí umožnovat vytvoření alespoň 512 logických disků (LUN). Velikost jednoho LUNu min. 40TB nebo větší.

- Pole by mělo podporovat SFF i LFF disky se SAS a SATA rozhraním včetně nových 1600 GB MLC SDD 2,5”, 8 TB 7,2k a samo se šifrujících disků.

- Všechny typy disků (SSD, SAS a případně SATA) musí být možno kombinovat v jedné diskové polici.

- Pole by mělo být škálovatelné na min. 180 disků.

- Pole podporuje automatické přesouvání blokových dat mezi diskovými tiery (tvořené např. 10k SAS a 7.2k SATA disky).

- Musí být možné rozšíření DRAM cache řadičů pomocí SSD disků.

- Pole musí podporovat wide striping tj. umět sdružovat disky stejných parametrů do logických celků.

- Pole podporuje a má plně zalicencovanou funkcionalitu Thin Provisioningu včetně podpory T-10 SCSI UNMAP funkcionality na celou kapacitu pole.

- Požadujeme dodání funkcionality s měřením výkonnosti na úrovni jednotlivých komponent pole.

- Z důvodu úspory energie by pole mělo umět automaticky vypínat disky po určité (nastavitelné) době nečinnosti (Disk spin down).

- Nabízená technologie musí umět vytvářet snapshoty a klony LUNů a musí být možné vytvořit až 512 snapshotů jednoho LUNu na úrovni diskového pole.

- Pole musí umět nastavit spare disky dedikované (pro určitou RAID skupinu) i globální pro celé pole.

- Pole podporuje standarty typu MPIO pro připojení LUNů více cestami. Pokud je k tomu zapotřebí specializovaný SW, požadujeme přiložit licence pro neomezený počet server.

- Upřednostňujeme pole od stejného výrobce jako další nabízené komponenty, aby byla využita synergie jednotné správy takového prostředí.

Pásková knihovna:

Dodávka musí obsahovat:

- 1 ks páskové knihovny dle níže specifikovaných minimálních parametrů

- 40 ks médií LTO-7 s barcode štítky

- 1 ks podpora výrobce v režimu 9x5 NBD (8:00 – 17:00 hod) na 5 let

- montáž, instalace a konfigurace

Minimální požadované parametry:

- Pásková knihovna s montáží do standartního 19” racku, velikost max. 4U

- Nabízená musí umožnovat uchování min. 140 TB (nativně) nebo 350 TB (komprimovaně 2,5:1) na technologii LTO.

- Nabízená pásková knihovna musí být vybavena min. 1x 4Gb FC rozhraním

- Knihovna musí umožnovat vzdálenou správu přes webové rozhraní.

- Knihovna musí být konfigurována min. s jednou páskovou mechanikou LTO-7 standardu a 24 sloty pro pásky a čtečkou barcode.

- Knihovnu musí být možné rozšířit o podporu šifrování a WORM médií.

- Požadujeme dodávku od stejného výrobce jako Backup diskové pole

Rozšíření stávajícího HP BL c3000:

Dodávka musí obsahovat:

| Počet ks | P/N výrobce | Popis | Zadavatel umožňuje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AJ820C | Brocade 8/12c SAN Switch for BladeSystem | rovnocenné řešení |
| 1 | H7J32A5 | HPE 5Y Foundation Care NBD Service Brocade 4/12 and 4/24 SAN Switch Supp | rovnocenné řešení |
| 2 | 538113-B21 | HP BLc 10GbE Pass Thru Mod Opt Kit | rovnocenné řešení |
| 24 | 455883-B21 | HP BLc 10G SFP+ SR Transceiver | rovnocenné řešení |
| 2 | 656364-B21 | HP 1200W CS Plat PL HtPlg Pwr Supply Kit | rovnocenné řešení |
| 8 | AJ716B | HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack | rovnocenné řešení |
| 20 |  | FO kabel 3 m MM 50/125, LC/LC |  |
| 2 |  | FO kabel 3 m MM 50/125, SC/LC |  |
| 2 |  | FO kabel 5 m MM 50/125, SC/LC |  |
| 1 |  | montáž, instalace a konfigurace |  |

Rozšíření stávajících serverů

Dodávka musí obsahovat:

| Počet ks | P/N výrobce | Popis | Zadavatel umožňuje |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 700748-B21 | HP FlexFabric 10Gb 2P 534M Adptr | rovnocenné řešení |
| 1 |  | montáž, instalace a konfigurace |  |

Server do HP BL c3000 pro zálohování:

Dodávka musí obsahovat:

| Počet ks | P/N výrobce | Popis | Zadavatel umožňuje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 727021-B21 | HP BL460c Gen9 10Gb/20Gb FLB CTO Blade | rovnocenné řešení |
| 1 | 726997-L21 | HP BL460c Gen9 E5-2609v3 FIO Kit | rovnocenné řešení |
| 1 | 726997-B21 | HP BL460c Gen9 E5-2609v3 Kit | rovnocenné řešení |
| 2 | 726718-B21 | HP 8GB 1Rx4 PC4-2133P-R Kit | rovnocenné řešení |
| 2 | 652564-B21 | HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | rovnocenné řešení |
| 1 | 766491-B21 | HP FlexFabric 10Gb 2P 536FLB FIO Adptr | rovnocenné řešení |
| 1 | 761878-B21 | HP H244br FIO Smart HBA | rovnocenné řešení |
| 1 | 700748-B21 | HP FlexFabric 10Gb 2P 534M Adptr | rovnocenné řešení |
| 1 | 651281-B21 | HP QMH2572 8Gb FC HBA | rovnocenné řešení |
| 1 | 755997-A41 | MS WS12 R2 Std FIO Npi EMEA SW | rovnocenné řešení |
| 4 | 455883-B21 | HP BLc 10G SFP+ SR Transceiver | rovnocenné řešení |
| 2 |  | FO kabel 3 m MM 50/125, LC/LC |  |
| 1 | H7J32A5 | HPE 5Y Foundation Care NBD Service BL460c Gen9 Server Blade Support | rovnocenné řešení |
| 1 |  | montáž, instalace a konfigurace |  |

Software pro Backup

Požadujeme dodávku a implementaci systému zálohování pro kompletní pokrytí virtuální infrastruktury s přímou podporou výrobce na min. 5 let splňující níže specifikované minimální požadavky.

Obecné požadavky:

- podpora pro HW infrastrukturu zadavatele

- podpora Hyper-V 2012 a Hyper-V 2012 R2 (podpora *.vhdx)

- podpora pro Hyper-V servery spravované System Center Virtual Machine Managerem, Hyper-V servery ve failover clusteru a samostatné Hyper-V servery

- podpora pro zálohu všech operačních systémů podporovaných pro provoz v dodávaném virtuálním prostředí

Total Cost of Ownership (TCO):

- všechny požadované vlastnosti a komponenty musí být součástí nabídkové ceny

- SW nesmí nést další licenční náklady (např. per TB protected, zvlášť licencovaná deduplikace apod.)

- SW musí umožnit využití jakéhokoliv serveru a diskového úložiště (tzv. „hardware agnostic”)

- soubory záloh jsou nezávislé na metadatech a databázi

- SW disponuje deduplikačním a kompresním mechanismem

- SW nesmí využívat centrální databázi pro ukládání deduplikačních metadat. Ztráta databáze nesmí vést k nemožnosti obnovy dat ze zálohovacích souborů. Deduplikační metadata musí být uložena s backup soubory.

- SW nesmí vyžadovat žádný typ stálého agenta uvnitř Virtuálního Stroje (VM), který vyžaduje jeho instalaci, údržbu, aktualizace atd.

- Agent instalovaný ve VM nesmí být vyžadován pro proces zálohy a obnovy.

- SW využívá tzv. „single pass backup” – včetně granulárních obnov

- SW má mechanismus pro notifikaci o průběhu záloh a chybách pomocí email nebo SNMP

- SW umožňuje definici pre- a post- backup skriptu

- SW musí umožnit zálohu konfigurace celého zálohovacího prostředí pro případ reinstalace.

- SW musí podporovat enkrypci celé síťové komunikace mezi všemi komponentami řešení.

- SW musí podporovat enkrypci zálohovacích souborů

- SW poskytuje správu klíčů a možnost obnovy v případě ztráty hesla k šifrovanému zálohovacímu souboru

Požadavky na RPO (Recovery Point Objective):

- SW využívá Change Block Tracking (CBT) a technologie musí být certifikována výrobcem dodávaného hypervisoru.

- SW poskytuje technologii pro omezení stresu na produkční datové úložiště v průběhu zálohování pro případ, že process zálohování vede ke zvýšení latence datového úložiště.

- SW má možnost vytváření archivů záloh na páskové knihovny s podporou trackování VM na páskách

- Páskovou knihovnu musí být možné provozovat separátně od backup serveru

- SW podporuje vytváření vzdálených kopií záloh

- SW podporuje vytváření a správu GFS (Grandfather-father-son) retenční politiky

- SW umožní kopírovat body obnovy a replikovat VM do vzdálené lokality

- Zálohovací soubory lze využít jako zdroj pro replikaci VM

- SW uchovává více restore pointů replikovaných VM.

- Proces zálohy podporuje paralelní zpracování VM a jejich virtuálních disků.

Požadavky na Recovery Time Objective (RTO):

- SW umožňuje okamžitou obnovu více virtuálních strojů bez nutnosti kopírování dat na produkční datové úložiště z libovolného bodu obnovy.

- VM spuštěnou v režimu okamžité obnovy je možné migrovat on-line

- SW podporuje obnovu celé VM, souborů VM, nebo virtuálních disků VM.

- SW umožňuje obnovu souborů k operátorovi, nebo přímo do VM běžící v produkci

- Podpora následujících souborových systémů:

Linux - ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS

Windows - NTFS, FAT, FAT32, ReFS

- SW musí umožňovat okamžitou granulární obnovu aplikačních položek bez nutnosti instalovat agenta do VM a nevyžadují obnovu celého VM. Minimálně musí podporovat Microsoft Active Directory (jakýkoliv object, jakýkoliv atribut, obnova uživatelského účtu včetně hesla), Microsoft Exchange (jakýkoliv objekt včetně objektů z adresáře „Permanently Deleted Objects”), Microsoft SQL (database s možností point-in-time recovery) a Microsoft Sharepoint Server.

- SW musí umožňovat indexaci souborů z Microsoft Windows a Linux VM, která poskytuje rychlé vyhledávání souborů ze záloh

Předcházení rizik:

- SW poskytuje možnost vytvářet izolované prostředí ve virtuální infrastruktuře spouštěním VM přímo ze zálohy.

- SW má mechanismus pro ověřování záloh, umožňující testování obnov VM v izolovaném prostředí pro dodávaný hypervisor. Verifikace musí být možné spouštět v časovém plánu a musí být plně automatizované.

Nepřetržitý dohled:

- SW umožňuje nepřetržité monitorování virtuální infrastruktury v reálném čase

- SW umožňuje tvorbu vlastních reportů složených z libovolných metric