Specifikace poptávky pro soutěž o veřejnou zakázku

Popis zadání

Na digitalizační pracoviště v objektu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové je požadována dodávka a instalace 1 ks knižního skeneru, formát A1 a 1 ks pracovní stanice vč. SW pro zpracování obrazu a OCR s licencí min. 10.000 stran/měsíc.

Nabízené zboží a materiál musí být nové a nepoužité, licencované jménem zadavatele tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.

Je-li v této zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo komunikační protokol, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem srovnatelných nebo lepších parametrů jak výkonových, tak funkčních. Uchazeč musí doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší. Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení výrobce o určení dodávaného HW (seznam sériových čísel) pro český trh a koncového zákazníka Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, pokud o to zadavatel požádá.

Knižní skener

Dodávka musí obsahovat:

- 1 ks knižního skeneru dle níže specifikovaných minimálních parametrů

- montáž, instalace a konfigurace

Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit vyplněnou tabulku mandatorních požadavků pro knižní skener  - Tabulka č. 1

Tabulka č. 1 - Mandatorní požadavky pro knižní skener

| Požadavek | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Knižní skener |
| Plocha skenování pro formát A1 | [doplní dodavatel] |
| Integrovaná motorizovaná knižní kolébka s možností V-shape bez nutnosti výměny kolébky při odlišném typu skenování | [doplní dodavatel] |
| Vhodný i pro skenování svazků s tloušťkou až do 10 cm | [doplní dodavatel] |
| Vhodný i pro skenování svazků s váhou až do 10 kg | [doplní dodavatel] |
| Ploché přítlačné sklo | [doplní dodavatel] |
| Barevné režimy: 1bit černobíle, 8bit stupně šedi, 24bit barevně | [doplní dodavatel] |
| Optické rozlišení min. 300 dpi plnobarevně | [doplní dodavatel] |
| Automatické zaostření | [doplní dodavatel] |
| Automatické rozpoznání formátu | [doplní dodavatel] |
| Automatické vyvážení bílé barvy | [doplní dodavatel] |
| Osvětlení bez UV a IR záření | [doplní dodavatel] |
| Rozhraní minimálně 1Gb Ethernet | [doplní dodavatel] |
| trilineární CCD senzor | [doplní dodavatel] |
| Výstupní formáty minimálně TIFF, JPEG, PDF | [doplní dodavatel] |
| Nožní spínač | [doplní dodavatel] |
| Skener musí umožňovat dodatečné rozšíření konfigurace a připojení dalších periferií | [doplní dodavatel] |

Pracovní stanice pro zpracování obrazu vč. SW pro zpracování obrazu a OCR

Dodávka musí obsahovat:

- 1 ks pracovní stanice dle níže specifikovaných minimálních parametrů

- montáž, instalace a konfigurace

Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit vyplněnou tabulku mandatorních požadavků pro pracovní stanici pro zpracování obrazu  - Tabulka č. 2

Tabulka č. 2 - Mandatorní požadavky pro pracovní stanici pro zpracování obrazu

| Požadavek | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Pracovní stanice |
| Operační paměť RAM min. 8 GB | [doplní dodavatel] |
| HDD minimálně 6 TB | [doplní dodavatel] |
| Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps | [doplní dodavatel] |
| Operační systém 64bit s českou lokalizací (reprezentant technické úrovně - Microsoft Windows 10 PRO, zadavatel výslovně připouští nabídnutí rovnocenného řešení) | [doplní dodavatel] |
| 1 ks monitor 24“ s možností kalibrace barev a možností otočení na výšku | [doplní dodavatel] |
| Skenovací software + software pro zpracování obrazu |
| Kompatibilní s operačním systémem pracovní stanice | [doplní dodavatel] |
| Nastavování profilů podle typu předlohy | [doplní dodavatel] |
| Otáčení obrazu | [doplní dodavatel] |
| Dávkové zpracování | [doplní dodavatel] |
| Vyrovnání zvlněného textu | [doplní dodavatel] |
| Nastavení parametrů skenu – jas, kontrast, rozlišení, barvy… | [doplní dodavatel] |
| Možnost automatického ořezu – výřez podle okrajů stránek, výřez podle textu | [doplní dodavatel] |
| Výsledky automatického ořezu lze upravit manuálně | [doplní dodavatel] |
| Automatický ořez lze vypnout | [doplní dodavatel] |
| Poslední nastavený rámec ořezu lze použít pro ořez dalšího skenu | [doplní dodavatel] |
| Možnost ořezu více skenů bez nutnosti zásahu uživatele ve stejné kvalitě a stejné nebo vyšší rychlosti jako při ovládání uživatelem počet takto zpracovaných skenů musí být bez omezení, anebo s omezením umožňujícím 24h efektivní práci bez zásahu uživatele | [doplní dodavatel] |
| OCR software |
| Výstupní formáty dle standardů NDK | [doplní dodavatel] |
| Licence pro min. 10.000 stran/měsíc | [doplní dodavatel] |

Záruční doba, technická podpora a servis

| Požadavek | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Obecné požadavky na rozsah technické podpory a servisu |
| Záruční doba na funkčnost a kvalitu díla je sjednána na dobu minimálně 24 měsíců ode dne protokolárního ukončení zkušebního provozu a předání předmětu plnění do rutinního provozu. Dodavatel zodpovídá za vady dodávky po celou záruční dobu. | [doplní dodavatel] |
| Technická podpora a servis zahrnuje metodickou a technickou podporu včetně licenčního poplatku za “maintenance“ po dobu udržitelnosti projektu. | [doplní dodavatel] |
| Technická podpora a servis budou poskytovány od počátku zkušebního provozu po celou dobu udržitelnosti projektu (min. 60 měsíců ode dne protokolárního ukončení zkušebního provozu a předání předmětu plnění do rutinního provozu). | [doplní dodavatel] |
| Technická podpora a servis zařízení (HW a SW) budou realizovány dodavatelem, případně prostřednictvím výrobcem certifikovaného technika pro dané zařízení (týká se skeneru). | [doplní dodavatel] |
| Technická podpora a servis budou realizovány v místě předmětu plnění/instalace. | [doplní dodavatel] |
| Požadavky na technickou podporu a servis knižního skeneru |
| Servisní smlouva zahrnuje po celou dobu udržitelnosti projektu (5 let) pravidelnou údržbu s periodou 1x 3 měsíce. Kontrola skeneru (kolébky, skenovací hlavy, upevnění a mechanismu přítlačného skla), mazání pohyblivých částí kolébky a přítlačného skla a případné odstranění drobných závad (výměna drobných náhradních dílů k odstranění zákazníkem nahlášených závad neomezujících funkčnost skeneru). Čištění (krycích skel skenovací hlavy, přítlačného skla a pístů, odstranění nečistot pohyblivých části). Instalace aktuální verze FW skeneru (v závislosti na vydání výrobcem). Instalace aktuální verze skenovacího SW na obslužné PC (v závislosti na vydání výrobcem). - Kalibrace (vyvážení bílé barvy, kalibrace automatického ostření, kontrola a seřízení osvětlovacích jednotek) | [doplní dodavatel] |
| V průběhu záruční lhůty garance zahájení servisního zásahu další pracovní den od nahlášení závady, a vyřešení problému do 10 dnů, a to opravou nebo výměnou, případně zapůjčení odpovídající náhrady po dobu opravy. | [doplní dodavatel] |
| Uchazeč provozuje nebo má smluvně zajištěno servisní středisko na území CŘ s dostatečnou kapacitou techniků, které je schopno garantovat rychlost zahájení zásahu. | [doplní dodavatel] |
| Požadavky na technickou podporu a servis pracovní stanice |
| V průběhu záruční doby bude na HW a každou jeho část poskytována servisní podpora v rozsahu NBD. | [doplní dodavatel] |