Část A:

Dotazy pro upřesnění – odpovědi jsou ve žlutém poli

- Učitelský stůl:

  - Celoplošná ultratenká dlažba – Má být na stole z jednoho kusu a jakou požadujete minimální tloušťku?
Celoplošnou dlažbu požadujeme z jednoho kusu a to v celku, tloušťka keramiky minimálně 5mm, celoplošně nalepenou na desku tlustou minimálně 25mm olepenou 2mm ABS hranou technologií PUR.

  - Kryty stolu mají mít jakou tloušťku?
Kryty stolu z laminované dřevotřísky tlusté min. 18mm olepené min. 0,5mm ABS hranami, olepené technologií PUR.

  - Mají být krytovací desky stolu chráněné ze všech čtyř stran kovovou konstrukcí?
Kryty stolu (desky zad a boků) chráněné kovem (jeklem) i od podlahy.

  - Mají skříňky vyplnit stůl celou šířku stolu?
Skříňky mají vyplnit prostor mezi kovem přes celou šířku stolu, zvětšete všechny skříňky na stejnou šířku

  - V zásuvkové skříňce mají se zásuvky úplně vysouvat a z jakého materiálu mají být vyrobené?
Skříňka se zásuvkami má byt včetně celých zásuvek a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tlusté min. 18mm, vše olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, čela zásuvek olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Zásuvky požadujeme na plnovýsuvech kuličkových pro vyšší zátěž s centrálním zámkem.

  - Skříňka s dvířky z jakého materiálu má být vyrobená, má být vrtáno pro přestavení polic?
Skříňka s dvířky z laminované dřevotřísky tlusté min. 18mm, vše olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Se zámkem. Police chceme přestavovat libovolně, požadujeme navrtat přes celou výšku skříňky.

  - Jaký materiál má být na polici?
Polici požadujeme z laminované dřevotřísky tlusté min. 25mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR.

  - Jaký materiál má mít sloupky a jak osazené zásuvkami 230V a kohouty pro kahany?
Sloupky z laminované dřevotřísky tlusté min. 18mm, vše olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. V každém sloupku po jedné zásuvce 230V a jednom kohoutu na plyn s nátrubkem pro hadičku kahanu. Variantou může být jeden plynový dvoukohout pouze v jednom sloupku.

  - Z jakého materiálu požadujete výtokové ramínko?
Celé výtokové ramínko požadujeme z nerezové oceli opatřené vypalovanou epoxidovou barvou, ukončené kohoutem s nátrubkem na napojení hadičky.

- Učitelský PC stůl pro stolní počítač:

  - Má mýt stůl konstrukci z kovu?
Stůl požadujeme s kovovou konstrukcí jako ostatní stoly

  - Z jakého materiálu má být pracovní deska stolu, skříňky a záda stolu?
Pracovní deska stolu z laminované dřevotřísky tlusté min. 25mm olepené min. 2mm ABS hranami, olepené technologií PUR. Záda stolu z laminované dřevotřísky tlusté min. 18mm olepené min. 0,5mm ABS hranami, olepené technologií PUR. Kryt stolu (deska) chráněná kovem (jeklem) i od podlahy.

  - Prosíme upřesnit výšku stolu na sezení nebo stání?
Výška stolu na sezení  760mm.

  - Z čeho má být vyrobena skříňka na počítač?
Skříňka na počítač z laminované dřevotřísky tlusté min. 18mm, vše olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Se zámkem.

- Žákovské pracoviště:

  - Celoplošná ultratenká dlažba – Má být na stole z jednoho kusu a jakou požadujete minimální tloušťku?
Celoplošnou dlažbu požadujeme z jednoho kusu a to v celku, tloušťka keramiky minimálně 5mm, celoplošně nalepenou na desku tlustou minimálně 25mm olepenou 2mm ABS hranou technologií PUR.

  - Kryty stolu mají mít jakou tloušťku?
Kryty stolu z laminované dřevotřísky tlusté min. 18mm olepené min. 0,5mm ABS hranami, olepené technologií PUR.

  - Mají být krytovací desky stolu chráněné ze všech čtyř stran kovovou konstrukcí?
Kryty stolu (desky zad a boků) chráněné kovem (jeklem) i od podlahy.

  - Mají skříňky vyplnit stůl celou šířku stolu?
Skříňky mají vyplnit prostor mezi kovem přes celou šířku stolu, zvětšete všechny skříňky na stejnou šířku

  - V zásuvkových skříňkách se zásuvky mají úplně vysouvat a z jakého materiálu mají být vyrobené?
Skříňky se zásuvkami požadujeme: celé zásuvky a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tlusté min. 18mm, vše olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, čela zásuvek olepená 2mm ABS hranou technologií PUR. Zásuvky požadujeme na plnovýsuvech kuličkových pro vyšší zátěž.

  - Skříňka s dvířky z jakého materiálu má být vyrobená, má být vrtáno pro přestavení polic?
Skříňka s dvířky z laminované dřevotřísky tlusté min. 18mm, vše olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Police chceme přestavovat libovolně, požadujeme navrtat přes celou výšku skříňky.

  - Jaký materiál má být na polici?
Polici požadujeme z laminované dřevotřísky tlusté min. 25mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR.

  - Jaký materiál má mít sloupky a jak osazené zásuvkami 230V a kohouty pro kahany?
Sloupky z laminované dřevotřísky tlusté min. 18mm, vše olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. V každém sloupku po jedné zásuvce 230V, v jednom sloupku jeden kohout a ve druhém sloupku dvoukohout na plyn s nátrubky pro hadičky kahanů.

  - Z jakého materiálu požadujete výtoková ramínka?
Celá výtoková ramínka požadujeme z nerezové oceli opatřené vypalovanou epoxidovou barvou, ukončené kohoutem s nátrubkem na napojení hadičky.

- Mycí skříňka u žákovského stolu:

  - Celoplošná ultratenká dlažba – Má být na stole z jednoho kusu a jakou požadujete minimální tloušťku?
Celoplošnou dlažbu požadujeme z jednoho kusu a to v celku, tloušťka keramiky minimálně 5mm, celoplošně nalepenou na desku tlustou minimálně 25mm olepenou 2mm ABS hranou technologií PUR.

  - Kryty stolu mají mít jakou tloušťku?
Kryty stolu z laminované dřevotřísky tlusté min. 18mm olepené min. 0,5mm ABS hranami, olepené technologií PUR.

  - Jaká má být konstrukce stolu? Mají být krytovací desky stolu chráněné ze všech čtyř stran kovovou konstrukcí a dvířka mají mít zámek?
Stůl požadujeme s kovovou konstrukcí ve stejném provedení jako u ostatních stolů. Kryty stolu (desky zad, dvířek a boků) chráněné kovem (jeklem) i od podlahy. Desky vložené do konstrukce. Kryty stolu a dvířka z laminované dřevotřísky tlusté min. 18mm olepené min. 0,5mm ABS hranami, olepené technologií PUR, bez zámku

  - Nechcete raději keramické dřezy?

Pokud bude místo pylypropylenového dřezu dřez keramický, nebudeme nic namítat. V tomto případě by ale měl být keramický bílý s vyspárovaným dnem s rozměry 450x530 mm.

- Mycí skříňka u stěny:

  - Skříňka s dvířky z jakého materiálu má být vyrobená?
Skříňka s dvířky z laminované dřevotřísky tlusté min. 18mm, vše olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka olepené 2mm ABS hranou technologií PUR.

  - Jakou požadujete pracovní desku?

Pracovní deska s vysokotlakého laminátu tl. 38mm, olepená 2mm ABS hranou technologií PUR.

  - Jaký ohřívač požadujete?
Ohřívač požadujeme 10-ti litrový tlakový.

Všechny stoly musí mít výškově stavitelné nožičky.