Požadovaná technická data šikmé schodišťové plošiny s jízdou do zatáčky:

|  |  | počet stanic: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| umístění: | vnitřní | počet ramen: | 3 (14 + 4 + 12 schodů) |
| pozice: | levá (při pohledu ze zdola nahoru) | ovládání: | ve stanicích, na plošině |
| kotvení pojezdu: | na pomocné ocelové sloupky | Bezpečnostní prvky: Zvednutím horního a dolního nájezdového můstku a sklopením bezpečnostních madel. Mechanismus nájezdových můstků po stranách přepravní desky bude elektricky zabezpečen tak, aby zabraňoval najetí na překážku v dráze. Pod přepravní deskou plošiny bude instalována plovoucí podlaha, elektricky jištěná, která zabezpečí zastavení plošiny nad překážkou, přičemž bude umožněno odjetí od překážky. Štít s přepravní deskou bude poháněn elektromotorem s převodovkou. Po pojezdové dráze se bude pohybovat pomocí ozubených hřebenů na vodících trubkách. Pohon bude vybaven brzdou a zachycovačem, který plní ochranu a bezpečnou funkci při poškození části pohonu a zajistí odpojení motoru. |
| pojezd: | dvojtrubková dráha z nerezové oceli plnící také funkci madla | délka dráhy: | 11m |
| rozměry desky: | Min. délka 1000 mm x šířka 750 mm | nosnost: | 250 kg (300 kg *) *) Ve zvláštních případech a při sklonu dráhy do 35°. |
| rychlost jízdy: | 0,06m/s - 0,1m/s | barva: | RAL dle výběru |
| příkon: | 0,1kW | provozní teplota: | -10 až +50°C |
| napájecí napětí: | 1×230V / 50Hz baterie | max. vlhkost prostředí: | 90% |
| vybavení: | manuální sklápění přepravní desky, automatické sklápění nájezdových můstků a sklopných madel |  |  |

Další požadované specifikace zařízení, které požadujeme v rámci cenové nabídky:

zaměření prostoru instalace

zpracování projektové dokumentace

výchozí revizní zpráva

výroba plošiny vč. pomocných sloupků

proškolení obsluhy

doprava na místo instalace

záruční servis min. v délce 24 měsíců

montáž zařízení a jeho připojení k el. Síti

zkouška zařízení po montáži

zhotovení el. přípojky k zařízení (1x230V/50Hz, kabel CYKY 3Cx1.5, proudový chránič 30mA s jističem 10A)

Poznámka:

Zadavatel ve vztahu k výzvě a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zadavatel připouští možnost dodání jiného výrobku či materiálu v případě, že z objektivně nepředvídatelných důvodů nelze původně požadovaný výrobek či materiál dodat. V takovém případě se však musí jednat o výrobek se stejnými nebo lepšími parametry a stejnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi. Změna je možná pouze po písemném odsouhlasení obou stran.

Nabídková cena bez DPH:							,- Kč

DPH:										,- Kč

Nabídková cena vč. DPH:							,- Kč

V ……………………….………………,  dne ………………….……………….

__________________________________________________

jméno, funkce a podpis oprávněné osoby nebo osob dodavatele