1 ks Elektroerozivní drátová řezačka

| technická specifikace a požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- |
| - maximální rozměry DxVxŠ (mm): 2200x2800x2350 |  |
| - maximální pojezdy os X/Y/Z (mm): 400x300x260 |  |
| - maximální hmotnost obrobku: 500kg |  |
| - průměr drátu v rozsahu: 0,1 – 0,3mm |  |
| - třífázový proud 400V |  |
| - objem nádrže dielektrika maximálně: 600 litrů |  |
| - minimální posuv stolu 0,001mm |  |
| - maximální hmotnost drátu: 16kg |  |
| - stroj musí být vybaven jedním z uvedených plně grafických řídících systému: Fanuc, Sinumerik, Heidenhain |  |
| - rozhraní stroje: etherntet, USB, paměťová karta |  |
| - návody, manuály, řídící systém a související dokumentace v českém jazyce |  |
| - homologované pro použití v EU, splňuje evropské bezpečnostní normy |  |
| - centrální mazání stroje |  |
| - litinová konstrukce lože stroje |  |
| - pro jednotlivé osy použití přesných kuličkových šroubů |  |
| - stůl uložený na lineárním kuličkovém vedení |  |
| - automatický systém navádění drátu |  |
| - přenosný ruční ovládací panel |  |

Soubor příslušenství elektroerozivní drátové řezačky

| technická specifikace a požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- |
| kompletní náplň dielktrika |  |
| chladící zařízení pro dielektrikum |  |
| náhradní sadu všech filtrů |  |
| sadu upínacích přípravku |  |
| 3x cívku mosazného řezacího drátu 0,25 |  |
| vodítka drátu 0,25mm |  |
| dodání stroje a montáž u zákazníka a uvedení do provozu |  |
| osvětlení pracovního prostoru stroje |  |
| deionizační pryskyřici v množství potřebném pro náplň dielektrika |  |
| obrobková sonda |  |
| prizmový svěrák |  |