Příloha č. 1

Technická specifikace

| Požadovaná funkcionalita - minimální požadavky | Splněno ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- |
| nosnost min. 4 t |  |
| palivo: nafta |  |
| základní kinematika vidlí (nahoru – dolu a naklonění rámu) |  |
| minimální výška zdvihu 2000 mm |  |
| maximální výška stroje při jízdě 3500 mm |  |
| přenos výkonu na podvozek hydrostatickými motory |  |
| změna vzdálenosti vidlí hydraulicky souměrně - min. když je tělo vidlic těsně u sebe a max. 1200 mm |  |
| délka vidlic - 1500 mm |  |
| odpružení konstrukce zdvihu |  |
| hydraulický pozicionér (brzda) - fixace boční posuvu |  |
| uzavřená kabina - kovová včetně topení |  |
| osvětlení - silniční úprava i pracovní osvětlení LED na pozicích nahoře (2 světla vpředu a 1 světlo vzadu) |  |
| silniční úprava včetně vydání technického průkazu a SPZ |  |
| kola - celopryžová černá standard |  |