Dodávka technického vybavení -  technologie pro dokončovací zpracování tiskovin

Laminace B3 – technická specifikace a požadavky – počet kusů 1

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- | --- |
| Typ stroje: | Laminace je určena povrchovou úpravu běžné tiskové produkce ofsetových a digitálních produkčních strojů do formátu B3. | [dodavatel doplní i konkrétní označení nabízeného] |
| Minimální formát: | 25x30cm |  |
| Maximální formát: | 35x55cm |  |
| Plošná hmotnost papíru: | 115 – 350 g/m2 |  |
| Minimální rychlost: | 10 m/s |  |
| Minimální výkon: | 1000 archů B3/hod |  |
| Doba nahřívání: | do 5 minut |  |
| Možnost regulace teploty: | v rozsahu 85-140 °C |  |
| Nakládání archů: | ruční |  |
| Přítlak hlavních válců: | pneumaticky |  |
| Specifická výbava: | Integrovaný kompresor |  |
|  | Automatický separátor archů |  |
|  | Laminování ofsetových a digitálních tisků |  |
|  | Regulace řízení přesahů |  |
|  | Vibrační vykládací stůl |  |
|  | Ořezávací nůž |  |

Řezací stroj – technická specifikace a požadavky – počet kusů 1

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- | --- |
| Typ stroje: | Technologické zařízení, které umožnuje řez stohu papíru do požadovaného rozměru jak v přípravě tisku, tak v konečném formátování. | [dodavatel doplní i konkrétní označení nabízeného] |
| Šíře řezu: | 115cm |  |
| Výška naloženého stohu: | minimálně 13cm |  |
| Polohování dorazového sedla: | 1/100 mm |  |
| Specifická výbava: | Čítač řezů pro výměnu nože |  |
|  | Osvětlení pracovního stolu |  |
|  | Optický indikátor čáry řezu |  |
|  | Řezací stůl z pochromované litiny |  |
|  | Vzduchové trysky ve stolech |  |
|  | Oboustranné vedení dorazového sedla |  |
|  | Vyhazovač řezací lišty |  |
|  | 50 dořezových lišt |  |
|  | 1 náhradní nůž |  |
| Ovládání stroje: | Ovládání přes dotykový dispej a funkční klávesy |  |
|  | Zobrazované texty v českém jazyce |  |
|  | Programový režim ruční / poloautomatický / plně automatický |  |
|  | Grafické zobrazení návodu pro obsluhu |  |
|  | Možnost přednastavení programu pro řezání |  |
|  | Programování během řezání |  |
|  | Programovatelné upínání bez řezání |  |
|  | USB port pro aktualizaci programu a přenosu dat |  |
|  | Spínač nouzového vypnutí |  |
| Bezpečnost provozu: | Dvouruční ovládání stroje se zákazem opakovaného řezu, elektronická bezpečnostní optická mříž (vícekanálová infračervená bezpečnostní clona), uzavřený zadní stůl |  |

Skládací stroj – technická specifikace a požadavky – počet kusů 1

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- | --- |
| Typ stroje: | Technologické zařízení, které umožnuje poskládáním archu vytvořit složku jednoduchého finálního výrobku nebo složku pro další technologické zpracování knižní vazbou. | [dodavatel doplní i konkrétní označení nabízeného] |
| Minimální formát: | 150 X 150 mm |  |
| Maximální formát: | 500 x 700 mm |  |
| Rychlost min.: | 10 m/min |  |
| Rychlost max: | 100 m/min |  |
| Konfigurace stroje: | Šupinový vykladač pojízdný |  |
|  | Stohový nakladač součástí první jednotky |  |
|  | Mechanické nastavování kapes |  |
|  | 1. kapsová jednotka pro čtyři paralelní lomy (4 kapsy) |  |
|  | 2. kapsová jednotka pro čtyři paralelní lomy (4 kapsy) |  |
|  | 3. jednotka s jedním nožovým lomem |  |
|  | Kromě nakladače s první kapsovou jednotkou všechny ostatní jednotky pojízdné s možností nastavení paralelního i křížového lomu proti předcházející jednotce. |  |
| Obsluha stroje: | Kontrolní jednotka pro funkce ZAP/VYP, non-stop, pustit arch/zastavit, nastavení rychlostí, dávek počtů archů. |  |
| Řízení: | MS-Control |  |

Knižní vazba V1 – technická specifikace a požadavky – počet kusů 1

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- | --- |
| Typ stroje: | Knižní vazba V1 šitá kovovými skobami. Technologické zařízení se skládá se zařízení pro snesení jednotlivých složek a zařízení, které knižní blok sešije a ořízne. | [dodavatel doplní i konkrétní označení nabízeného] |
| Modul snášení: |  |  |
| Minimální velikost papíru: | 220x120mm |  |
| Maximální velikost papíru: | 450x320mm |  |
| Plošná hmotnost papíru: | 45g-300g/m2 |  |
| Minimální počet snášecích stanic: | 20 |  |
| Další požadavky: | Technologie vzduchového podávání |  |
|  | Kontrola dvojitých archů |  |
|  | Rychlost snášení sad 3000/hod |  |
|  | Integrovaný stohovač |  |
| Modul V1: | Umožňuje technologické spojení s modulem snášení i ruční nakládání |  |
| Šití: | 2 hlavy – střed, blok, roh |  |
| Šicí metoda: | skobky |  |
| Rychlost minimálně: | 1000 brožur /hod. |  |
| Kapacita papíru 80g/m2: | až 24 listů |  |
| Blok: | až 25 listů |  |
|  | Čelní ořez |  |
| Ovládání: | Dotykový ovládací LCD panel |  |
|  | Program - min. 10 pamětí |  |

Knižní vazba V2 – technická specifikace a požadavky – počet kusů 1

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- | --- |
| Typ stroje: | Účelem stroje je nanést knižní blok na obálku a slepit je. Stroj vedle nanášení čelního a bočního nanášení lepidla obsahuje frézu, která seřízne a zdrsní hřbet bloku před nanášením lepidla. | [dodavatel doplní i konkrétní označení nabízeného] |
| Počet kapes: | 1 |  |
| Technologie lepení: | Tavné lepidlo |  |
| Nanášení lepidla: | 3 válcový systémem |  |
| Boční lepení: | kolečka |  |
|  | Obálkový podavač se savkovým nakladačem |  |
|  | Lisování ze tří stran |  |
|  | Automatické setřásání |  |
|  | Frézování hřbetu s odsáváním odpadu |  |
| Rylování obálky: | lišta |  |
|  | 6 pozitivních nebo negativních linek na obálce |  |
|  | Automatické nebo regulovatelné nastavení obálky |  |
| Rozměry knihy a produktivita: |  |  |
| Maximální velikost vazby: | 320 x 385 mm |  |
| Minimální velikost vazby: | 100 x 110 mm |  |
| Maximální velikost obálky: | 710 x 395 mm |  |
| Šíře vazby: | 1 mm až 60 mm |  |
| Plošná hmotnost: | 80 až 300g/m2 |  |
| Minimální strojní rychlost: | 250 cyklů za hodinu |  |
| Ovládání stroje: | Nastavení stroje pomocí dotykové obrazovky s možností uložení 10ti typových úloh. |  |

Knižní vazba V8 – technická specifikace a požadavky – počet kusů 1

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- | --- |
| Typ stroje: | Technologie sloužící pro výrobu tvrdých knižních desek v malých sériích. Pomocí zařízení jsou na potahový papír s předem naneseným lepidlem umísťovány v jedné pracovní operaci absolutně pravoúhle a s přesnými vzdálenostmi ohybů knihařská lepenka a výztuha knižního hřbetu knižní desky. | [dodavatel doplní i konkrétní označení nabízeného] |
| Součásti stroje: | Kašírovací zařízení |  |
|  | Deskovací zařízení |  |
|  | Lisovací zařízení |  |
| Rozměry vyráběných tvrdých desek: |  |  |
| Šíře hřbetu: | min. rozsah 7 – 80 mm |  |
| Šíře desky: | min. rozsah 200 - 650 mm |  |
| Výška desky: | min. rozsah 200 – 350 mm |  |

Vrtačka papíru – technická specifikace a požadavky – počet kusů 1

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- | --- |
| Typ stroje: | Stolní, speciální vrtačka, určená k vrtání papíru, kartónů a lepenek. | [dodavatel doplní i konkrétní označení nabízeného] |
| Průměr vyvrtání: | 2 - 10 mm |  |
| Hloubka vrtání: | min. 40 mm |  |
| Formát papíru: | A3+ |  |
| Součást stroje: | Sada standardních nástrojů pro vrtání materiálů: papír, plast, kůže |  |
| Technické provedení: | Stolní model |  |
|  | Posuvný stůl s nastavitelnou vzdáleností otvorů, minimální počet nastavení pro 6 otvorů |  |
|  | Plynulá regulace otáček |  |
|  | Automatické odstraňování špon papíru |  |