Dodávka technického vybavení - technologie pro digitální přípravu tiskových forem (CTP)

Osvitová jednotka CTP (HW) – technická specifikace a požadavky – počet kusů 1

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- | --- |
| Typ stroje: | Zařízení pro osvit termálních bezprocesních tiskových forem s technologií bezchemického zpracování. | [dodavatel doplní i konkrétní označení nabízeného] |
| Rozlišení: | 2400dpi |  |
| Osvit desek v minimálním rozsahu: | od 400x300 mm do 800x650 mm |  |
| Rychlost osvitu: | min. 16 desek / hodinu |  |
| Nezbytné provozní příslušenství v ceně: | vývěva, kompresor |  |
| Další požadavky: | Dynamický autofocus pro docílení požadované kvality v různých podmínkách prostředí a s různými typy desek |  |
|  | Automatická detekce hrany tiskové formy při osvitu |  |
|  | Zpracování termálních bezprocesních tiskových desek |  |
|  | Dálková správa s možností monitoringu stavu zařízení |  |
|  | Řídící PC pro příjem 1bit TIFF souborů |  |
|  | osvitová jednotka o vlnové délce 830nm |  |

Osvitová jednotka CTP (SW) – technická specifikace a požadavky – počet kusů min. 20

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- | --- |
| Typ: | Software pro řízení zakázky od momentu vzniku přes všechny její výrobní fáze až po knihařské zpracování a celkovou finalizaci zakázky. Součástí je i archová montáž a preflight PDF dokumentů | [dodavatel doplní i konkrétní označení nabízeného] |
| Požadavky: | Programové vybavení pro archovou montáž |  |
|  | Programové vybavení pro zpracování předtiskových dat pro výstup na osvitovou jednotku ve formátu 1 bit TIFF pro libovolné CTP zařízení |  |
|  | Programové vybavení pro výstup dat pro přednastavení barevníků tiskového stroje (CIP3/CIP4)programové vybavení pro vytváření trappovacích zón (In RIP Trapping) |  |
|  | Programové vybavení pro tiskové kalibrace dle jednotlivých druhů potiskovaných materiálů |  |
|  | Kompletní vstupní a výstupní Color Management programovatelný dle kategorií vstupních objektů a potiskovaných druhů materiálů |  |
|  | Nástroje pro kontrolu a opravu vstupních tiskových dat |  |
|  | Připojení na vzdálenou správu |  |
|  | Možnost komunikace s informačním systémem prostřednictvím JDF/JMF |  |
|  | Možnost automatizovaného výběru procesní křivky v závislosti na zvoleném materiálu a tiskovém stroji |  |
|  | Pro potřeby výuky žáků neomezený počet licencí klientského rozhraní včetně archové montáže (Mac/Windows nebo jiný adekvátní software (jak operační systém, tak ovládací programy všech technologií) kompatibilní s vnitřním a vnějším standardem konektivity školy a umožňující komunikaci se stávající počítačovou sítí s Windows Server 2012) |  |
|  | Workflow musí splňovat všechna ostatní kritéria moderního nástroje pro účely výuky odborníků pro praxi v předtiskové přípravě |  |
|  | Možnost kombinace souběhu již hotových zakázek na jednom tiskovém archu |  |
|  | Spolehlivé předpočítané rastry v rozsahu 100-350 dpi |  |
|  | Možnost dokoupení hybridního a frekvenčně modulovaného rastrování |  |
|  | Technologie kombinovaných tiskových rastrů na jednom tiskovém archu dle druhu nebo kategorie objektu |  |
|  | Server kapacitně dimenzovaný pro souběh práce 20 klientských pracovišť |  |