# Technologie výseku, rylování a frézování na plotru CNC

# Řezací plotr CNC – technická specifikace – počet kusů 1

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- | --- |
| Typ stroje: | Pro účely výseku, rylování, perforace se používá pro vzorkování a malé série moderní technologie víceúčelového řezacího stolu, který pracuje s výměnnými nástroji. Výměnné nástroje zajištují na vytištěném archu požadované operace. Toto zařízení zpracovává i materiály, které se používají v signmakingu (reklamní a orientační systémy) a materiály pro tvorbu obalů. | [dodavatel doplní i konkrétní označení nabízeného] |
| Pracovní plocha: | 1600x1200mm |  |
| Tloušťka opracovávaného materiálu: | do 50mm |  |
| Upínání materiálu: | pomocí podtlaku vytvářeného na ploše stolu, minimální výkon vývěvy 5kW |  |
|  | Kamerový registrační systém s automatickým vyhledáváním registračních značek |  |
|  | Pravítka pro vymezení zarážek |  |
|  | Nástrojová hlava vybavena laserovým paprskem pro určení polohy |  |
|  | Řídící počítač s ovládacím softwarem v českém jazyce |  |
| Formát souborů: | PDF, AI, DXF, CF2, DS2,CUT, ACM, ARD, MFG |  |
| Výbava stroje pro: | řezání, frézování, rilování, řezání lepenky a pěnových materiálů |  |
| Fréza – nástrojová hlava: | výkon 1 kW, otáčky 40 000 ot/min, chlazení vzduchem |  |
| Nástroje: | Tažný nůž s čepelí + sada 5 kusů náhradních čepelí |  |
|  | Vibrační nůž pro řezání vlnité lepenky + sada 5 kusů náhradních nožů |  |
| Nástroje pro rilování: | rilování papíru a hladké lepenky |  |
|  | rilování vlnité lepenky |  |
|  | rilování vícevrstvé lepenky |  |
|  | ke každému rilovacímu nástroji sada profilovaných rilovacích koleček |  |

# Software pro konstrukci obalů – technická specifikace – počet kusů 17

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- | --- |
| Typ: | softwarové řešení pro návrh a konstrukci obalů | [dodavatel doplní i konkrétní označení nabízeného] |
| Požadavky: | databáze předpřipravených konstrukcí |  |
|  | podpora virtuálního vzorkování 3D |  |
|  | kompatibilita přenosu dat s Adobe Illustrator |  |
|  | výstup grafického designu ve formátu PDF |  |