Název zakázky: „Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického – vybavení – šatní skříňky kovové“

| Vybavení – šatní skříňky kovové (27 ks) | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- |
| 27ks - kovová svařovaná šatní skříň |  |
| dvoudveřová 2 x 300mm |  |
| výška 1800 x šířka 600 x hloubka 500mm, na soklu 100mm |  |
| odolná proti násilnému vniknutí |  |
| ventilační otvory ve dveřích |  |
| uzávěr na visací zámek |  |
| vnitřní výbava – police, tyč, 3x posuvný háček |  |
| hladká povrchová úprava práškovým lakem |  |