Váha

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne |
| --- | --- | --- |
| Typ přístroje: | digitální váha |  |
| Váživost: | alespoň 500 g |  |
| Přesnost: | 0,1 g |  |
| Napájení: | 220/V adaptér nebo tužkové baterie (dodavatel uvede vyjma ano/ne také konkrétní typ napájení) |  |
| Cena bez DPH |  |
| Sazba a výše DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |

Kapničkovač

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne |
| --- | --- | --- |
| Typ přístroje: | rozehřívač vosku s přesně nastavitelnou teplotou rozehřátého vosku včetně transformátoru |  |
| Teplotní rozsah: | alespoň 60 – 110˚C |  |
| Cena bez DPH |  |
| Sazba a výše DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |

Vakuová míchačka

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne |
| --- | --- | --- |
| Typ přístroje: | vakuová míchačka s integrovanou vakuovou pumpou |  |
| Výkon vakuové pumpy: | alespoň 15 l/min |  |
| Objem nádobky: | alespoň 500 ml (je součástí) |  |
| Možnosti umístění: | zavěšení na stěnu i postavení do stojanu |  |
| Další | konstantní vakuum po celou dobu míchání |  |
|  | Možnost nastavení času a rychlosti i během chodu přístroje |  |
| Cena bez DPH |  |
| Sazba a výše DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |

Parní čistička

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne |
| --- | --- | --- |
| Typ přístroje: | Parní čistička s kompaktní tryskou pro čistění malých částí |  |
| Objem nádrže: | alespoň 3 l |  |
| Tlak: | alespoň 4 bary |  |
| Teplota páry: | Nejvýše 150˚C |  |
| Další | Rychlé nahřátí na provozní teplotu |  |
|  | Možnost pověšení na stěnu nebo postavení na stůl |  |
| Cena bez DPH |  |
| Sazba a výše DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |

Kompresor

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne |
| --- | --- | --- |
| Typ přístroje: | Bezolejový kompresor pro napájení laboratorních přístrojů vzduchem |  |
| Objem vzdušníku: | alespoň 25 l |  |
| Pracovní tlak: | 5 – 8 bar |  |
| Příkon: | alespoň 1100W |  |
| Výkon: | 140 l/min - 5 bar |  |
| Hlučnost: | Bez skříňky do 66 dB |  |
|  | Se skříňkou do 47 dB |  |
| Cena bez DPH |  |
| Sazba a výše DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |

Pískovač

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne |
| --- | --- | --- |
| Typ přístroje: | Pískovač s funkcí recyklace |  |
| Komora: | Prostorná 25 l odolná komora s dokonalým těsněním a nastavitelným LED osvětlením |  |
| Průměr trysek: | 0,6, 0,8 a 1,3 mm (pro různé zrnitosti písku) |  |
| Pracovní tlak: | Minimálně v rozsahu 1-6 barů s možností plynulé regulace pracovního tlaku v uvedeném rozmezí |  |
| Další | Pneumatický oběh písku s kalibrovaným vedením a ventily s funkcí okamžitého zastavení jeho přívodu |  |
|  | Jednoduché plnění zásobníku s ukazatelem stavu hladiny písku |  |
|  | Kondenzační ochranný filtr s tlakoměrem regulujícím tlak v pískovací komoře |  |
|  | Tři moduly na písek |  |
|  | Možnost napojení k mobilnímu odsávání |  |
| Cena bez DPH |  |
| Sazba a výše DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |

Tlakový polymerátor

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne |
| --- | --- | --- |
| Typ přístroje: | Tlakový polymerátor |  |
| Teplotní rozmezí: | 30 – 120˚C |  |
| Příkon: | alespoň 1030W |  |
| Další | Regulace nastavení času (0-30min) a tlaku dle použitého materiálu (min. do 6 barů) |  |
|  | Automatické vypouštění vody z nádoby |  |
|  | Rozměrná polymerační komora min. průměr komory 120mm, výška min. 100mm |  |
| Cena bez DPH |  |
| Sazba a výše DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |

Keramická pec

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne |
| --- | --- | --- |
| Typ přístroje: | Keramická pec pro vypalování keramiky umožňující homogenní přenos tepla |  |
|  | Aktuální provozní stav je indikován viditelnou LED |  |
|  | Ochrana před výpadkem proudu |  |
|  | Kontrolované rychlé ochlazování |  |
|  | Má noční režim |  |
|  | Kontrolované rychlé ochlazování |  |
|  | Automatické čištění a eliminace kondenzované vody |  |
|  | Dva integrované stolky |  |
|  | Nerezové provedení pouzdra |  |
|  | Ovládání se všemi nezbytnými funkcemi |  |
|  | Velký displej s fóliovou klávesnicí a intuitivní menu s jednoznačnými symboly umožňující precizní ovládání pece |  |
|  | Možnost zadání až 200 volitelných programů |  |
|  | Součástí je vakuová pumpa |  |
| Cena bez DPH |  |
| Sazba a výše DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |

Pinovač

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne |
| --- | --- | --- |
| Typ přístroje: | Přístroj pro přesné vrtání otvorů pro vodící čepy s laserovým zaměřováním |  |
|  | Samoupínací systém pro výměnu vrtáků |  |
|  | Možnost průběžného nastavení hloubky otvoru pro čep |  |
|  | Externí odsávání prachu z vyvrtaných otvorů i přístroje |  |
|  | Možnost vrtat otvory i do velmi tvrdé sádry i jiných modelových materiálů (např. modelového plastu) |  |
| Cena bez DPH |  |
| Sazba a výše DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |

Tlaková komora

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne |
| --- | --- | --- |
| Typ přístroje: | Tlaková komora ke kompresi zbytkového vzduchu |  |
| Maximální tlak: | 7,5 baru |  |
| Další | Časovač na 60 minut |  |
|  | Možnost okamžitého přerušení cyklu |  |
|  | Komora na tři velké kyvety |  |
| Cena bez DPH |  |
| Sazba a výše DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |

Elektrické nože

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne |
| --- | --- | --- |
| Typ přístroje: | Elektrické nože se dvěma koncovkami nezávisle na sobě pracujícími |  |
|  | Jednotlivé koncovky samostatně programovatelné o rozsahu teplot min. 50 – 220˚C, s různými koncovkami |  |
| Cena bez DPH |  |
| Sazba a výše DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |

Mikromotor

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne |
| --- | --- | --- |
| Typ přístroje: | Mikromotor s kolenním ovládáním |  |
| Počet (Ks): | 10 |
| Cena bez DPH |  |
| Sazba a výše DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |

Stolní pracovní lampa

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne |
| --- | --- | --- |
| Typ přístroje: | Stolní pracovní lampa |  |
| Intenzita osvětlení: | 1200 lx / 1,2 m |  |
| Teplota chromatičnosti: | 6 500 K |  |
| Všeobecn. index podání barev: | 93 |  |
| Příkon: | 42 W |  |
| Počet (Ks): | 10 |
| Cena bez DPH |  |
| Sazba a výše DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |

Odsávací zařízení pro pískovač a ořezávačky

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne |
| --- | --- | --- |
| Typ přístroje: | Odsávací zařízení pro pískovač a ořezávačky |  |
| Cena bez DPH |  |
| Sazba a výše DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |

Laboratorní kahan

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne |
| --- | --- | --- |
| Typ přístroje: | Plynový laboratorní kahan |  |
| Počet (Ks): | 10 |
| Cena bez DPH |  |
| Sazba a výše DPH |  |
| Cena včetně DPH |  |

Čestně prohlašuji, že nabízené vybavení (zboží) splňuje všechna zadavatelem požadovaná kritéria a má všechny vymíněné vlastnosti.

Za dodavatele dne [datum - doplní dodavatel]

………………………

[jméno, příjmení – doplní dodavatel]

[funkce – doplní dodavatel]