| KOLOVÝ TRAKTOR - 1ks | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- |
| Výkon min. 158 HP |  |
| 6 válců, zdvihový objem min. 6 780 cm3 |  |
| Maximální krouticí moment alespoň 650 Nm |  |
| Minimální objem palivové nádrže 330 lt |  |
| Dvě elektronické paměti otáček motoru |  |
| Převodovka: | ---------------------------------------------------- |
| 4 základní převodové stupně s šestistupňovým násobičem řazeným pod zatížením plně elektron. řazené, automatika řazení pole/silnice 6/24, maximální pojezdová rychlost 40 km/h |  |
| Elektrohydraulický reverzor pod volantem |  |
| Nápravy: | ---------------------------------------------------- |
| Přední odpružená náprava s nezávislým odpružením každého kola |  |
| Výkyvné blatníky |  |
| Hydraulická soustava: | ---------------------------------------------------- |
| Výkon čerpadla min. 110 l.m-1, tlak 200 Bar |  |
| Minimálně 4 mechanicky ovládané okruhy s regulací množství průtoku oleje |  |
| Zadní zvedací závěs: | ---------------------------------------------------- |
| Minimální zvedací síla 6 800 kg s tlumením kmitů |  |
| Kabina: | ---------------------------------------------------- |
| Klimatizace |  |
| Bodové mechanické odpružení pomocí tlumičů a pružin |  |
| Sedadlo spolujezdce |  |
| Vzduchově odpružené sedadlo řidiče |  |
| Chladící schránka na potraviny |  |
| Podvozek: | ---------------------------------------------------- |
| Rozvor náprav min. 2 800 mm |  |
| rozložení hmotnosti na přední nápravu od 45% do 50% a na zadní nápravu od 50% do 55% |  |
| Maximální přípustná celková hmotnost 10 000 kg |  |
| Pneu přední minimálně 440/80 R28 |  |
| zadní minimálně 540/80 R38 |  |