| ROZDRUŽOVAČ BALÍKŮ (SENO, SLÁMA, SENÁŽ) - 1ks | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- |
| Tažený, připojený do agroháku |  |
| Hydromotorem poháněný řetězový dopravník s plynulou změnou rychlostí, posuvu a s možností změny směru vpřed a vzad |  |
| Hydraulicky ovládané čelo rozdružovače se schopností samonakládání rozdružovaných balíků |  |
| Pohon: rozdružovací válce poháněné pomocí násobného klínového řemenu |  |
| Rozdružovací válec: vodorovně uložený, obvod válce osazen trojúhelníkovými noži |  |
| systém zamezující vniknutí materiálu, před dosažením optimálních otáček metacího kola |  |
| Lopatkové metací kolo o prům. min. 1600mm, osazené alespoň 6 metacími lopatkami, poháněné dvourychlostní převodovkou, metací koncovka otočná v rozsahu 280 st., dálkově ovládaná |  |