Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – Dodávka technického vybavení II |
| --- | --- |
| Zadavatel | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546 |
| Druh řízení | otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

| Předmět veřejné zakázky | dodávka technického vybavení pro autoobory, která musí být v rozsahu dle tabulky č. 1 a splňovat minimální technické parametry v ní uvedené. |
| --- | --- |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení pro autoobory

| Vybavení | Specifikace |
| --- | --- |
| Položka č. 1 Stroj pro montáž a demontáž pneu 1ks | Automatický stroj pro montáž a demontáž všech typů pneumatik osobních a lehkých užitkových automobilů, s pneumaticky ovládaným, do boku se otáčejícím montážním sloupem. Stroj musí obsahovat zařízení, které umožňuje demontáž a montáž všech typů pneumatik bez použití montážní páky (pneumaticky ovládaný palec). Zadavatel požaduje dodávku stroje, který neupíná kola za středový otvor. Výškově nastavitelný otočný talíř se 2 rychlostmi otáčení vpřed a jednou vzad ovládaný pedálem. Součástí dodávky jsou pomocných ramen pro nízkoprofilové a runflatové pneumatiky. Pomocná ramena - silný a snadno ovladatelný systém stlačení patky usnadňující montáž a demontáž pneu montážní hlava nevyžadující použití klasické montážní páky 2 rychlosti otáčení vpřed, 1 rychlost otáčení vzad dynamický systém stlačení patky bezpečné upnutí kol min od 12" do 26" nastavitelná výška upnutí pracovní stůl se dvěma písty Technické parametry: vnější upnutí ["]: min 12–24 vnitřní upnutí ["]: min 14–26 max. průměr kola [" (mm)]: min 43,3 (1100) max. šířka kola [" (mm)]: min 14,3 (363) rychlost otáčení vpřed [ot./min.]: min 7/17 rychlost otáčení vzad [ot./min.]: min 7 napájení [V/Hz]: 230/50 provozní tlak [bar]: min 7–10 |
| Položka č. 2 Stroj pro vyvažování kol 1ks | Vyvažovačka kol Ovládání stroje dotykovým displejem, sada 4 oboustranných kuželů. plné ovládání pomocí dotykové obrazovky (bez použití tlačítek) automatická kontrola vystředění kola funkce, která automaticky zastavuje kolo v poloze pro umístění závaží a další funkce, která pouhým pootočením automaticky natáčí kolo do polohy pro další závaží vnitřní a vnější ramena, která urychlují zadání parametrů kola a přesně určují umístění závaží nožní multifunkční pedál blokuje otáčení kola programy optimalizující velikost, umístění a rozdělení závaží za paprsky ráfku instruktážní videa pro školení obsluhy (možno i na extra nosiči) osvětlení vnitřního prostoru kola pro umístění závaží indikace umístění lepícího závaží laserem automatická "samokalibrace" bez účasti obsluhy sada čtyř oboustranných centrovacích konusů s nízkým úhlem stoupání pro středové otvory 43–132 mm. Technické parametry: šířka ráfku [mm/"]: min 38–508/1,5–20 průměr ráfku [mm/"]: min 254–762/10–30 průměr pneu max. [mm]: min 1016 šířka pneu max. [mm]: min 508 hmotnost kola max. [kg]: min 75 rozlišení nevývažku [g]: max+/- 1 přesnost umístění závaží [°]: max +/- 0,4 přívod stlačeného vzduchu [bar]: min. 7–10 |
| Položka č. 3 Přenosný pneuhustič 1ks | Přenosný cejchovatelný pneuhustič s integrovanou tlakovou nádobou pro mobilní použití v autoservisech. součástí dodávky je ventil pro automatické plnění vnitřní nádoby hustící koncovka je vhodná pro osobní a nákladní vozidla a motocykly velmi snadné ovládání huštění pomocí dvou mosazných tlačítek plus a mínus automatické plnění vnitřní nádoby při zavěšení na vlastní plnicí ventil plastová vnější konstrukce odolná vůči UV záření tlaková nádoba s vnitřní povrchovou úpravou voděodolné provedení ventil na vypouštění kondenzátu jednoduchá obsluha jednou rukou regulace tlaku v pneumatice pomocí tlačítek plus a mínus otočná hustící koncovka Technické parametry: Manometr s dvojitou stupnicí o průměru min 160 mm Min. 0–10 bar/140 psi Min. délka hadice 1 m Max. objem vzduchu ve vnitřní nádobě min. 95 l při plnicím tlaku min 16 bar Cejchovatelný |
| Položka č. 4 Dvousloupový zvedák 2 ks | Dvousloupový zvedák asymetrická konstrukce ovládání zvedáku pákou (ne tlačítky) dvojčinné zajištění proti promáčknutí střechy vozidla elektrohydraulický pohon elektromagnetické zajištění západek max. průjezdná výška min 4530 mm sada nástavců 50 mm a 100 mm nosnost min 4000 kg odpovídá veškerým požadavkům ČSN EN 1493:2010 (zadavatel výslovně připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení) plná záruka na zvedák min 5 let Technické parametry: nosnost [kg]: min 4000 výška zdvihu [mm]: min 1851 minimální výška ramen [mm]: 101 délka ramen krátkých ramen [mm]: min rozsah 600–890 délka ramen dlouhých ramen [mm]: min rozsah 1140–1480 průjezdná výška max. [mm]: min 4530 průjezdná šířka [mm]: min 2240 rozteč sloupů [mm]: min 2565 napájení [V/Hz]: 400/50 |
| Položka č. 5 Zařízení pro servis klimatizací 1ks | Plně automatický model s integrovanou diagnostikou správné funkce klimatizace ve vozidle a databankou, aktualizovanou pomocí paměťové karty. řídící mikroprocesor umožňuje provedení každé servisní fáze (odsátí a recyklace–filtrace / separace oleje, vakuování a test těsnosti, doplnění oleje / naplnění chladiva) plně automaticky nebo samostatně min. 4 elektronické váhy pro zajištění maximální přesnosti v průběhu každé servisní fáze dávkování UV barviva řízené samostatnou elektronickou váhou alfanumerická klávesnice s víceřádkovým displejem vede obsluhu krok za krokem a informuje obsluhu o případných problémech systému ve vozidle interní nádrž na min. 26 kg chladiva bez manuálního otevírání kohoutů, otevírání pomocí elektroventilů Základní servisní funkce: automatické odsátí a recyklace chladiva automatická separace oleje, pevných částic a vlhkosti automatické vakuování systému klimatizace a test těsnosti automatické doplnění oleje automatické plnění klimatizace kontrola tlaku a funkce proplach klimatizace alfanumerická klávesnice s víceřádkovým displejem (vč. češtiny) diagnostika systému klimatizace databanka plnících hodnot s více než 10000 typy běžných vozidel v ČR časová zpráva o spotřebě chladiva R134a grafická tiskárna automatické vyprazdňování plnících hadic vstřikování UV barviva Technické údaje: Druh chladiva: R134a Napájení [V/Hz]: 230/50 Výkon kompresoru [g/min]: min. 500 Sací výkon vakuové pumpy [m³/h]: min. 6,3 (100 l/min) Provozní tlak [bar]: min. 20 Délka hadic [mm]: min. 2500 Objem interní nádrže [kg]: min. 26 Součástí dodávky je redukce na tlakovou nádobu, ochranné brýle. |
| Položka č. 6 Kapesní svítilna 1 ks | Kapesní UV lampa s technologií LED diod napájení akumulátorem min. 1800 mAh NiMh, nabíječka je součástí dodávky, součástí dodávky jsou i ochranné brýle |
| Položka č. 7 Vyhledávač netěsností 1ks | Zařízení určeno pro práci s téměř všemi typy chladících médií, jako např. R12, R11, R500, R503, R22, R123, R124, R502, R134a, 1234YF, R404a, R125 atd. min 3 dobře viditelné LED diody ukazují místo možného úniku chladiva popř. jeho velikost barevný ukazatel detekce téměř všech chladících prostředků Technické vlastnosti: polovodičové plynové čidlo automatická kompenzace upozornění na netěsnost – bzučák, barevný LED indikátor napájení – pomocí akumulátorů ukazatel vybitých akumulátorů automatické vypnutí po cca 10 min. nečinnosti max. citlivost R134a, R22: max. 5g/rok životnost měřícího hrotu: min 1 rok pracovní teplota: min 0–40°C délka flexibilního čidla: min 40 cm |
| Položka č. 8 Rázový utahovák kol 1ks | Pneumatický rázový utahovák s nízkými vibracemi a tepelně izolovanou pistolovou rukojetí. vývod 1/2" čtyřhran vysokovýkonnostní pistolové provedení pravý/levý chod nastavitelný utahovací moment min 750 Nm maximální povolovací moment min 850 Nm provozní tlak vzduchu min 6,3 bar pracovní otáčky min 6000 ot/min hlučnost max 92 dB(A) maximální hmotnost 2,9kg |
| Položka č. 9 Myčka kol 1ks | Myčka kol - mytí pomocí tlakové vody s plastovým granulátem. uzavřený vodní systém (nevyžaduje trvalé připojení na zdroj vody a odpad) bez chemických prostředků nádrž z extrémně odolného materiálu s dobrou tepelnou izolací šířka kola min 135 - 305 mm průměr kola min 560 - 800 mm maximální hmotnost kola alespoň 45 kg mycí programy pro různé stupně znečištění kola integrovaný ohřev vody Technické parametry: napájení 400 V/50 Hz výkon motoru čerpadla min 5,5 kW výkon hnacího motoru min 0,18 kW kapacita nádrže min 200 l množství granulátu min 20 kg pracovní tlak min 8–12 bar max. hlučnost 79 dB |
| Položka č. 10 Dílenský vozík s nářadím 1ks | Dílenský vozík s nářadím rozměry min. V 1000 x Š 723 x H 459 mm uzamykatelné zásuvky nosnost zásuvek min. 25 kg 7 zásuvek sada gola nářadí Sada nářadí nástrčných klíčů (172 ks) hlavice / vnější šestihran 1/4" 4-14 mm hlavice / vnější šestihran 3/8" 6-21 mm hlavice / vnější šestihran 1/2" 10-32 mm hlavice / vnější TORX E 4 - E 22 hlavice / vnitřní šestihran 3 - 19 mm hlavice / šroubovák přímý 4 - 12 mm hlavice / šroubovák křížový PH 0 - PH 4 hlavice / šroubovák Pozidriv PZ 0 - PZ 4 hlavice / vnitřní TORX T 5 - T 70 hlavice / vnitřní TORX s vodicí čepem T 7 H - T 70 H hlavice / vnitřní vícehran (XZN) M 5 - M 8 hlavice / vnitřní klínový profil (RIBE) M 5 - R 9 ráčny 1/4", 3/8", 1/2" prodlužovací kusy, bity atd • Sada nástrčných hlavic (64 ks) hlavice / vnitřní vícehran 1/2“ M5 – M16 hlavice / vnitřní šestihran 1/2“ 5 – 19 hlavice / vnitřní klínový profil (RIBE) 1/2“ M 5 – M 14 hlavice / vnitřní TORX 1/2“ T 20 - T 70 hlavice / vnitřní TORX s vodicí čepem 1/4“ E 4 – E 11 hlavice / vnitřní TORX s vodicí čepem 3/8“ E 4 – E 20 hlavice / vnitřní TORX s vodicí čepem 1/2“ E 10 – E 24 • Sada šroubováků (32 ks) plochý šroubovák 3; 3,5; 4; 4,5; 5,5; 6,5; 8; 10 mm. křížový šroubovák PH 0; PH 1; PH 2; PH 3. šroubovák TORX - T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40. šroubovák s šestihrannou hlavicí 6; 7; 8; 10; 12; 13. • Sada dvojitých očkových klíčů, dvojitých plochých klíčů a očkoplochých klíčů (36 ks) sada oboustranných otevřených klíčů 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23 mm sada očkoplochých klíčů 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27 mm sada vyhnutých očkových klíčů 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27 mm • Sada kleští, kladiv a sekáčů Vyrážeče Sekáče Kladivo Palice Sada kleští |
| Položka č. 11 Vypouštěčka a odsávačka oleje 1ks | Vypouštěčka a odsávačka oleje odsává použitý olej a jiné kapaliny z vozidel vhodné pro vypouštění oleje za pomocí gravitace z motorů, převodovek atd. odsávačka mobilní obsahuje 6 sacích sond (kovové a flexibilní) včetně adaptérů pro nejběžnější evropské a asijské značky vozidel Technické parametry: Kapacita nádoby [l]: min. 90 Celková sací kapacita [l]: min. 60–70 Tlak vzduchu [bar]: min 7–8 Sací rychlost [l/min.]: min 1,5–2 Sací hadice [mm]: min. 2000 Kapacita trychtýře [l]: min. 18 Průměr trychtýře [mm]: min. 400 Max. výška trychtýře [mm]: min. 1800 Min. výška trychtýře [mm]: max. 1100 Průměr rozšiřujícího trychtýře [mm]: min. 600 Vypouštěcí tlak [bar]: min. 1 Délka vypouštěcí hadice [mm]: min. 2000 |
| Položka č. 12 Vysokotlaká myčka s ohřevem 1ks | druh napájení V/Hz: 230/50 průtok l/h: min 450 tlak bar/MPa: min 110/ 11 max. teplota °C: min. 75 spotřeba paliva při plném zatížení (kg/h): max 2,6 palivová nádrž (l): min 6 myčka pro profesionální použití |
| Položka č. 13 Pojízdná podpěra agregátů 1ks | otočná podpěra pro převodovky/gumová podložka spouštění s bezpečnostním ovládáním široká, stabilní základna velká kolečka pro snadný pojezd příslušenství: nádoba pro min. 20l kapaliny naklápěcí a nastavovací adapter pro uchycení převodovek Technické parametry: Výška: min 1170–2020 mm Nosnost: min 525 kg |
| Položka č. 14 Dílenský zvedák nářadí 1ks | skládací konstrukce hydraulický spouštění s bezpečnostním systémem otočná ovládací páka hydrauliky nízká stavební výška podvozku, výška max. 88 mm velká kolečka dvoubodový závěs s nosností min 500 kg Technické parametry: Výška stojanu [mm]: min. 1600 Délka ramene min./max. [mm]: min. 930/1220 Výška háku/nosnost min. [mm/kg]: min. 2090/1000 Výška háku/nosnost max. [mm/kg]: min. 2300/ 400 |
| Položka č. 15 Pracovní stůl pro výuku žáků elektrooborů 15 ks | jednostranný, šířka min 150 cm, hloubka min 75 cm, výška cca 85 cm stůl v provedení vlevo nohy vpravo jednodveřový kontejner deska z bukové spárovky, tl. min. 40mm uvnitř kontejneru 2 výškově přestavitelné police vnitřní strana dveří s vyztuženým systémem uzamykání cylindrickým zámkem se 2 klíči min. rozměr kontejneru (cm): š. 50 x hl. 70 x v. 81 |