Textová část technické specifikace

| Název veřejné zakázky | Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov – harvestor, vyvážecí traktor |
| --- | --- |
| Zadavatel | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546 |
| Druh řízení | otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

| Harvestor |
| --- |
| Dodavatelem nabízený název a typ | [doplní dodavatel] |
|  | Požadovaný parametr | Nabízený parametr |
| Motor | Výkon motoru | min. 140 kW | [doplní dodavatel] |
|  | Splňuje normu Stage IIIb či vyšší, přičemž zadavatel výslovně připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Turbodmychadlo s chladičem | ANO | [doplní dodavatel] |
| Podvozek | 6kolový podvozek s náhonem na všechna kola | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Rozměr zadních pneumatik | min. 700x34 | [doplní dodavatel] |
|  | Rozměr předních pneumatik | min. 700x24,5 | [doplní dodavatel] |
|  | Šířka pneumatik | min. 700 mm | [doplní dodavatel] |
|  | Nádrž | min. 300 litrů | [doplní dodavatel] |
|  | Nápravy – hydromechanická uzávěrka vpředu i vzadu | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Přední boogie náprava vyvažovaná - tandemová | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Zadní náprava - pevná | ANO | [doplní dodavatel] |
| Hydraulický jeřáb | Dosah ramena | min. 10,0 metrů | [doplní dodavatel] |
|  | Umístění před kabinou | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Konstrukce – paralelní rameno | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Zdvihový moment | min. 150 kNm | [doplní dodavatel] |
|  | Otočný moment | min. 45 kNm | [doplní dodavatel] |
|  | Úhel otočení | min. 210° | [doplní dodavatel] |
| Kácecí hlavice | Úřez | min. 620 mm | [doplní dodavatel] |
|  | Maximální otevření horních nožů | min. 600 mm | [doplní dodavatel] |
|  | Maximální otevření dolních nožů | min. 640 mm | [doplní dodavatel] |
|  | Maximální otevření válců | min. 640 mm | [doplní dodavatel] |
|  | Řezací ústrojí | výsuv pily s integrovaným mazacím systémem řetězu | [doplní dodavatel] |
|  | Hydr. motory posuvu | min. 4 | [doplní dodavatel] |
|  | Posuvná kola | min. 4 | [doplní dodavatel] |
|  | Počet fixních nožů | min. 2 | [doplní dodavatel] |
|  | Počet pohyblivých nožů | min. 4 | [doplní dodavatel] |
|  | Rychlost posuvu | min. 4,5m/s | [doplní dodavatel] |
| Pracovní kabina | Bezpečnostní kabina splňující ISO (ROPS, FOPS, OPS) | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Otočná kabina s nivelací kompatibilní s ovládacím systémem stávajících simulátorů uživatele dle zadávací dokumentace | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Signalizace provozních dat | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Klimatizace | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Nezávislé topení | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Vyhřívané a odpružené sedadlo | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Sluneční clony na všechna okna | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Přední a boční stěrače oken | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Vestavěné FM rádio s přehrávačem CD | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Pracovní osvětlení na kabině LED min. 12 ks, pracovní osvětlení na hydraulické ruce LED – min. 2 ks, pracovní osvětlení pro podsvícení podrostu LED – min. 4 ks | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Odnímatelný maják oranžové nebo žluté barvy | ANO | [doplní dodavatel] |
| Operační systém | Řídící systém stroje kompatibilní s operačním systémem Windows; v českém jazyce; kompatibilní s ovládacím systémem stávajících simulátorů uživatele dle zadávací dokumentace | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Veškerá nastavení v českém jazyce | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Veškerá komunikace v českém jazyce | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Možnost využití PC pro kancelářské aplikace | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Barevná tiskárna pro formát do velikosti A4 včetně | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Připojení externích zařízení prostřednictvím portu USB | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Sortimentace – možnost nastavení konkrétních dřevin a sortimentů dle výroby a jejich reálné ceny na trhu | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Zařízení sledující spotřebu paliv bez možnosti zásahu obsluhy | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Zařízení sledující reálné využití stroje a jeho provozní stav | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Možnost využití navigace GPS s použitím elektronických map používaných Lesy ČR | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Kompletní návod na obsluhu a údržbu stroje v českém jazyce v elektronické podobě v palubním systému stroje | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Možnost bezdrátové datové komunikace | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Výstup USB | ANO | [doplní dodavatel] |
| Ostatní výbava | Plnicí čerpadlo na motorovou naftu | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Plnicí čerpadlo el- na hydraulický olej | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Vakuové čerpadlo | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Sada nářadí pro denní údržbu | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Katalog náhradních dílů | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Ruční práškový hasicí přístroj | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Zaškolení obsluhy stroje | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Schválení stroje pro provoz na pozemních komunikacích v době dodány schválenézákladní technické popisy vozidla (ZTP) | ANO | [doplní dodavatel] |
| Rozměry | Světlá výška | min. 620 mm | [doplní dodavatel] |
|  | Délka bez hydraulické ruky | max. 7200 mm | [doplní dodavatel] |
|  | Šířka s 710mm pneumatikami | max. 2900 mm | [doplní dodavatel] |
|  | Transportní výška | max. 3720 mm | [doplní dodavatel] |
| Hmotnost | V základním provedení | max. 18100 kg | [doplní dodavatel] |
| Vyvážecí traktor (vyvážecí souprava) |
| Dodavatelem nabízený název a typ | [doplní dodavatel] |
|  | Požadovaný parametr | Nabízený parametr |
| Motor | Výkon motoru | min. 140 kW | [doplní dodavatel] |
|  | Splňuje alespoň emisní normy Stage IV, přičemž zadavatel výslovně připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení | ANO | [doplní dodavatel] |
| Podvozek | Konfigurace podvozku – 4 nápravy, 8 kol | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Pohon všech kol | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Boogie náprava vyvažovaná | ANO | [doplní dodavatel] |
| Pneumatiky | Velikost a typ zadních pneumatik, šípový vzor | min. 700x26,5 mm | [doplní dodavatel] |
|  | Velikost a typ předních pneumatik, šípový vzor | min. 700x26,5 mm | [doplní dodavatel] |
| Rozměry | Délka | max. 9900 mm | [doplní dodavatel] |
|  | Délka ložné plochy | min. 4500 mm | [doplní dodavatel] |
|  | Počet páru klanic | 4 ks | [doplní dodavatel] |
|  | Šířka při osazení nabízenými pneumatikami | max. 2900 mm | [doplní dodavatel] |
|  | Transportní výška | max. 3900 mm | [doplní dodavatel] |
|  | Nosnost | min. 11000 kg | [doplní dodavatel] |
|  | Světlost při osazení nabízenými pneumatikami | min. 600 mm | [doplní dodavatel] |
|  | Celková hmotnost v základním provedení | max. 18000 kg | [doplní dodavatel] |
| Kabina | Otočná a polohovací kabina s ovládacím systémem kompatibilním se stávajícími simulátory uživatele dle zadávací dokumentace | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Úhel rotace otáčení kabiny | min. 290o dopředu, dozadu, úhel naklápění min. 6o , a naklápění do stran úhel min. 10 o | [doplní dodavatel] |
|  | Klimatizace | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Sedadlo vyhřívané, vzduchem odpružené | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Stěrač a ostřikovač předního a zadního okna | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Nezávislé topení | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Vestavěné autorádio s reproduktory a handsfree sada s možností připevnění držáku mobilního telefonu s připojením přes bluetooth | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Odnímatelný maják oranžové barvy | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Chladicí box (24V) |  | [doplní dodavatel] |
| Počítač | Řídící systém stroje kompatibilní s operačním systémem Windows; v českém jazyce; kompatibilní s ovládacím systémem stávajících simulátorů uživatele dle zadávací dokumentace | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Veškerá komunikace a nastavení v českém jazyce | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Připojení externích zařízení prostřednictvím portu USB | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Vybavení stroje zařízením umožňujícím sledování těchto výkonových parametrů stroje: spotřeba pohonných hmot, celkový pracovní čas jednotlivých operátorů, normální pracovní doba jednotlivých operátorů (doba včetně přestávek), efektivní pracovní doba jednotlivý operátorů (doba strávená produktivní prací) | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Počet USB portů | min. 1 | [doplní dodavatel] |
| Elektrický systém | Napětí 24 V |  | [doplní dodavatel] |
|  | Pracovní osvětlení na kabině LED | min. 8 ks | [doplní dodavatel] |
|  | Pracovní osvětlení na hydraulické ruce LED | min. 2 ks | [doplní dodavatel] |
| Hydraulická ruka s drapákem | Dosah | min. 8,5 m | [doplní dodavatel] |
|  | Inteligentní systém ovládání hydraulického jeřábu | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Zdvihový moment | min. 80 kNm | [doplní dodavatel] |
|  | Dvojitý výsuv | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Brzda drapáku | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Plocha úchopu drapáku | 0,25 m2 | [doplní dodavatel] |
|  | Úhel otočení | Min. 370° | [doplní dodavatel] |
|  | Otočný moment | Min. 19 kNm | [doplní dodavatel] |
| Hmotnost | Plnicí čerpadlo na motorovou naftu | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Plnicí čerpadlo na hydraulický olej | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Dokumentace stroje v českém jazyce | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Sada nářadí pro denní údržbu a sada filtrů | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Ruční hasicí přístroj | ANO | [doplní dodavatel] |
|  | Tažné zařízení | ANO | [doplní dodavatel] |