Příloha č. 2_1 zadávací dokumentace

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1

Název veřejné zakázky: Část veřejné zakázky:

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů, nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů. Přístroj musí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu (diagnostické a terapeutické využití).

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně i technicky obdobných řešení.

Pokud je v technické specifikaci u parametru přístroje uveden požadavek na možnost přístroje, je tímto rozuměno schopnost přístroje vykonávat danou funkci v dodaném technickém provedení, tedy bez nutnosti dokoupení dalších komponentů, modulů, či příslušenství přístroje.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu, instalace, uvedení do provozu, instruktáže a dodání příslušné dokumentace, záručního servisu v délce 24 měsíců, dopravy a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Minimální technické požadavky:

ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ VYŠŠÍ TŘÍDY PRO ARO ODDĚLENÍ – 1 ks

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota ANO/NE | Účastníkem nabízená skutečná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Specifikace přístroje |  |  |
| Moderní ultrazvukový přístroj střední třídy | ANO |  |
| Maximální dosažitelná obrazová frekvence až 700 snímků za sekundu | ANO |  |
| Vysoká rozlišovací schopnost | ANO |  |
| Kvalitní zobrazení ve všech režimech na všech sondách | ANO |  |
| TFT monitor min. 17“ s vysokou rozlišovací schopností, výškově stavitelný, s možností otáčení a sklánění | ANO |  |
| Min. 3 aktivní sondové konektory | ANO |  |
| Barevné dopplerovské mapování | ANO |  |
| Energetický doppler | ANO |  |
| Vysoce citlivý a kvalitní kontinuální CW Doppler dosahující rychlost min. 15m/s | ANO |  |
| Panoramatické skenování na konvexní a lineární sondě | ANO |  |
| Připojení na PACS v mezinárodním medicínském standardu DICOM 3 | ANO |  |
| Boční chránič kabelů | ANO |  |
| Natáčení operačního panelu až o 90° | ANO |  |
| Rychlé přepínání aplikačních programů | ANO |  |
| Podsvícení aktivních kláves v závislosti na aktuálním režimu přístroje | ANO |  |
| Vybavení 12 bitovým analog/digitálním převodníkem, 4096 stupňů šedi | ANO |  |
| Max. váha do 65 kg | ANO |  |
| Tichý chod přístroje | ANO |  |
| Celkový příkon zařízení vč. příslušenství max. 900 VA | ANO |  |
| Šířka přístroje max. 43 cm | ANO |  |
| Možnost plynulé změny gainu i kontrastu i na zmraženém obraze | ANO |  |
| Možnost steerování výseče barevného Dopplera u lineární sondy v rozsahu +/- 15° | ANO |  |
| Pracovní režimy | ANO |  |
| Černobílý 2 d obraz | ANO |  |
| Možnost přepínání dominantní frekvence ve 4 stupních na všech sondách | ANO |  |
| Možnost rotace B obrazu po 90° na monitoru | ANO |  |
| Při rozdělení obrazovky B/D bude B obraz a Dopplerovská křivka vedle sebe, nikoliv nad sebou | ANO |  |
| Automatická korekce úhlu při Dopplerovském vyšetření | ANO |  |
| Úhlová korekce v 80 °, programovatelná, přednastavitelná | ANO |  |
| Jednotlačítková automatická optimalizace pro B obraz a automatická optimalizace Dopplerovské křivky | ANO |  |
| M mode | ANO |  |
| Anatomický M mode s libovolně měnitelnou rovinou řezu v reálném čase – min. 3 roviny řezu | ANO |  |
| Kvalitní a rychlý triplexní režim ( současně B obraz, color flow, spektrální doppler) | ANO |  |
| Současné zobrazení B mode s color flow a živého M mode s barevným mapováním a živého spektrálního Dopplera | ANO |  |
| Další způsob vysoce přesného barevného dopplerovského znázornění prokrvení tkáně a orgánů s eliminací šumu, zejména pro extrémně pomalé a slabé toky ( Fine Flow, eFlow, apod.) | ANO |  |
| Současné zobrazení černobílého obrazu a téhož obrazu s barevným mapováním v reálném čase DDD | ANO |  |
| Compoud zobrazení s možností sklonu 5-15 ° v intervalu 5 ti ° | ANO |  |
| Software na redukci specklí a zvýrazňování rozhraní ( AIP, Nano View apod.) | ANO |  |
| Zoom na živém i zmraženém obraze s možností jeho plynulého posouvání na monitoru | ANO |  |
| Panoramatické skenování na konvexní i lineární sondě | ANO |  |
| 45 spektrátních programů pro speciální klinické či uživatelské aplikace | ANO |  |
| Sondy | ANO |  |
| Lineární elektronická sonda 4-13 MHz s aktivní plochou délky do 39 mm, s možností zobrazení v trapezoideálním režimu | ANO |  |
| Konvexní elektronická sonda 2-6 MHz k vyšetřování orgánů dutiny břišní a retroperitonea, přepínání dominantní frekvence ve 4 stupních jak v základním, tak i harmonickém zobrazení | ANO |  |
| Fázová nízkofrekvenční sonda pro vyšetřování srdce i břicha z interkostáního přístupu, odstupu renálních tepen, TCD vyšetřování Willisova okruhu apod. | ANO |  |
| Všechny sondy musí být lehké a dobře uchopitelné do ruky, aby nedocházelo k únavě ruky lékaře | ANO |  |
| Ostatní požadavky | ANO |  |
| Černobílý videoprinter, USB disk, interní HDD | ANO |  |
| Využitelný prostor na HDD pro ukládání obrázků nejméně 230GB | ANO |  |
| Připojení na PACS v mezinárodním medicínském standardu DICOM 3 | ANO |  |
| Možnost přímého tisku obrázků a reportů na běžné PC tiskárně | ANO |  |
| Možnost připojení na pracovní stanici pro archivaci a tisk sonogramů – xVision- SONO | ANO |  |