Technická specifikace poptávaného zařízení

| Přístrojová lymfodrenáž (2ks) |
| --- |
| Účel použití: Přístrojová lymfodrenáž je založena na přerušované kompresi končetiny a vytváření tlakové vlny, která podpoří jak lymfatický, tak žilní systém. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Přístroj fungující na principu řízené změny tlaku v jednotlivých komorách |  |
| Automatické vyfukování vzduchu z návleků po proceduře |  |
| Min. 12-ti kanálová lymfodrenáž pro 7-24 komorové návleky |  |
| Minimální programové vybavení přístroje: |  |
| Možnost nastavení doby aplikace |  |
| Lokální drenáž |  |
| Volba rychlosti postupu tlakové vlny |  |
| Volba tlakového gradientu mezi jednotlivými komorami |  |
| Přednastavená sekvence programů |  |
| Zobrazení aktuálně pracující komory |  |
| Nastavení tlaku v min. rozsahu od 20 do 70 mmHg |  |
| Možnost ovládání pomocí čipové karty |  |
| Komorový návlek na dolní končetinu - min. 7 komor |  |
| Komorové návleky na dolní končetiny zasahující do pasu („kalhoty“) - min. 24 komor |  |
| Komorový návlek na horní končetinu zasahující na rameno + podpaží - min. 24 komor |  |
| Komorový návlek na horní končetinu zasahující na rameno, podpaží, hrudník až do pasu - min. 24 komor |  |
| Pojízdný stolek s úložným prostorem, kolečky a brzdami |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů shora uvedeného zařízení je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.