Technická specifikace poptávaného zařízení

| Antigravitační trenažér chůze |
| --- |
| Účel použití: Přístroj simuluje antigravitační chůzi. Využívá antigravitační efekt tím, že při rehabilitaci snižuje vlastní hmotnost pacienta. Je určen pro rehabilitaci pacientů po kontuzích, úrazech dolních končetin, páteře nebo poškozených nervů s cílem minimálně zatěžovat klouby a bezbolestně rozhýbat svaly. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Zařízení pro rehabilitaci a trénink s antigravitačním efektem – odlehčením hmotnosti pacienta |  |
| Zařízení pracující na principu rozdílů tlaků vzduchu (nejedná se o závěsný systém), |  |
| Možnost plynulého snižování tělesné hmotnosti pacienta min. do 80% |  |
| Možnost vizuální kontroly pohybu dolních končetin pacienta zleva, zprava i zezadu |  |
| Tlačítko pro nouzové zastavení |  |
| Zobrazení údajů na displeji |  |
| Plynule nastavitelná rychlost pásu v rozmezí min. 0 – 15km/h vpřed |  |
| Plynule nastavitelná rychlost pásu v rozmezí min. 0 – 4,5 km/h vzad |  |
| Individuální nastavení druhů cvičení |  |
| Nastavitelný sklon min. do 15% |  |
| S nosností min. 150 kg |  |
| Různé velikosti aplikačních kalhot od nejmenší po největší |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola)

Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů shora uvedeného zařízení je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.