Technická specifikace poptávaného zařízení

| Celotělová vana pro podvodní masáž a vířivku |
| --- |
| Účel použití: Celotělová vana je vhodná zejména při bolestech pohybového aparátu, k léčbě poúrazových stavů, alergie, úlevě od bolesti, onemocnění kloubů, při únavě, stresu a psychickém vypětí. Procedura zvyšuje krevní oběh, zlepšuje pohyblivost a pružnost pohybového aparátu, uvolňuje ztuhlé klouby, zlepšuje rovnováhu a stabilitu, termoregulaci, podporuje uvolnění svalových spasmů, zlepšení funkce lymfatického systému, ale také výraznou relaxaci celého těla a zmírnění psychického vyčerpání. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Vířivá masáž |  |
| Podvodní masáž včetně regulace a ukazatele tlaku |  |
| Elektronické ovládání |  |
| Digitální teploměr a časovač terapie |  |
| Ochrana čerpadla proti chodu ,,na sucho" |  |
| Počet vířivých trysek – min. 8 |  |
| Počet vířivých mikrotrysek s přivzdušněním – min. 22 |  |
| Počet hydromasážních zón - min. 2 |  |
| Možnost regulace přivzdušnění vířivé masáže |  |
| Proplach hydromasážního systému |  |
| Automatické napouštění vody |  |
| Sprchová baterie pro oplach |  |
| Madla pro pohodlné provádění terapie |  |
| Vnější schůdek či stupínek pro snadný nástup do vany |  |
| Antibakteriální povrch vany pro snadné čistění |  |
| Min. užitný objem vody 350l |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

| Čtyř komorová galvanická lázeň |
| --- |
| Účel použití: Metoda spojující účinky galvanického proudu s účinkem teplé vody, hydrostatického tlaku a hydrostatického vztlaku. Je přínosná zejména v případě revmatické artritidy, léčbě poúrazových stavů, včetně perakutních posttraumatických stavů, vertebrogenních bolestivých syndromech, neuralgií, vazoneurózách, poruch inervaze a paréz. Má blahodárný účinek na zlepšení cirkulace krve, jenž zlepšuje metabolismus a urychluje regeneraci tkání. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Antibakteriální povrch |  |
| Displej pro zobrazení proudu a napětí |  |
| Individuální výběr polarity elektrod a druhu terapie |  |
| Možnost programování jednotlivých terapií |  |
| 4 typy pulzních proudů |  |
| Čistící sprcha |  |
| Min. 8 elektrod (každá vanička musí obsahovat 2 elektrody) |  |
| Možnost nastavení délky procedury |  |
| Užitný objem vaniček na horní končetiny min. 14 l na jednu vanu |  |
| Užitný objem vaniček na dolní končetiny min. 32 l na jednu vanu |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů shora uvedených zařízení je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.