Technická specifikace poptávaného zařízení

| Systém pro funkční elektrickou stimulaci dolní a horní končetiny |
| --- |
| Účel použití: Přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou motorickou funkcí v oblasti horních i dolních končetin. Vhodný u pacientů s postižením centrálního nervového systému, poranění mozku nebo u pacientů s roztroušenou sklerózou. Přístroj pomáhá získat zpět funkčnost ruky a zápěstí, stabilizaci dolní končetiny, zlepšit rozsah pohybu, zvýšit svalovou sílu atd. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Přístroj pro rehabilitaci pacientů se sníženou motorickou funkcí v oblasti dolní a horní končetiny a ruky |  |
| Funkční elektrická stimulace peroneálního nervu kvadricepsu/hammstringů |  |
| Podkolení manžeta s integrovaným stimulátorem |  |
| Přístroj umožňuje korigovat postavení chodidla do neutrálního postavení a kompenzovat chybějící aktivní dorzální flexi nohy ve švihové fázi chůze |  |
| Funkční elektrická stimulace příslušných nervových vláken zásobujících svaly ruky a předloktí |  |
| Umožňuje otevírání prstů ruky, úchop a jeho uvolnění, klíčový úchop |  |
| Časování jednotlivých cyklů a momentů stimulace prostřednictvím bezdrátového patního snímače v botě |  |
| Bezdrátový ovladač pro nastavení intenzity stimulace a výběr programu |  |
| Možnost použití pro pravou i levou končetinu |  |
| Bezdrátové nastavení systému přes technologii Wi-Fi |  |
| Stimulace nervů použitím elektrod |  |
| Průběh stimulace zachovává koordinaci a timing zapojení svalů pro reedukaci jejich funkčního zapojení |  |
| Individuální nastavení pro různé pacienty |  |
| Databáze pro uložení pacientských nastavení |  |
| Veškerá data pacienta a jeho jednotlivá nastavení jsou uložena v řídící jednotce |  |
| Řídící jednotka umožňující bezdrátové nastavení systému (časování, parametry pulzů, typy pulzů, atd). |  |
| Úprava parametrů stimulace v reálném čase |  |
| Součástí dodávky je veškeré příslušenství potřebné pro funkční elektrickou stimulaci horní i dolní končetiny (manžety, patní snímač, dlaha, elektrody…) |  |
| Dlahy dvou velikostí – standartní a velká varianta |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola)

Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů shora uvedeného zařízení je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.