Technické a zvláštní technické podmínky pro VZ

sanitní vozidlO pro systém rendez-vous

VE SMYSLU čsn en 1789+a2

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již

zadavatelem užívanými.To znamená, že konkrétně uvedená zařízení či výrobky musí např. pasovat do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech užívaných na jiném výjezdovém stanovišti. U použitých komponentů nástavby zadavatel požaduje splnění homologací podle ČSN EN 1789+A2

Zvláštní technické podmínky :

- V souladu s nařízením vlády č. 173/2016, ze dne 11. Května 2016

- Vozidlo kategorie M1

- Musí splňovat emisní limity minimálně EURO 6, v souladu s přílohou č.1 uvedeného               nařízení vlády

- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 9 litů / 100 km u naftových motorů, v souladu s přílohou č.2. článek III, uvedeného nařízení vlády

Technické podmínky vozidla:

Podvozková část :

- Osobní automobil v provedení COMBI ( SUV ),  pohon všech kol ( 4x4 )

- motor - přeplňovaný vznětový

- výkon motoru – minimálně  110  kW

- hmotnost vozidla do 3000 kg

- převodovka – mechanická šetistupňová

Výbava vozidla:

- 5 dveřové provedení,

- elektricky vyhřívaná a seřiditelná zpětná zrcátka

- mlhová světla

- Barevné provedení v souladu s vyhl. Č. 296/2012 Sb.

Základní barva vozidla je žlutá, RAL 1016, nebo ekvivalent. Na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy a nápis Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – v provedení barvy zelené reflexní

Přední kapota – Modrá hvězda života , provedení reflexní s konturou, min. rozměr 400 mm, další značení dle zvyklostí ZZS KHK jako telefonní číslo,volací znaky,hvězdy života s reflexní  s konturou na bocích v zadní části vozidla či jiný symboly apod. upřesní zadavatel s ohledem na nabídnuté vozidlo

- kotoučové brzdy na všech kolech s ABS + ASR + ESP

- otáčkoměr

- imobilizér

- centrální zamykání na dálkové ovládání + dva plně funkční klíče

- spodní kryt motoru a převodovky

- parkovací asistent - senzory

- třetí brzdové světlo

- airbag řidiče + spolujezdce – vč. napínačů pásů

- boční a hlavové airbagy

- klimatizace

- palubní počítač- ukazatel jízdních

- autorádio

- elektrické ovládání oken vpředu

- 4 kola z lehkých slitin

- lapače nečistot vpředu i vzadu

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou s bočním vedením těla

- boční a zadní okna zatmavená

- zesílený alternátor 140 A

- přídavný akumulátor s dělícím relé

- posilovač řízení

Specifikace zástavby:

- 3 x zásuvka 12 V v prostoru zástavby

- 2 x zástrčka 12V v kabině řidiče/spolujezdce

- dobíjecí svítilna s držákem

- držák pro 1 ks tlakových lahví o objemu 2l; s montáží

- dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg

- výstražné zařízení: v provedení LED technologie rampa svítící do všech stran , siréna a repro (min. výkon 100 W)

- přední modrá LED záblesková světla zapuštěná v masce

- zadní modrá LED záblesková světla s min. zapuštěná v 5-tých dveřích viditelná při otevřených dveřích (zavazadlový prostor)

- lampička na čtení map před spolujezdcem

- Výsuvná plošina s nosností od 400 kg

- Montáž a materiál popruhového záchytného systému pro transportní tašku ventilátoru dle upřesnění zadavatele – Medumat

- montáž držáku přístroje - defibrilátor LF 15

- montáž držáku přístroje včetně dodání přístroje - odsávačka ACCUvac basic

- montáž zdravotnických přístrojů dle přání a specifikace kupujícího

- vnější přípojka 230 V umožňující nabíjení a práci zařízení montovaných do sanitního vozu včetně externího el.kabelu

- 2x zásuvka odběru elektrické energie s napětím 230 V v ambulantním prostoru

- Automatická akumulátorová nabíječka, bezobslužná, s ochranou proti přebíjení, s dvěma nezávislými nabíjecími obvody, dobíjení obou akumulátorů

- montáž radiostanice Motorola GM 360 s tlačítkovým mikrofonem včetně antény a kabeláže

- montáž přenosného terminálu MATRA TPH 700 včetně autoadaptéru s výkonovým zesilovačem, vozidlové antény a kabeláže

- montáž držáku lednice na výsuvné plošině

- Dodání a montáž přídavného elektrického topení typ DEFA TERMINY 2100W (230 V)

- montáž transportní autochladničky

- zásuvka PAL 12V pro připojení tiskárny, umístění bude upřesněno podle typu vozu,

- zásuvka 230V pro připojení tiskárny, umístění bude upřesněno podle typu vozu,

- v prostoru mezi sedadly řidiče a spolujezdce středový tunel pro zabudování:

  - vozidlového adaptéru s nf a vf zesilovačem pro ruční radiostanici Matra TPH700,

  - vozidlové radiostanice Motorola GM 360 (160 MHz) s tlačítkovým mikrofonem,

  - přihrádky na dokumentaci formátu A4,

- dodávka a montáž ziskové antény 4dB pro pásmo 160MHz a kabeláže zakončené konektorem BNC v prostoru mezi sedadly, umístění na střeše vozidla dle pokynu zákazníka,

- dodávka a montáž antény pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Matra TPH700 a kabeláže zakončené konektorem TNC v prostoru  pod sedadlem spolujezdce, umístění na střeše vozidla dle pokynu zákazníka,

- samostatně jištěné napájení pro analogovou vozidlovou radiostanici Motorola GM 360 (napájení přivedené do prostoru mezi sedadly),

- samostatně jištěné napájení pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Matra TPH700 (napájení přivedené do prostoru pod sedadlem spolujezdce),

- montáž lokalizační jednotky GPS s akceleračním čidlem kompatibilní se současně používanými lokalizačními jednotkami, používanými ZZS KHK (včetně samostatně jištěného napájení, GSM antény a GPS antény), umístění ve voze podle doporučení výrobce,

  - jednotka bude napojena na sběrnici CAN vozidla a bude umožňovat vyčítat informace o stavu paliva v nádrži, stavu tachometru vozidla, stavu výstražných zvukových a světelných zařízení vozidla,

  - jednotka bude obsahovat akcelerometr a bude zapojena ve vozidle dle specifikací výrobce,

  - GSM a GPS anténa umístěny tak, aby byl zajištěn dostatečný signál,

- montáž držáku tiskárny, provedení a umístění bude upřesněno podle typu vozu,

- montáž držáku navigačního tabletu, provedení a umístění bude upřesněno podle typu vozu,

- dodávka a montáž kabeláže pro navigační tablet včetně „car delay switch“ a vypínače napájení navigace (souvisí s  lokalizační jednotkou GPS).