Technická specifikace poptávaného zařízení

Po vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

| Elektroterapeutický a elektro-diagnostický dvoukanálový přístroj pro EMG a tlakový feedback + léčba inkontinence |
| --- |
| Účel použití: Provádí kompletní elektroterapii a EMG diagnostiku svalových skupin + léčbu inkontinence. Využívaný zejména při rehabilitaci u pacientů při oslabení svalů dna pánevního, po urologických operacích a onemocněních, u žen po porodech. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Elektroléčebný přístroj pro EMG a tlakový feedback, elektroterapii a elektrodiagnostiku |  |
| 2 kanálový EMG feedback |  |
| 1 kanálový tlakový feedback |  |
| 2 kanálová elektroterapie |  |
| Kombinace elektrostimulace s EMG nebo tlakovým feedbackem |  |
| Propojení s PC - zobrazení průběhů a výsledků léčby, ovládání přes PC |  |
| Vytváření databáze pacientů s jejich terapiemi |  |
| Software s vizualizací naměřených hodnot |  |
| Zaznamenání max. a min a průměrných naměřených hodnot v průběhu cvičení |  |
| Vestavěné programy na rehabilitaci svalů pánevního dna včetně léčby inkontinence |  |
| EMG Feedback |
| 2 nezávislé kanály |  |
| Zvukový signál při dosažení cílové hodnoty |  |
| Elektroterapie |
| 2 nezávislé kanály |  |
| Proudy TENS, 2 a 4 pólová interference |  |
| Programovatelná paměť pro vlastní nastavení |  |
| Součástí dodávky bude: |
| Mobilní stolek s odkládací plochou |  |
| Samolepící elektrody – sady s min. 4 ks a o min. dvou různých velikostech |  |
| Sondy (tlakové i elektrostimulační, vaginální, anální, rektální) |  |
| Notebook s úhlopříčkou monitoru min. 15" |  |
| Přídavný monitor s úhlopříčkou min. 24" |  |
| Držák monitoru pro zavěšení na zeď |  |
| Příslušenství nutné pro zahájení bezproblémového provozu (kabel pro propojení notebooku a přídavného monitoru (délka min. 5 m), kabely potřebné k připojení veškerého příslušenství, hadičky k připojení sond, atd. |  |
| Síťový i bateriový provoz |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

| Kombinovaný přístroj elektroléčba s ultrazvukem a vakuovou jednotkou (3 ks) |
| --- |
| Účel použití: Kombinovaná terapie je účinnou metodou fyzikální terapie pro vyhledávání a odstraňování reflexních změn ve svalech, tzv. trigger points. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína, neurologie |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Kombinovaný terapeutický přístroj (2 – kanálová elektroterapie, ultrazvuk) |  |
| Dotykový displej pro snadnou obsluhu |  |
| Široká škála elektroléčebných proudů (např. Dyadinamické proudy, TENS, mikroproudy, Ruská stimulace, Galvanický proud, Vysokonapěťová terapie, Elektrodiagnostika…) |  |
| Přednastavené programy |  |
| Vestavěná terapeutická schémata a nápověda |  |
| Databáze pacientů |  |
| Identifikace a kontrola funkčnosti připojeného příslušenství |  |
| Test kvality elektrod a kabelů |  |
| Možnost současného připojení dvou ultrazvukových hlavic nebo bezobslužného ultrazvukového aplikátoru |  |
| Frekvence ultrazvuku v rozsahu min. 1 až 3 MHz |  |
| Kontinuální a pulzní režim |  |
| Rovnoměrné dávkování ultrazvukové energie v ošetřované oblasti |  |
| Možnost připojení vakuové jednotky |  |
| 2 nezávislé kanály |  |
| Kontinuální a pulzní režim |  |
| Integrovaná do stolku s brzdami |  |
| Přednastavené programy pulzace |  |
| Ergonomicky tvarované multifrekvenční hlavice |  |
| Kontrola kontaktu hlavice s pacientem |  |
| Předehřívané a vodotěsné ultrazvukové hlavice |  |
| Malá hlavice (např. 1 cm2), velká hlavice (např. 4cm2) |  |
| Včetně příslušenství potřebného pro elektroterapii (např. propojovací kabely, houbičky, UZV hadice, vakuové elektrody, kontaktní gel atd.) |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

| Přístroj pro lokální kryoterapii s feedbackem |
| --- |
| Účel použití: Přístroj je využíván k léčbě úrazů pohybového aparátu, lokálních zánětlivých revmatických onemocnění, bolestivých úponů, diskopatií, degenerativních změn atd. Působením chladu dochází ke zmenšení otoků, bolesti, snižuje svalové napětí, urychluje hojení po zranění. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Mobilní zařízení generující studený vzduch o teplotě min. - 30°C |  |
| Teplotní bezkontaktní IR čidlo pro kontrolu teploty tkáně |  |
| Automatická regulace proudu vzduchu dle nastavené cílové teploty tkáně – teplotní feedback |  |
| Přednastavené programy terapií |  |
| Generátor studeného vzduchu |  |
| Možnost bezobslužné aplikace pomocí fixačního více kloubového ramene |  |
| Možnost regulace objemu průtoku vzduchu min. v 5 úrovních v min. rozsahu od 110 - 1000 l/min |  |
| Aplikace vzduchu pomocí vzduchové hadice s délkou min. 160 cm |  |
| Možnost zobrazení léčebných parametrů na displeji |  |
| Min 3 druhy trysek nebo aplikátorů o průměrech 5, 15 a 25 mm |  |
| Pojízdná kolečka pro snadnou manipulaci |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

| Vysokovýkonný terapeutický laser |
| --- |
| Účel použití: Představuje účinnou, rychlou a efektivní léčbu v přesném zacílení bolestivého místa pacienta. Terapie laserem je využívána především u otoků, svalových poškození, distorzí, jizev, popálenin, bolesti kloubů, entesopatie atd. Vysokovýkonný laser urychluje hojení, zmenšuje svalové napětí, zvyšuje flexibilitu jizev, regeneruje tkáně či potlačuje zánět. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Výkon laserového zdroje min. 10 W |  |
| Přednastavené terapeutické protokoly |  |
| Laserový zdroj s vlnovými délkami 905 nm a 808 nm, které vyzařují synchronně |  |
| 2 terapeutické aplikátory – ruční a statický |  |
| 2 nezávislé kanály |  |
| Dotykový displej |  |
| Průměr hlavice ručního aplikátoru min. 2 cm |  |
| Průměr hlavice statického aplikátoru min. 5 cm |  |
| Možnost kontinuální a pulsní emise záření |  |
| Přenosný přístroj |  |
| Navigační světlo pro místo aplikace |  |
| Možnost nastavení všech léčebných parametrů |  |
| Fixační rameno pro bezobslužnou aplikaci s délkou min. 50 cm |  |
| Software v českém jazyce |  |
| Pojízdný stolek s kolečky a úložným prostorem |  |
| Ochranné brýle 2 ks |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů shora uvedených zařízení je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.