Technická specifikace poptávaného zařízení

Po vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

| Robotický systém pro rehabilitaci ruky |
| --- |
| Účel použití: Propracovaný robotický systém pro rehabilitaci rukou pacientů s neurologickými nebo posttraumatickými poškozeními, nebo po úrazech a operacích v oblasti horní končetiny. Umožňuje intenzivní motorické cvičení ruky, podporuje kloubní hybnost ruky a umožňuje různorodá cvičení ruky, snižuje bolestivost, otok a svalové napětí, zlepšuje propriocepci, obnovuje omezené funkce ruky a zlepšuje koordinaci. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Kompletní zařízení (přístroj) musí být použitelný v různém prostředí a u pacientů s různou mobilitou |  |
| Pacient sleduje virtuální cvičení na obrazovce, kde terapeutické programy umožní simulované pohyby v 3D animaci |  |
| Možnost podpory horní končetiny s možností nastavení kompenzace hmotnosti horní končetiny |  |
| Nastavení výšky podpůrného systému pro ruku dle pacienta |  |
| Podpůrný systém pro ruku nastavitelný v závislosti na rozměrech horní končetiny pacienta |  |
| Možnost s / bez snímače pohybu podpůrného systému pro ruku |  |
| Manžety pro uchycení končetiny |  |
| Vhodný pro pravostrannou i levostrannou rehabilitaci – snadná přestavba |  |
| Nastavení (regulování) náročnosti herního prostředí dle pohybových schopností pacienta |  |
| Nastavení podle rozsahu pohybu pacienta |  |
| Nastavení rozsahu pohybu pro jednotlivé prsty |  |
| Terapie je doprovázena audiovizuálními efekty, které doplňují jednotlivé pohyby |  |
| PC a monitor s úhlopříčkou min. 20" |  |
| Software s diagnostickými programy, které zaznamenají dosaženou míru hybnosti |  |
| Přehledné zpracování a ukládání dosažených výsledků cvičení a export dat |  |
| Ovládací jednotka na kolečkách |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

| Senzomotorický rehabilitační systém |
| --- |
| Účel použití: Rehabilitační systém skládající se ze 4 terapeutických modulů s cílem optimalizace motorických a senzorických schopností a koordinovaného pohybu. Vhodný po úrazu hlavy, páteře, obrně, roztroušené skleróze a Parkinsonově chorobě. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Pro pacienty s pohybovou disfunkcí hlavy, trupu, horních a dolních končetin |  |
| Cvičení motivačních a herních úkolů k procvičování vlastního rozsahu pohybu pacienta |  |
| Individuální cvičení dle schopností pacienta |  |
| Poziční a rychlostí senzory pro jednotlivé moduly pro různé části těla |  |
| Datové propojení modulů a softwaru na PC v reálném čase |  |
| Vzdálený přístup terapeuta přes internet |  |
| Zpětná vazba rozsahu pohybů pacienta a jejich vyhodnocení |  |
| Součástí dodávky je notebook včetně software |  |
| Modul na procvičení prstů a zápěstí |  |
| 2 ks rehabilitační rukavice – pro pravou i levou ruku s nastavitelnou velikostí |  |
| Připojení pomocí kabelu s USB portem |  |
| Zaznamenává pohyb jednotlivých prstů a zápěstí včetně opozice palce a nácvik špetky |  |
| Usnadňuje cvičení jednotlivých kloubů a skupin kloubů prstů a zápěstí |  |
| Cvičení rozsahu flexe, extenze, supinace, pronace |  |
| Modul na procvičení horní končetiny v oblasti loktů a ramen |  |
| 2 ks ortézy – pro pravou i levou ruku s nastavitelnou velikostí |  |
| Připojení pomocí kabelu s USB portem |  |
| Zaznamenává pohyb lokte a ramene |  |
| Nastavitelný omezovač rozsahu flexe a extenze (dle možností pacienta) |  |
| Izolované a kombinované cvičení lokte a ramene |  |
| Modul na procvičení dolní končetiny v oblasti kolen a kyčlí |  |
| 2 ks ortézy – pro pravou a levou nohu s nastavitelnou velikostí |  |
| Připojení pomocí kabelu s USB portem |  |
| Zaznamenává pohyb kolene a kyčle |  |
| Nastavitelný omezovač rozsahu flexe a extenze (dle možností pacienta) |  |
| Izolované a kombinované cvičení kolene a kyčle |  |
| Modul pro rehabilitaci izolovaných kloubů hlavy, trupu, horních a dolních končetin |  |
| Bezdrátové zařízení |  |
| Procvičení v rozsahu 360° |  |
| Cvičení v rozsahu flexí extenzí, supinací, pronací, abdukcí a addukcí, rotace |  |
| Možnost vyhodnocení a cvičení téměř jakéhokoliv kloubu samostatně |  |
| Samostatná činnost modulu nebo v kombinaci s dalšími moduly |  |

Zadavatel k přístroji „Senzomotorický rehabilitační systém“ uvádí, že bude akceptovat rovnocenné řešení bez nutnosti použití ortéz, rukavic a kabelového připojení, pokud mu bude nabídnut senzomotorický rehabilitační systém, jako jedno zařízení, skládající se z modulu na procvičení prstů a zápěstí, modulu na procvičení horní končetiny v oblasti loktů a ramen, modulu na procvičení dolní končetiny v oblasti kolen a kyčlí a modulu pro rehabilitaci izolovaných kloubů hlavy, trupu, horních a dolních končetin. Dále zadavatel uvádí, že připouští možnost nabídky přístroje bez možnosti vzdáleného přístupu terapeuta přes internet.

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů shora uvedených zařízení je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.