| Název veřejné zakázky | „Zlepšení praktické připravenosti technických oborů na SPŠ Hronov, Vrchlického – Konektivita II“ |
| --- | --- |
| Zadavatel | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546 |
| Druh řízení | otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Technická specifikace – rádiové pojítko

| Vybavení | Technický popis | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| Rádiové pojítko | Spoj mezi budovami vzdálenými cca 500m (2x anténa + 2x mikrovlnná komunikační jednotka + 2x PoE napájecí jednotka + příslušenství) Minimální přenosová rychlost 600 Mbit/s full duplex Outdoor provedení Využití bezlicenčního pásma na vyšší nosné frekvenci alespoň 10GHz s vhodnou modulací pro zajištění odolného a spolehlivého radiového spoje 4 x Gigabit Ethernet interface z toho 2x SFP Možnost nastavit zabezpečený provoz šifrováním rádia Zabudovaný spektrální analyzátor pro snadnější nalezení volného kanálu Podporuje napájení po Ethernet kabelu podle IEEE 802.3at (obsahuje 2 x PoE+ moduly) Možnost napájet zařízení samostatným napájecím kabelem (s rozsahem 20 až 57 VDC) Rozhraní pro dohled - GUI SMS (Windows, Linux-Wine), WUI SMS (Web browser) | 1 |