Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – dodávka 2D/3D lisu IV. |
| --- | --- |
| Zadavatel | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546 |
| Druh řízení | otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

| Předmět veřejné zakázky | dodávka 1 ks vakuového lisu pro 2D/3D tvarování plastů, který musí splňovat minimální technické parametry dle Tabulky č. 1. |
| --- | --- |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vakuového listu pro 2D/3D tvarování plastů

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| vakuové tvarování termoplastových desek a fólií | do min. tl. 5 mm |
| pneumatické předtvarování (tzv. předfuk) | ano |
| plynulá regulace s indikací teploty | ano |
| pracovní plocha | min. 500x500 mm |
| zdvih formy | min. 130 mm |
| pohyb držáku formy pneumatické | ano |
| keramické infrazářiče | ano |
| připojení na rozvod tlakového vzduchu | ano |
| celkový příkon | min. 3,2 kW |