Výsuvný tabulový systém pro virtuální učebnu – technická specifikace

Výsuvný tabulový systém – slouží k umístění televize a zároveň jako školní tabule pro popis zasucha stíratelnými fixy. Tabulový systém je výsuvný do stran a v zasunuté poloze chrání TV a zcela ji zakrývá.

Součásti výsuvného tabulového systému:

- korpus;

- konzole;

- posuvné panely;

- police;

- veškerý spojovací a upevňovací materiál.

Základ tabulového systému tvoří korpus bez zadní stěny připevněný na zdi, ve kterém je umístěna TV (TV není součástí dodávky dle této veřejné zakázky). Televize je připevněna ke zdi nezávisle na korpusu. Korpus má vnější šířku 2200 mm, vnější výšku 1200 mm a hloubku 150 mm.

Korpus překrývají dva posuvné panely, které jsou umístěné na konzolích (horní a dolní) a posouvají se do boků. Mezní polohy posuvných panelů budou zajištěny zarážkami (v krajních i středové poloze).

Dva posuvné panely mají jednotnou výšku 1200 mm a šířku 1200 mm. Panely jsou bezrámové. Přisunutím panelů k sobě tak dojde k vytvoření celkové tabulové plochy o výšce 1200 mm a šířce 2400 mm. Barva povrchu je bílá a je určená pro popis zasucha stíratelnými fixy. Materiál povrchu je keramický E3 a magnetický.

Police s odkládací částí v celé šíři tabulového systému je umístěna maximálně 200 mm pod spodní hranou korpusu. Celková výška úložného prostoru je minimálně 150 mm.

Všechny součásti tabulového systému jsou vyrobeny z odolného materiálu tak, aby celková hmotnost vyrobené sestavy byla max. 100 kg.

Kromě částí posuvného a upevňovacího mechanismu má tabulový systém jednotnou bílou barvu.

V případě olepování hran jsou použity zaoblené hrany v bílé barvě s minimální tloušťkou 2 mm.

Celková šíře tabulového systému je maximálně 4100 mm a výška maximálně 1450 mm včetně police pod tabulí. Při vysunutí posuvných panelů do stran musí být v korpusu viditelný prostor o šířce minimálně 1650 mm a výšce 1150 mm.

Tabulový systém musí svou konstrukcí a způsobem montáže splňovat požadavky na stabilitu, častou manipulaci se systémem a každodenní využívání školní tabule.

Nabídková cena zahrnuje náklady na výrobu tohoto výsuvného tabulového systému (celkem 55 ks) včetně montáže v cca 40 školách v Královéhradeckém kraji. Školy se nacházejí na celém území Královéhradeckého kraje. Konkrétní seznam míst montáže bude stanoven při podpisu smlouvy.

Dodavatel započítá veškeré náklady spojené s montáží (doprava, spojovací materiál atd.) do nabídkové ceny.

S nabídkou dodavatel předloží technický výkres s rozměry tabulového systému a specifikaci použitého materiálu (kusovník).