Technická specifikace poptávaného zařízení

| Senzomotorický rehabilitační systém |
| --- |
| Účel použití: Rehabilitační systém skládající se ze 4 terapeutických modulů s cílem optimalizace motorických a senzorických schopností a koordinovaného pohybu. Vhodný po úrazu hlavy, páteře, obrně, roztroušené skleróze a Parkinsonově chorobě. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Pro pacienty s pohybovou disfunkcí hlavy, trupu, horních a dolních končetin |  |
| Cvičení motivačních a herních úkolů k procvičování vlastního rozsahu pohybu pacienta |  |
| Individuální cvičení dle schopností pacienta |  |
| Poziční a rychlostí senzory pro jednotlivé moduly pro různé části těla |  |
| Datové propojení modulů a softwaru na PC v reálném čase |  |
| Možnost vzdáleného přístupu terapeuta přes internet, nesplnění tohoto parametru nebude důvodem pro vyloučení |  |
| Zpětná vazba rozsahu pohybů pacienta a jejich vyhodnocení |  |
| Součástí dodávky je notebook včetně software |  |
| Modul na procvičení prstů a zápěstí |  |
| 2 ks rehabilitační rukavice – pro pravou i levou ruku s nastavitelnou velikostí |  |
| Připojení pomocí kabelu s USB portem |  |
| Zaznamenává pohyb jednotlivých prstů a zápěstí včetně opozice palce a nácvik špetky |  |
| Usnadňuje cvičení jednotlivých kloubů a skupin kloubů prstů a zápěstí |  |
| Cvičení rozsahu flexe, extenze, supinace, pronace |  |
| Modul na procvičení horní končetiny v oblasti loktů a ramen |  |
| 2 ks ortézy – pro pravou i levou ruku s nastavitelnou velikostí |  |
| Připojení pomocí kabelu s USB portem |  |
| Zaznamenává pohyb lokte a ramene |  |
| Nastavitelný omezovač rozsahu flexe a extenze (dle možností pacienta) |  |
| Izolované a kombinované cvičení lokte a ramene |  |
| Modul na procvičení dolní končetiny v oblasti kolen a kyčlí |  |
| 2 ks ortézy – pro pravou a levou nohu s nastavitelnou velikostí |  |
| Připojení pomocí kabelu s USB portem |  |
| Zaznamenává pohyb kolene a kyčle |  |
| Nastavitelný omezovač rozsahu flexe a extenze (dle možností pacienta) |  |
| Izolované a kombinované cvičení kolene a kyčle |  |
| Modul pro rehabilitaci izolovaných kloubů hlavy, trupu, horních a dolních končetin |  |
| Bezdrátové zařízení |  |
| Procvičení v rozsahu 360° |  |
| Cvičení v rozsahu flexí extenzí, supinací, pronací, abdukcí a addukcí, rotace |  |
| Možnost vyhodnocení a cvičení téměř jakéhokoliv kloubu samostatně |  |
| Samostatná činnost modulu nebo v kombinaci s dalšími moduly |  |

Zadavatel k přístroji uvádí, že bude akceptovat rovnocenné řešení bez nutnosti použití ortéz, rukavic a kabelového připojení, pokud mu bude nabídnut senzomotorický rehabilitační systém, jako jedno zařízení, skládající se z modulu na procvičení prstů a zápěstí, modulu na procvičení horní končetiny v oblasti loktů a ramen, modulu na procvičení dolní končetiny v oblasti kolen a kyčlí a modulu pro rehabilitaci izolovaných kloubů hlavy, trupu, horních a dolních končetin.

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů shora uvedených zařízení je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.