Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu dodávky

Část A – dodávka učebních veterinárních terapeutických přístrojů

- 1 ks Magnetoterapeutický přístroj pro psy

- Certifikace pro veterinární užití

- Rozměry aplikátoru/podložky vhodné pro provádění terapie pro malá, střední i velká plemena psů

- Možnost fixace aplikátoru na rám / klec

- Možnost volby z přednastavených terapeutických programů

- Možnost individuálního nastavení frekvence přístroje

- Návod k obsluze v českém jazyce

- 1 ks Magnetoterapeutický přístroj pro koně

- Certifikace pro veterinární užití

- Rozměry aplikátoru/podložky vhodné pro provádění terapie pro koně

- Vhodný typ fixace přímo na tělo zvířete

- Možnost volby z přednastavených terapeutických programů

- Možnost individuálního nastavení frekvence přístroje

- Návod k obsluze v českém jazyce

- 1 ks Zařízení pro elektroterapii

- Přistroj vhodný pro elektroterapii na psech malých až velkých plemen

- Využití proudu malých a středních frekvencí

- Možnost volby přednastavených programů

- Návod k obsluze v českém jazyce

- 1 ks Sušící box pro malá zvířata:

- Box vhodný pro vysoušení malých až středních plemen psů

- Vnitřní rozměry alespoň 500 x 600 x 700 mm

- Hladina hluku pod 80 dB

- Možnost nastavení teploty a času sušení

- Zobrazení teploty a času sušení na displeji

- Filtrační systém pro zachycení srsti a hrubých nečistot

- Ionizace vzduchu a aroma terapie jako volitelná položka

- Mobilní provedení boxu – kolečka

- Návod k obsluze v českém jazyce

Část A

- 1 ks Profesionální vysoušeč zvířat:

- Přístroj vhodný k vysoušení velkých zvířat

- Provedení pro zavěšení / montáž na zeď s pružným ramenem či hadicí pro snadnou manipulaci s vysoušecí hlavou – alespoň 2 metry

- Alternativně mobilní provedení vysoušeče – kolečka

- Maximální dosažitelný průtok alespoň 55l teplého vzduchu/min.

- Možnost regulace teploty foukaného vzduchu

- Možnost regulace výkonu – síly proudění vzduchu

- Hladina hluku pod 80 dB

- Návod k obsluze v českém jazyce

- 1 ks Hydroterapeutická vana pro psy

- Vana vhodná pro terapii malých, středních i velkých plemen

- Profesionální vana z nerezové oceli v kombinaci se sklem (rozměry cca ŠxDxV 1000 x 1900 x 1200 mm)

- Prosklené bočnice

- Výklopné dveře

- Pracovní objem vody ve vaně min. 500 l – 700 l

- Zásobník na vodu (minimální objem 800 l)

- Nosnost pásu min 85 kg

- Rychlost pásu s regulací rychlosti v minimálním rozsahu 0,5 – 5 km/h

- Ovládací panel

- Možnost naklápění pásu pro terapeutické účely

- Možnost zvedání pásu (pracovní výšky pásového dopravníku)

- Protiproud

- Rám pro plegické psy

- Topný systém pro ohřev vody (výkon el. Topení min 6 kW)

- UV lampa

- Integrovaný filtrační systém pro odstranění hrubých nečistot z lázně

(ideálně 2 stupňová filtrace)

- Rychlost napuštění vany max 5 minut (průtok min 100 l /min)

- Kompletní instalace a zprovoznění vany provedeno dodavatelem

- Návod k obsluze v českém jazyce

Dodaný balík bude obsahovat:

- Zaměření prostorů

- Návrh pracoviště a technické části technologie na míru (vana, nádrž, procesní technika)

- Dodávka technologie

- Instalace technologie

- Zprovoznění technologie

- Zaškolení obsluhy a základní údržby

Část A

Část B – dodávka 1 ks analyzátor spermatu s kamerou a PC pro veterinární účely a

1 ks topné laboratorní desky na temperování spermatu

- 1 ks analyzátor spermatu s kamerou a PC

Sestava se skládá z modulu pro automatickou analýzu motility a koncentrace, mikroskopu s ohřevnou destičkou a obslužného PC s kamerou a pedálem

Mikroskop

- Trinokulární mikroskop s dělením světelného paprsku 100% okuláry, respektive 100% kamera

- Okuláry 10x zvětšující, zorné pole minimálně 20

- Kondenzor (0,9 NA) s fázovým kontrastem (6 pozic: světlé pole, temné pole (NA 0,75), Ph1, Ph2, Ph3,  closed), pro objektivy 10-100x

- Zelený interferenční filtr

- Objektivy: 10x achromat  (NA 0,25, Ph1-negativní s pracovní vzdáleností 7mm);  40x Plan achromat (0,65 s pracovní vzdáleností 0,65mm); 60x achromat (0,80 s pracovní vzdáleností 0,30 mm)

- Příslušné adaptéry a kabely pro propojení se snímací kamerou a PC

- Výkonné LED osvětlení s Fly-eye optikou

- Refokusační stolek stalčitelný

Ohřevná destička kompatibilní se stolkem mikroskopu

- Přesnost ohřevu +/- 0,5°C

- Jemnost nastavení 0,1 °C

- Rychlost ohřevu 25°/37,5°C maximálně do 10 minut

Kamera

- Rozlišení minimálně 1280x1024 pixelů

- Černobílé a barevné spektrum

- Rozhraní USB 3.0

- Senzor typu CMOS

Počítačová sestava (počítač, monitor, klávesnice, myš)

- CPU minimálně 4000 bodů ve srovnání nezávislého žebříčku

- Hard disk minimálně 256 GB SSD + minimálně 1TB přídatný disk

- Minimálně 8GB RAM

- Minimálně Intel HD grafická karta a lepší

- Operační systém umožňující připojení PC do domény MS

- Alespoň 4x USB 3.0

- Monitor s dostatečným rozlišením pro zobrazení mikroskopovaných vzorků, úhlopříčka minimálně 19´´

- Nožní pedál pro rychlé snímání obrázků při práci na mikroskopu s USB připojením

Modul pro automatickou analýzu motility a koncentraci pro veterinární účely

- Umožňující vyšetření minimálně následujících parametrů (VCL, VAP, VSL, STR, LIN, WOB, ALH,BCF)

- Možnost vytvářet grafy a exportovat data obrázky a videa do Word, PDF, Excel, XML,TXT

Část B

- 1 ks topná laboratorní deska na temperování spermatu

- Plocha volitelně temperovaná na zadanou teplotu (minimální rozmezí 20  – 45 °C) sloužící k nahřívání potřeb používaných v laboratorní diagnostice spermatu (podložní a krycí skla, média, zkumavky, špičky k pipetám, inseminační dávky apod.)

- Teplotní stabilita +/- 0,5°C

- Maximální rozměr 250 mm x 500 mm

Část B