Technická specifikace

| Položka č. 1 | Simulátor pro mimořádné události s hromadným postižením zdraví (MUsHPZ) – autobus |
| --- | --- |
| Výrobce a typ | [doplní dodavatel] |
| Nabídková cena v Kč bez DPH | [doplní dodavatel] |

Předmětem dodávky bude autobus, který není evidován v evidenci motorových vozidel. Autobus bude bez registračních značek.

Autobus může být ojetý, vyřazený z provozu a bude určen pro nácvik záchranný prací při mimořádných událostech s hromadným postižením zdraví (MUsHPZ), takže musí obsahovat následující:

- Exteriér autobusu je kompletně zasklený

- Zachovány jsou zpětná zrcátka

- Těsnění pohyblivých a nepohyblivých částí exteriéru je zachované, nepropouští tekutinu a vlhkost (autobus není zamlžen).

- V případě dešťů, mrholení a sněžení při stání autobusu na pozemku objednavatele po dobu udržitelnosti projektu vydrží materiál těsnění a bude plnit svoji funkci.

- Na barvu, nápisy, polepy je požadavek na zachovalou krycí barvu plechů exteriéru

- Exteriér může vykazovat známky prvotní koroze, ale karoserie, podvozek a podlahy nesmí obsahovat otvory způsobené korozí. Za tímto účelem může být provedena oprava dodavatelem.

- Střecha karoserie musí být nepropustná.

- Mechanismus otevírání dveří elektrický a vzduchový je zachován. Elektrická část je funkční. Tento požadavek platí na všechny dveře dodaného autobusu – simulátoru.

- Vzduchový systém je zachován pro případné otevírání, zavírání a zamykání dveří. Je možnost externě připojit kompresor (rychlospojka vzduchu).

- Zadavatel požaduje kompletní zachování vzduchového systému vozu, ke kterému lze připojit na externí zdroj vzduchu.

- Elektrické obvody jsou zachovány.

- Funkční autobaterie je součástí dodávky. Autobaterie odpovídá typu vozu dle výrobce tohoto dodaného typu autobusu. Autobaterii lze dobíjet.

- Dodaný simulátor-autobus nemusí obsahovat klimatizaci.

- Autobus bude schopný přesunu po vlastních kolech a manipulace prostřednictvím jiného vozu.

- Autobus může být dodán s dvěma a více nápravami.

- Řízení musí být funkční za účelem manipulace po vlastních kolech.

- Součástí dodávky jsou zakládací klíny vpředu a vzadu na každé kolo.

- Rezervní kolo nemusí být součástí dodávky

- Pneumatiky jsou funkční a odpovídají požadavkům silničního zákona

- Ruční parkovací brzda je zachována a funkční po připojení externího kompresoru dodavatele na rychlospojku.

- Autobus nemusí obsahovat motor ani převodovou skříň.

- Všechny provozní kapaliny budou vypuštěné.

- Autobus může mít standardní nebo zvýšený úložný prostor. V případě zvýšeného úložného prostoru může mít s tím související zvýšenou podlahu a zabudované WC a ložnici pro druhého řidiče autobusu.

- Interiér je zachovalý, původní dle výrobního listu, odpovídá stáří, bez zápachu, prostor nekuřácký.

- Všechna sedadla jsou zachována, interiér neobsahuje žádnou demontovanou část vyjma technického vybavení bývalého provozovatele (palubní počítače, kasa, GPS systémy, tachografické systémy apod.)

- Autobus bude mít dvě souvislé řady sedadel oddělené uličkou. V každé řadě budou vždy dvě sedadla vedle sebe. Řady sedadel mohou být přerušeny prostorem pro výstup a nástup cestujících.

- Dodavatel přistaví a umístí autobus-simulátor na požadované místo: Hradec Králové, Třebešská ulice, prostory LZS Hradec Králové.

| Položka č. 2 | Tahač – simulátor zásahu ve stižených podmínkách |
| --- | --- |
| Výrobce a typ | [doplní dodavatel] |
| Nabídková cena v Kč bez DPH | [doplní dodavatel] |

Předmětem dodávky je kompletní tahač návěsu nad 20 tun, který není evidován v evidenci motorových vozidel.

Tahač bude bez registračních značek.

Tahač návěsu nad 20 tun může být ojetý, vyřazený z provozu a bude určen pro nácvik záchranný prací při dopravní nehodě a při MUsHPZ, takže musí obsahovat následující:

- Zvýšená kabina, se spacími prostory nad nebo za stanovištěm řidiče.

- Kabina je sklápěcí

- Exteriér tahače je kompletně zasklený

- Zachovány jsou všechna zpětná zrcátka

- Těsnění pohyblivých a nepohyblivých částí exteriéru je zachované, nepropouští tekutinu a vlhkost (tahač není zamlžen).

- V případě dešťů, mrholení a sněžení při stání tahače na pozemku objednavatele po dobu udržitelnosti projektu vydrží materiál těsnění a bude plnit svoji funkci.

- Na barvu, nápisy, polepy je požadavek na zachovalou krycí barvu plechů exteriéru

- Exteriér může vykazovat známky prvotní koroze, ale karoserie, podvozek a podlahy nesmí obsahovat otvory způsobené korozí. Za tímto účelem může být provedena oprava.

- Požadujeme funkční stupadla a madla pro vstup pasažérů

- Střecha karoserie musí být nepropustná.

- Mechanismus otevírání dveří a zamykání dveří bude umožňovat zamčení

- Tahač bude schopný přesunu po vlastních kolech a manipulace prostřednictvím jiného vozu.

- Řízení musí být funkční za účelem manipulace.

- Součástí dodávky jsou zakládací klíny vpřed a vzadu na každé kolo.

- Pneumatiky jsou funkční a odpovídají požadavkům silničního zákona

- Tahač nebude mít motor ani převodovou skříň.

- Všechny provozní kapaliny jsou vypuštěné.

- Nádrže na naftu jsou zachovány.

- Rezervní kolo nemusí být součástí dodávky.

- Interiér je zachovalý, odpovídá původní specifikaci výrobce vozu, odpovídá stáří, bez zápachu a poškození.

- Všechna sedadla jsou zachována, interiér neobsahuje žádnou demontovanou část vyjma technického vybavení bývalého provozovatele (palubní počítače, přehrávače, GPS systémy, tachografické systémy apod.)

- Dodavatel přistaví a umístí tahač na požadované místo: Hradec Králové, Třebešská ulice, prostory LZS Hradec Králové.