  - Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění_Mamografický přístroj

| pol.č. | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní uchazeč) | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detektor |
| 1. | Flat panel na bázi a-Si se scintilátorem Csl nebo a-Se | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 2. | Velikost aktivní plochy detektoru min. 23 x 29 cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ………….cm | ……. |
| 3. | Velikost pixelů max. 100 mikronů | Požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ………mikronů | ……. |
| 4. | Dynamický rozsah min. 14 bitů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ………bitů | ……. |
| Generátor |
| 5. | Vysokofrekvenční integrovaný generátor řízený mikroprocesorem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……… |
| 6. | Výkon min. 3,2 kW | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne výkon…kW | ……. |
| Expoziční automatika |
| 7. | Úplná expoziční automatika, AEC s automatickým kV | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 8. | Možnost manuálního nastavení expozičních parametrů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 9. | Expoziční automatické nastavení napětí dle tloušťky a složení prsu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| Rentgenka a kolimátor |
| 10. | Rotační anoda vysokootáčková | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 11. | Materiál anody: wolfram, nebo molybden/rhodium | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 12. | Tepelná kapacita anody rentgenky minimálně 300 kHU | požadováno | hodnocený parametr | ano-ne …………kHU | ……. |
| 13. | Dvě ohniska: max. 0,1 a 0,3 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ………….mm | ……. |
| 14. | Automatická filtrace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
|  | Možnost manuální i automatické kolimace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne |  |
| Gantry |
| 15. | SID min. 65 cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ……………..cm | ……. |
| 16. | Ovládací a kontrolní panely na obou stranách přístroje | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 17. | Digitální zobrazení úhlu rotace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 18. | Digitální zobrazení reálné kompresní síly | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 19. | Digitální zobrazení tloušťky prsu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 20. | Magnifikace min. 1,5 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ………. | ……. |
| 21. | Motorizovaná komprese | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 22. | Rozsah rotace ramene min. -130°/+180° | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ………. | ……. |
| 23. | Vertikální rozsah ramene min. od 85 - 135 cm od podlahy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ………. | ……. |
| 24. | Uživatelské přednastavení projekčních úhlů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 25. | Systém pro otevření pracovního prostoru pro polohování odsunem, nebo odklonem rentgenky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| Stereotaktická jednotka |
| 26. | Plně automatický výpočet cílových koordinát ve všech osách | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 27. | Možnost přístupu jehly paralelně s rovinou detektoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 28. | Kompatibilita s laterárním ramenem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 29. | Možnost přístupu z obou stran | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| Akviziční stanice pro obsluhu |
| 30. | Vysoce výkonná pracovní stanice | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | …….. |
| 31. | Akviziční PC včetně SW pro akvizici snímku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 32. | Monitor s rozlišením min. 3 MPix, úhlopříčka min. 20“ | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 33. | DICOM 3.0 – Storage SCU/SCC, Worklist, Query/Retrieve | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 34. | Kapacita pro interní uložení min. 15 000 snímků | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 35. | Automatická kalibrace přístroje | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 36. | Výškově nastavitelný stůl akviziční stanice pro optimální ergonometrii | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| Příslušenství v základní konfiguraci |
| 37. | Magnifikační základna pro zvětšení min. 1,5 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 38. | Kompresní tubus cca 18x24 cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne velikost……… | ……. |
| 39. | Kompresní tubus cca 24x30 cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne velikost……… | ……. |
| 40. | Spotové tubusy pro zvětšení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 41. | Ochranná skleněná zástěna s ekvivalentem stínění 0,3 mm Pb | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 42. | Stolek pro příslušenství | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 43. | Kompletní sada pro testy stálosti | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| Diagnostická mamografická stanice |
| 44. | Dva speciální MG medicínské diagnostické vysoce kontrastní LED monitory, úhlopříčka min. 21“, minimální svítivost 600cd/m2, rozlišení min. 5 MPix, autokalibrace; certifikace pro diagnostiku ve třídě II. b | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne velikost……… | ……. |
| 45. | LED technologie podsvícení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 46. | Kontrast min. 1000:1 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ……… | ……. |
| 47. | Technologie pro stabilizaci podsvitu zadní stěny a přední stěny výstupního světla | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 48. | Integrovaný HW senzor pro zajištění nepřetržité kontroly jasu obrazu a jeho stabilizace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 49. | Technologie pro korekci svítivosti monitoru v závislosti na okolním osvětlení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 50. | Ochranné antireflexní sklo | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 51. | Výkonná medicínská grafická karta podporující DICOM zobrazení a kalibraci | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 52. | Paměť grafické karty min. 4 GB, 4 display porty | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ………GB | ……. |
| 53. | SW pro zajištění DICOM kalibrace, kontinuální kontroly kvality zobrazení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 54. | V celém obrazovém zpracování od detektoru po monitory jasová hloubka min. 10 bitů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ………bitů | ……. |
| 55. | Možnost prohlížení snímků i z jiných modalit (zejména UZ, MR, CT), prohlížecí protokoly aktivované dle typu vyšetření | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 56. | Uživatelsky definované prohlížecí protokoly | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 57. | Podpora funkce prefetching starších snímků a jejich zobrazení v systému | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 48. | Speciální SW určený pro mamografické zobrazování | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 51. | DICOM služby (Storage (Send/Receive), Storage Commitment, Query/Retrieve, Print, Secundary Capture, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |