Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 3049-1

Název mostu: CESKA SKALICE

Místní název: Zlíč - přes Olešnici

Předmět přemostění: Nezadaný / potok Olešnice

Převáděná komunikace: 3. třída / 3049

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 6.813 km Staničení na úseku: 4.286 km

Rok postavení: 1955

Rok poslední rekonstrukce: ....

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Náchod

Katastrální území: CESKA SKALICE

Správce mostu: Náchod 2

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Nezjištěno Rok: 1988

Vn = 28.0 t Vr = 34.0 t Ve = 100.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Nezadaný Rok: 2018-10-08

Vn = 28.0 t Vr = 34.0 t Ve = 100.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 6.90 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Pravá / 62 °

Volná šířka : 8.20 m Celková šířka mostu : .... m Plocha mostu : 54.17 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: Původní-7 I nosníků v.40a32cm+želbet deska; rozšířeno 2xKA73/15m

Popis skupin polí

Počet polí: ; Světlost šikmá m ; Kolmá m ; Konstr.výška m ; Rozpětí m ; Druh stat.působení ; . 1 ; 6,9 ; 6 ; 0,32 ; .... ; Trám deskový prostý ; .

Stavební výška : 0.85 m Úložná výška : .... m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Kámen Základy: Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : . Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy: Nezadaný

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 6.15 m Plocha vozovky: 42.44 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Živice Šířka chodníku: L: 1.70 P: .... m Plocha chodníku: 11.73 m2

Konstrukce chodníku: Živice

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení: ocelové z profilů, svislá výplň; výška 110 cm

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 2.80 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: 0.20 m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: ............ E: ............

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis:

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: IV - Uspokojivý spodní stavba: III - Dobrý použitelnost: Nezadaný

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2018-10-08

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 327 975,00 Kč ke dni: 07.04.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: -60 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: -6 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 261 912,50 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 5.02.2019 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

## Hlavní prohlídka 08.10.2018            3049-1

Datum prohlídky: 08.10.2018

Provedl: Ing. Aleš Kozelka č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 177/2015

Přítomni:

Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ

Způsob zpřístupnění mostu:

Počasí při provádění prohlídky: jasno

Teplota vzduchu: 25.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: CESKA SKALICE      Zlíč - přes Olešnici

Okres: Náchod

Rok postavení: 1955

Liniové staničení [km]: 6.813   Číslo úseku: 0433A101 -0433A092   Úsekové staničení [km]: 4.286

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

Způsob založení není znám.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

Opěry z pískovcových kvádrů s nabetonovanými železobetonovými úložnými prahy proměnné výšky min. 70cm.

Křídla kamenná z kyklopského zdiva, rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

Vlevo jsou dodatečně přibetonované bloky pro uložení rozšiřující konstrukce.

Podél pravého křídla na začátku mostu je přibetonovaný blok s kanalizačním potrubím.

Ložiska, klouby, mostní závěry

Ložiska, klouby, hydroizolace, dilatační závěry

Nosná konstrukce je na opěry uložená pevně na lepence.

Hydroizolace původní části mostu plošná, ukončená do zvýšených říms. Rozsah, případně napojení izolace rozšiřující části mostu není znám (dle rozsahu závad izolace zřejmě chybí).

Nosná konstrukce

1 mostní pole.

Původní nosná konstrukce je tvořená 7-mi ocelovými I nosníky výšky 40cm (krajní) a 32cm (prostřední) s osovou vzdáleností 90cm, na které je nabetonovaná spřažená železobetonová deska.

Vlevo je konstrukce dodatečně rozšířená 2ks předpjatých prefabrikovaných nosníků KA 73/15m s přechodem ze železobetonové desky.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

Vozovka se živičným krytem šířky 615cm.

Volná šířka mostu je 820cm.

Komunikace je na mostě vedená v levém směrovém oblouku.

Železobetonové monolitické římsy.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky

Vlevo byl v době prohlídky budován nový chodník.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy

Vlevo vybudována nová římsa.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

Po obou stranách mostu ocelové zábradlí z profilů se svislou výplní.

U levé krajnice je na začátku mostu odvodňovač.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení

Na mostě jsou osazeny DZ B13 (28t), E5 (34t)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu

Na mostě jsou osazena evidenční čísla.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

- obě opěry mají ve své spodní části v úrovni kolísání hladiny vypadané zaspárování

- levé boční plochy obou opěr jsou značně proteklé od vody protékající rozšiřující nosnou konstrukcí

- beton pravé boční plochy úložného prahu opěry na konci mostu je zvětralý a rozpadává se do hloubky až 5cm

- na rozšiřujícím betonovém bloku opěry na začátku mostu je pod uložením pravého nosníku KA svislá trhlina přes celou viditelnou výšku bloku šířky až 2mm

- poteklé čelní plochy opěr rozšíření

- mírně poteklé čelní plochy původních opěr asfaltem

Nosná konstrukce

- na podhledu nosníků KA jsou obnažené korodující třmínky výztuže

- hloubkový rozpad dobetonávky nosné konstrukce vlevo do hloubky až 20cm

- poteklý bok původní nosné konstrukce vlevo

- poteklý bok nosníků vlevo

- bodová koroze ocelových nosníků původní NK

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

- stávající kryt vozovky je pravděpodobně položen na původní vozovkové souvrství - přitížení nosné konstrukce

- v levém jízdním pruhu jsou mírně vyjeté podélné koleje

- uchycená zemina a vegetace podél pravé římsy

- hloubkový rozpad betonu nadbetonované pravé římsy

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

- výška zábradlí (90cm) neodpovídá normovým požadavkům

Území pod mostem a přístupové cesty

- odláždění břehu pod rozšířením nosné konstrukce se na začátku mostu ve spodní části rozpadá

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a údržba prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Připravit rekonstrukci rekonstrukci svršku mostu s výměnou izolací, tak aby nedocházelo k zatékání do mostu.

Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla projednána s mostmistrem SÚS p. Blažkem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:

Spodní stavba:          III - Dobrý

Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý

Mostní vybavení:       Nezadaný

Koeficient stavebního stavu   1.0

Použitelnost    Nezadaný

Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 28.0   Vr: 34.0   Ve: 100.0

Rok příští hlavní prohlídky: 2022

Poznámka:

Stavební stav nosné konstrukce 4 platí pro chodníkovou část.

Od poslední HMP je prováděna stavební údržba. Na jaře 2018 nutno provést opakovanou HMP.

### Fotodokumentace

| -Pohled na most a převáděnou komunikaci po směru staničení | -Pohled na most proti směru staničení |
| --- | --- |
| -Pohled na most zleva | -Pohled na most zprava |
| -Zanesený odvodňovač | -Vyústění odvodnění |

### Fotodokumentace

| -Rozšíření NK vpravo, zatékání, krápníky | -Opěra OP2 |
| --- | --- |
| -Křídlo OP1 vpravo | -Degradace dobetonávky u rozšíření NK |
| -Masivní zatékání na NK | -OP1 |

### Fotodokumentace

| -Podhled NK | -OP2 |
| --- | --- |
| -Zábradlí vlevo | -Zanesený odvodňovač |