Příloha č. 2

Technické podmínky simulátoru

Popis předmětu veřejné zakázky

Dodávka kompaktního zařízení plnícího funkce výukového přenosného  simulátoru činnosti víceoperačního stroje (simulace práce harvestoru a forwarderem - volitelně), nasazených ve výrobním procesu v lesním hospodářství, včetně instalace a zaškolení. Dodávka se musí skládat ze dvou spolu souvisejících částí, a to části hmotné a části nehmotné.

Část dodávky hmotná zahrnuje:

- vlastního simulátor- notebook, ovládací prvky

- řídící počítač pro zajištění plné funkčnosti simulátoru.

Část dodávky nehmotná je tvořena ovládacím software instalovaným do řídícího počítače a další software pro řízení a kontrolu činnosti harvestoru nebo forwarderu, pro optimalizaci jejich provozu jako například vytváření bucking instrukcí pro optimalizaci délek je snadné pomocí metody, kdy systém vybere sortiment a délku na základě seznamu priorit.. Software musí zaručit plnění všech požadavků na funkce simulátoru uvedené v jiných odstavcích tohoto popisu předmětu veřejné zakázky a Výzvy k podání zakázky. Software simulátoru musí plně podporovat standardy „StanForD Classic„ a „StanForD 2010“ (Mezinárodní standardy pro měření dřeva).

Bližší specifikace požadavků na dodávku:

- Simulace funkcí simulovaných strojů musí probíhat v reálném čase v závislosti na simulovaných úkonech, které provede pracovník pomocí ovladačů simulátoru.

- Zobrazení činnosti musí mít kromě pohledu z kabiny též pohled zvenčí stroje – volitelné směry pohledu.

- Simulátor musí umožňovat volbu různých přírodních a výrobních podmínek (druh a stav porostu, terén, druh těžebního zásahu, atp.) v nichž bude probíhat výcvik, tj. editor pracovních podmínek a scenérií. Musí existovat možnost vytvořit si vlastní virtuální pracoviště v lesním porostu, nebo vložení reálných podmínek konkrétního pracoviště.

- Musí být umožněn sběr dat pro monitorování průběhu práce (pracovní doby) analogicky jako v reálném provozu, tj. časoměrné snímkování práce podle jednotlivých pracovních fází, sledování výkonu stroje a jeho technického stavu.

- Simulátor umožní pracovat s daty týkajícími se vyrobených sortimentů, jejich evidence, krychlení a musí umožnit práci s digitálními mapami pro záznam místa uložení sortimentů a pohybu stroje.

- Simulátor musí umožnit registraci chyb a nesprávných akcí ze strany vyučovaného operátora, jejich rozbor a hodnocení.

- Musí existovat softwarový nástroj pro vyučujícího (např.  na jiném datově propojeném počítači), který může kontrolovat průběh celého výcviku každého  jednotlivce a jednotlivé i hromadné analýzy postupu výcviku s možnou volbou kritérií.

- Simulátor musí mít kompaktní uspořádání a musí umožnit jednoduchý transport mezi učebnami , nesmí vyžadovat zvláštní úpravy místa užití (např. stavební, elektroinstalace, atp.)

- Součástí dodávky musí být uvedení simulátoru do plného provozu a proškolení alespoň dvou osob pro jeho obsluhu v rozsahu nejméně 20 hodin.

- Musí být zaručen alespoň dvouletý záruční servis a dále alespoň tříletý servis pozáruční.

- Musí existovat plná technická podpora po telefonu a e-mailem

- Veškerá dokumentace a návody  musí být dodány v českém jazyce

- Programové vybavení musí být dodáno na nosiči umožňujícím reinstalaci software v případě potřeby.