| Poř. č. | Minimální požadované technické parametry | Počet ks | Technické parametry specifikované dodavatelem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC Procesor schopnost zpracovávat najednou 4 procesy (= 4 fyzická jádra) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8900 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) poslední desktopová generace výrobce procesoru Základní deska podpora externí PCIE 3.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 2 sloty DIMM DDR4 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI Záložní čip UEFI BIOSu 1x USB 3.1 gen1 4x SATA 6Gb/s 1x M.2 socket 32gbit/s Gigabit LAN RAM 8GB dvoukanálově (DDR4 , 2x4GB) SSD konektor M.2 NVMe 1.3 minimální kapacita 240 GB MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 200 000/300 000 Sekvenční čtení/zápis 3000/2000 MB/s TBW >= 140TB TRIM, SMART grafická karta 2 GB RAM podpora DX 12, OpenGL 4.5 výstup DVI výstup HDMI - včetně redukce HDMI (M) na VGA (F) ovladače pro Windows 10 32/64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku v dané kategorii (multimediální/herní) poslední generace chipu výrobce LCD monitor 22“ širokoúhlý (či 21.5“) Full HD IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° DVI nebo HDMI. kabel k monitoru dle zvoleného připojení: - DVI: min. 1,8 m DVI-DVI - HDMI: min. 1,8 m DVI-HDMI CASE Micro/Mini ATX max. 1 externí pozice 5.25" (nemusí mít) max. výška/šířka 400 mm/180 mm preferována co nejmenší velikost bez displejů s vyvedenými USB porty na přední/vrchní straně zdroj minimálně 400 W. podpora všech úsporných módů procesoru USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Kabel o délce minimálně 1,5m Velikost M (desktopová) USB 3.0 kabel prodlužovací USB-A M, USB-A F o délce min. 1,8 m operační systém použitelný jako podkladová licence pro MS SELECT sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 18 |  |