TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | „DODÁVKA LICENCÍ, INSTALACE A KONFIGURACE KOMUNIKAČNÍHO SW“ |
| --- | --- |
| Zadavatel | Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČO: 48145122 |
| Druh řízení | Veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie - na dodávky |

Specifikace požadavků na komunikační bránu v rámci eHealth Královéhradeckého kraje (KHK) pro účely komunikace Patient Summary s NCPeH.

Požadavky na komunikační bránu:

- Bude sloužit jako rozhraní pro napojení na stávající technologie Centra výměny zpráv projektu eHealth KHK (centrum je tvořeno především ActiveMQ Message Broker).

- Jako základní nástroj zpracování zpráv bude používat prostředí Centra výměny zpráv (viz bod 1).

- Zajistí napojení na NCPeH prostřednictvím API národního konektoru (NC) pro získávání Patient summary (dále PS) (viz. projekt NIXZD – www.nixzd.cz).

- Podporované služby/dokumenty jsou - zasílání požadavků/odpovědí na dotaz o existenci PS ve ZZ zapojeném do projektu eHealth KHK, předání vyžádaného PS na základě informací z předchozí služby.

Další požadované vlastnosti:

- Komunikační brána se po své instalaci napojuje na Centrum výměny zpráv v ZZS KHK. Pro napojení se využívá protokol SSL s akceptací serverového certifikátu centra.

- Po připojení na Centrum výměny zpráv se komunikační brána napojuje na vyhrazené fronty zpráv v centru. Pro autentizaci a autorizaci přístupu k frontám zpráv se používá přidělené uživatelské jméno systému a heslo. Pro výměnu zpráv s centrem je použit protokol OpenWire.

- Součástí funkčního základu komunikační brány je průběžná synchronizace systémového času komunikačního uzlu s Centrem výměny zpráv.

- Informace o všech událostech v komunikační bráně se zaznamenávají do lokální auditní databáze, která je přístupna bezpečnostnímu manažerovi pro dohled. Současně komunikační brána odesílá anonymizované zprávy o auditních událostech do centrální auditní databáze v Centru eHealth KHK prostřednictvím Centra výměny zpráv.

- Komunikační brána je po své instalaci napojena na dohledové centrum dodavatele a je neustále pod trvalým dohledem jak funkčnosti celého komunikačního uzlu, tak také všech jeho služeb a komponent.

Součinnost zadavatele:

- Zajistí bezpečné připojení do Internetu prostřednictvím firewallu s omezením na definované IP adresy.

- Zajistí virtuální stroj (VMware) pro provoz komunikační brány s parametry:

- CPU s max. 4 procesorovými jádry

- RAM max. 4 GB

- HDD max. 250 GB

- LAN interně max. 10Gb/s

Záruční lhůta předmětu veřejné zakázky bude 2 roky od převzetí do provozu.