## Hlavní prohlídka 16.08.2019            299-003

Datum prohlídky: 16.08.2019

Provedl: Ing. Aleš Kozelka č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 177/2015

Přítomni:

Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ

Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu

Počasí při provádění prohlídky: jasno

Teplota vzduchu: 25.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Jaroměř      přes řeku Metuji v Jaroměři

Okres: Náchod

Rok postavení: 1925

Liniové staničení [km]: 19.670   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.439

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Mostní podpěry

Základy nepřístupné, bez provedení sond nelze způsob založení určit. Pravděpodobně založení plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

Opěry plné z lomového kamene obložené pískovcovými kvádry. Železobetonové úložné prahy.

Při rekonstrukci mostu byly původní úložné prahy ubourány a následně byly vybetonované nové prahy včetně nových závěrných zídek z betonu C30/37-XF2. Tyto prahy jsou kotvené do původního zdiva opěr vlepenými trny.

Na úložných prazích jsou pod ložisky vybetonované úložné bloky z betonu C30/45-XF4,XD3.

Prostor rubu opěr je odvodněn plastovou drenáží DN 150mm vyústěnou u opěry na začátku mostu pouze vpravo a u opěry na konci mostu do obou boků.

Křídla betonová ze stejného materiálu jako úložné prahy, rovnoběžná s osou převáděné komunikace. V horní části jsou křídla zakončená konzolou z důvodu převedení nového šířkového uspořádání mostu.

Pravé křídlo na začátku mostu je půdorysně zakřivené do navazujícího směrového oblouku komunikace.

Původní kamenné zdivo spodní stavby bude dle předložené projektové dokumentace očištěné vodním paprskem, přespárované a následně opatřené hydrofobním nátěrem.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska

Nosná konstrukce je na opěry uložená na elastomerová ložiska ELV (výrobce - Banská Štiavnica) osazená do vrstvy plastbetonu.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry

Podpovrchové flexibilní mostní závěry šířky 300mm; v konstrukci vozovky jsou do závěrů vložené žulové kostky krytu vozovky.

Izolační systém

Hydroizolace plošná ukončená pod římsami bez přesahu.

V příčném řezu je izolace vyspádovaná ke krajnicím s protispádem 4% pod chodníky. Nejnižší místa izolace pod krajnicemi jsou odvodněná podvozovkovými odvodňovači (2x5ks) pospojovanými proužkem drenážního plastbetonu.

Skladba izolačního souvrství:

- pečetící vrstva Mastertop TC

- 1x natavovací pásy Proteaduo 5mm

- ochrana izolace ABJ tloušťky 45mm

- ochrana izolace pod římsami - 1x natavovací pásy Paraalbit

Nosná konstrukce

1 mostní pole

Nosná konstrukce je v příčném řezu tvořená 6ks předpjatých železobetonových nosníků MK-T délky 16,90m (výška 880mm, šířka stojny 400mm, celková šířka 1835 a 1845mm, beton C45/55-XF2, předpínací výztuž 2 kabely 8x0,6" S o15,7mm - 1670/1860MPa) s nabetonovanou spřaženou monolitickou železobetonovou deskou tloušťky 220mm z betonu C30/37-XF2.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

Vozovka s povrchem ze žulové dlažby do pískového lože

Železobetonové monolitické chodníky z betonu C30/37-XF4, XD3 přecházející do říms. Pochůzné plochy chodníků jsou opatřené striáží a ochranným nátěrem Basf Masterseal 303.

Šířka chodníků je 1,3m.

Chodníky jsou v podélném směru dilatované nad opěrami a uprostřed světlosti mostu se spárami těsněnými plastovými Sika profily a dále ve čtvrtinách světlosti s příčnými těsněnými dilatačními spárami

Volná šířka mostu je 10,8m.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

Ocelové zábradlí s ocelovými sloupky obloženými cihelným zdivem a se svislou výplní. Ocelové profily zábradlí jsou opatřené metalizací ponorem 80um a 3 vrstvým nátěrem (celková požadovaná tloušťka protikorozní ochrany včetně metalizace je 320um).

K pravému zábradlí je přimontován sloupek s dopravní značkou P1 "hlavní silnice" s dodatkovou tabulkou tvaru křižovatky.

Na předmostí na začátku mostu je na pravé krajnici vpusť dešťové kanalizace.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu

Na začátku i na konci mostu umístěno evidenční číslo mostu.

Cizí zařízení na mostě

V obou chodnících jsou 4 zabetonované rezervní chráničky.

Na podhledu mostu je mezi 1.-2.nosníkem na podvěsu zateplený vodovod (DN 150mm s izolací).

Podél levého boku mostu je na konzolách přichycených k římsám plynové potrubí (DN200).

Podél pravého boku mostu je samonosná konstrukce chráničky s uloženými sítěmi.

Na levém zakončení opěry na začátku mostu je vystavěn nový železobetonový základový blok pro limnigrafickou stanici.

### C. ZÁVADY:

Nezadaný - Mostní závěry

- pravděpodobně netěsný mostní závěr na konci mostu vpravo

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

- vizuálně nelze zjistit

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

Původní kamenné zdivo spodní stavby

- místy popraskané nebo již vypadnuté zaspárování zdiva opěr a křídel

- uchycená vegetace na zdivu křídel

- poteklé zdivo křídla na konci mostu vlevo vodou z odvodnění komunikace

- drobné průsaky s výluhy sparami zdiva

Nové úložné prahy:

- nečistoty na horních plochách úložných prahů opěr

- poteklý bok úložného prahu na konci mostu vpravo

Nosná konstrukce

- stopy výluhů na podhledu levého zakončení desky mostovky před opěrou na konci mostu (s velkou pravděpodobností z doby betonáže)

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

Vozovka:

- drobně potrhaná asfaltová zálivka dlažby nad dilatačním závěrem na konci mostu

- drobné nečistoty podél obrubníků

Chodníky:

- mírně propadlý chodník za mostem vpravo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí

- Lokálně poškozené prvky zábradlí (ulomená hlavice sloupku), lokální počáteční koroze výplně

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky prováděny. Běžná údržba prováděny v rozsahu možnostech správce.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Odstranit nečistoty z krajnic mostu.

Termín splnění: pravidelně

Odstranit uchycenou vegetaci ze zdiva opěr a křídel

Termín splnění: do 1 roku

Zajistit opravu mostního závěru na konci mostu vpravo

Termín splnění: do další hlavní prohlídky

Zajistit opravu dlažby vozovky (rozvolněná hnízda) a vhodně zatěsnit

Termín splnění: do další hlavní prohlídky

Opravit kleslý kryt vozovky na předmostí na konci mostu

Termín splnění: do další hlavní prohlídky

Opravit kleslý kryt chodníku na předmostí na konci mostu

Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla konzultována s panem Romanem Blažkem, inspektorem silniční sítě - mostařem (pro okresy: HK, RK a část NA ) Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:

Spodní stavba:          II - Velmi dobrý

Nosná konstrukce:   II - Velmi dobrý

Mostní vybavení:      II - Velmi dobrý

Koeficient stavebního stavu   1.0

Použitelnost   I - Použitelné

Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 32.0   Vr: 80.0   Ve: 196.0   Fe: 30.0

Rok příští hlavní prohlídky: 2025

Poznámka:

Zatížitelnost převzata z předchozí HMP. Nápravový tlak je s ohledem na zatížitelnost živičných vrstev max 12,0 t.

### Fotodokumentace

| -Pohled na most a převáděnou komunikaci po směru staničení | -Pohled na most proti směru staničení |
| --- | --- |
| -Pohled na most zleva | -Pohled na most zprava |
| -Pohled na opěru OP1 | -Pohled na opěru OP2 |

### Fotodokumentace

| -OP2 - koroze ocel. hřebů | -Vodočet |
| --- | --- |
| -Vyplavené spárování | -Stopy po stékající vodě na úložném prahu |
| -Podhled NK | -Stopy po zatékání kolem odvodňovací trubočky |

### Fotodokumentace

| -Cizí zařízení pod NK | -MZ u OP2 |
| --- | --- |
| -Pohled na vozovku na mostě | -MZ u OP1 |
| -Deformace výplně zábradlí | -Dilatační spára římsy |

### Fotodokumentace

| -Zábradlí a římsa vpravo | -Zábradlí a římsa vlevo |
| --- | --- |
| -Ukotvení sloupku DZ na zábradlí | -Převedení sítí vpravo-krytí žlabu |