Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Temný Důl – dodávka simulátorů

- Technické parametry jednotlivých zařízení včetně jejich životnost

V následující podkapitole jsou blíže popsány požadované parametry pořizovaného vybavení, jedná se o požadavky minimální. Dodavatel je vždy oprávněn nabídnout vybavení s lepšími technickými parametry. Veškeré pořizované vybavení má předpokládanou životnost 5 let, tedy po celou dobu udržitelnosti projektu.

  - SIMULÁTORY PRO VÝUKU ALS (ADVANCED LIFE SUPPORT – rozšířená podpora životních funkcí)

Hitec pacientský simulátor ALS s příslušenstvím dospělé ženy

Základní požadavky

- Bezdrátový a plně reagující i během přepravy.

- Napájen vnitřní vyměnitelnou baterií nebo ze zásuvky 230V..

- Baterie vydrží napájet simulátor minimálně 4 hodiny.

- Simulátor se ovládá z bezdrátového tabletu, nebo notebooku, nebo PC, nebo prostřednictvím smartphone. Ovládání pomocí dotykového displeje s uhlopříčkou větší než 12". Dodávka s počítačovou myší. Součástí je ochranná brašna.

- Simulátor lze používat uvnitř i venku, lze ho přikrýt dekou nebo položit na nosítka.

- Simulátor může pracovat automaticky podle „fyziologického“ scénáře nebo podle pokynů instruktora.

- Dodávka včetně software pro vytváření scénářů, úpravu a snadnou tvorbu vlastních.

- Cloudové řešení pro scénáře.

Airway požadavky (Dýchací cesty)

- Uživatelsky nastavitelná průchodnost a neprůchodnost dýchacích cest.

- Zvuky horních cest dýchacích synchronizované s dýcháním.

- Intubace.

- Možnost koniotomie, ventilace tracheostromickou kanylou.

- Záklon hlavy/přizdvižení brady.

- Dýchání pomocí ručního samorozpínací dýchací vaku.

- Endotracheální intubace za použití běžných endotracheálních trubic.

- Retrográdní intubace.

- Sellickův hmat umožňuje vidět hlasivky.

Breathing požadavky (Dýchání)

- Ovládání frekvence dýchání.

- Automatické zvedání hrudi.

- Nezávislé dýchací fenomény.

- Pohyb hrudi je synchronizován s volitelnými schématy dýchání.

- Simulované automatické dýchání.

- Nastavitelná frekvence dýchání a poměr nádechů a výdechů.

- Možnost napojení na mechanický dýchací přístroj.

- Oboustranné stoupání a klesání hrudi.

- Běžné a abnormální dýchací zvuky.

- Přední auskultační místa.

- Změny mechaniky plic v průběhu scénáře.

Circulation – kardiovaskulární systém požadavky

- EKG jsou vytvářena v reálném čase s fyziologickými variacemi.

- Srdeční ozvy jsou synchronizované s EKG a lze je auskultovat.

- Rytmy EKG pro všech 12 svodů.

- Měření krevní tlak pohmatem nebo auskultací.

- IV paže s plnícími a odváděcími místy.

- Stlačování hrudníku lze měřit a zaznamenávat.

- Měření EKG za použití reálných přístrojů.

- Defibrilace, kardioverze za použití reálných zařízení, součástí dodávky je kabelová redukce cvičných elektrod.

- Větší spektrum  srdečních ozev, frekvencí a intenzit.

- Rytmy EKG se vytváří v reálném čase.

Disability požadavky (neurologie, léky)

- Intuitivní interface a samočinnost usnadňují simulaci podání léčivého přípravku.

- Podání léčiv změní stav v reálném čase, čímž napodobuje skutečné klinické situace.

- Oči jsou ovládány automaticky fyziologickým modelem, nebo přímo instruktorem.

- Simulace záchvatu/křečí.

Exposure požadavky (vyšetření)

- Bezdrátový zvukový signál.

- Instruktor může simulovat pacientův hlas a odposlouchávat záchranáře (bezdrátový přenos).

- Poloha vleže nebo pololeže.

- Porod – fyziologický, komplikace, samovolně plynoucí porod simulátoru, kardiotokogram, plod se SW řízenou srdeční frekvencí.

Příslušenství potřebné ke správnému fungování – Monitor

- Minimálně 22 palcový dotykový displej s AC napájením.

- Zobrazení až 12 číselných hodnot včetně HR, ABP, CVP, PAWP, NIBP, CO, SpO2, RR, EtCO2, teploty a času.

Příslušenství potřebné k simulaci akutních stavů – Transportní nosítka

- Bezpečnost a ergonomie při výuce s těžkým modelem.

- Konstrukce je založena na stabilním základu s pohyblivými koly 200 mm a více.

- Aretace kol, pevná brzda, pojistný mechanismus.

- Polohovatelná horní část lůžka pomocí plynové vzpěry.

- Umožňují volně měnit výšku lůžka.

- Plocha pro figurínu je dělena na více částí.

- Materiály dovolují dezinfekci, odolné vůči vlhkosti, vodě i mechanickému poškození.

- Nosnost minimálně 150 kg.

- Rozměry ložné plochy minimálně 180 cm (šířka) x 55 cm (šířka).

Příslušenství potřebné k simulaci akutních stavů – integrace s SW pro simulační medicínu

- Záznam a sdílení simulace včetně integrovaného záznamu ze simulátoru.

- Videozáznam optimalizovaný pro web, grafické znázornění údajů ze simulátoru, možnost snímání obrazu z reálných přístrojů.

- Webové řešení, živě nebo záznam simulace.

- Kompletně přenositelné mobilní řešení, včetně ochrany proti poškození při přenášení.

- Bezdrátové kamery s vestavěnými mikrofony, min. počet 2.

- Součástí dodávky jsou všechny potřebné adaptéry a kabeláže, SW a HW pro zobrazení, záznam a sdílení simulace s integrací výše specifikovaného modelu.

Lowend s příslušenstvím

Model splňuje požadavky na výuku Basic Life Support v následujícím:

- Model celého člověka, včetně horních a dolních končetin.

- Efektivní dechový objem až po zprůchodnění dýchacích cest záklonem hlavy.

- Snadno omyvatelný a dezinfikovatelný povrch modelu.

- Elektronická zpětná vazba parametrů dýchání a stlačování hrudníku.

- Bezdrátové připojení ke zpětnovazebnímu software.

- Napájení modelu vnitřním zdrojem energie s možností dobíjení.

- Nabíječka pro dobíjení.

- Instalační software pro zpracování zpětné vazby instalovatelný a dostupný na nejrozšířenější platformy operačních systémů Windows, iOS nebo Linux a zařízení typu PC, notebook nebo tablet. Minimální velikost zobrazení 12“. Dotykové ovládání. Možnost přistupovat k datům a informacím v reálném čase.

- Softwarové parametry dýchání: Vdechnutý objem, frekvence dýchání, simulace elasticity a compliance plic u dospělého. Vyhodnocení sumarizačně a detailně. Možnost uložit a otevřít z databáze. Tisk zpětné vazby.

- Technické parametry dýchání: Zvedání hrudníku při efektivním vdechu, zvedání břišní krajiny při insuflaci do žaludku, návrat hrudníku do původní úrovně při výdechu. Zvuky dýchání při obnově oběhu. Možnost nahrát vlastní vedlejší poslechové fenomény.

- Softwarové parametry kompresí hrudníku: Sledování hloubky stlačení, sledování rychlosti stlačování, monitoring polohy rukou na středu hrudníku, monitoring špatné polohy rukou mimo střed hrudníku, monitoring úplného uvolnění hrudníku, sumarizační zobrazení kvality stlačování, detailní zobrazení každého stlačení, zobrazení aktuální rychlosti stlačování, uložit/otevřít databázi stlačování, tisk libovolné části záznamu, volitelné nastavení účinné hloubky stlačení.

- Technické parametry stlačování. Reálný odpor hrudníku při stlačování. Při uvolnění návrat do výchozí pozice, rozsah stlačování od 0 do 7 centimetrů max.

Model splňuje následující požadavky pro výuku Advanced Life Support:

- Zavedení vzduchovodu.

- Intubace: trachea, glottis, hlasivkové vazy.

- Zavádění supraglotických pomůcek (iGel, LMA, LT).

- EKG simulace srdečních rytmů s možností kontinuální monitorace svodů I, II, III na modelu.

- Připojení reálných monitorů pro zobrazení třísvodového EKG.

- Defibrilace výboji 1 – 360J monofázickými a bifázickými, součástí dodávky je kabelová redukce cvičných elektrod.

- Softwarové parametry: Zobrazení aktuálního rytmu EKG, záznam událostí, záznam defibrilačních výbojů, přednastavení chování po defibrilačním výboji, volitelné nastavení chování změn rytmů v čase podle scénáře.

Příslušenství

- Dobíjecí stanice a baterie do modelu pro bezdrátový přenos nebo odpovídající technologie dobíjení modelu.

- Kabelové příslušenství pro nácvik reálné defibrilace do modelů.

- Redukce na nejrozšířenější defibrilátory.

- Transportní ochranný obal.

- PC, notebook nebo tablet s nainstalovaným SW specifikovaným v předchozích bodech BLS a ALS, minimální zobrazení 12“, dotykové ovládání, počítačová myš, vyjma PC ochranné pouzdro.

Požadavky na komplexní služby

- Záruční servis min. na 2 roky.

- Pravidelné roční servisní kontroly do uplynutí záruční doby.

- Garance zapůjčení náhradního modelu v případě nutnosti opravy přesahující nedostupnost modelu více než 14 dní.

  - SIMULÁTOR PRO BLS (Basic life support)

Model BLS

Model splňuje požadavky na výuku Basic life support v následujícím:

- Model celého člověka, včetně horních a dolních končetin.

- Efektivní dechový objem až po zprůchodnění dýchacích cest záklonem hlavy.

- Snadno omyvatelný a dezinfikovatelný povrch modelu.

- Elektronická zpětná vazba parametrů dýchání a stlačování hrudníku.

- Bezdrátové připojení ke zpětnovazebnímu software.

- Napájení modelu vnitřním zdrojem energie s možností dobíjení.

- Nabíječka pro dobíjení.

- Instalační software pro zpracování zpětné vazby instalovatelný a dostupný na nejrozšířenější platformy operačních systémů Windows, iOS nebo Linux

- Zařízení typu PC, notebook nebo tablet. Minimální zobrazení 12“. Dotykové ovládání. Vyjma PC ochranné pouzdro. Počítačová myš. Možnost přistupovat k datům a informacím v reálném čase i bez instalace SW, pouze přes prohlížeč libovolného HW nebo operačního systému, např. prostřednictvím IP adresy.

- Možnost provedení defibrilace prostřednictvím reálného AED. Součástí dodávky je kabelová redukce cvičných elektrod.Softwarové parametry dýchání: Vdechnutý objem, frekvence dýchání, simulace elasticity a compliance plic u dospělého. Vyhodnocení sumarizačně a detailně. Možnost uložit a otevřít z databáze. Tisk zpětné vazby.

- Technické parametry dýchání: Zvedání hrudníku při efektivním vdechu, zvedání břišní krajiny při insuflaci do žaludku, návrat hrudníku do původní úrovně při výdechu. Možnost slyšitelného dýchání při obnově oběhu.

- Softwarové parametry kompresí hrudníku: Sledování hloubky stlačení, sledování rychlosti stlačování, monitoring polohy rukou na středu hrudníku, monitoring špatné polohy rukou mimo střed hrudníku, monitoring úplného uvolnění hrudníku, sumarizační zobrazení kvality stlačování, detailní zobrazení každého stlačení, zobrazení aktuální rychlosti stlačování, uložit/otevřít databázi stlačování, tisk libovolné části záznamu, volitelné nastavení účinné hloubky stlačení.

- Technické parametry stlačování. Reálný odpor hrudníku při stlačování. Při uvolnění návrat do výchozí pozice, rozsah stlačování od 0 do 7 centimetrů max.

  - SIMULÁTOR PRO AED

Simulátor AED cvičný

Základní požadavky

- AED cvičný přístroj simulující reálné chování přístrojů AED.

- Hlasové srozumitelné instrukce.

- Předprogramované scénáře umožňující vyšší efektivitu výcviku.

- Možnost změnit jazyk přístroje.

- Součástí přístroje je sada tréninkových elektrod pro dospělého, baterie nebo jiná technologie napájení, transportní brašna.

- Dálkový ovladač k simulaci nebo automatické chování dle předvolby.

- Čeština a výběr volitelných jazyků.

- Možnost předdefinovat scénáře.

- Garance opakované použití elektrod v rámci nácviku až 20x.

- Lepidlo elektrod na bázi, která zajišťuje jednoduché připevnění i odstranění elektrod a výrazně nezanechává vrstvu lepidla na modelu.

- Vnitřní modul dodržuje instrukce podle aktuálních Guidelines 2015. V případě změny v doporučeních je součástí trenažéru servis nebo automatická funkce s přenastavením na nový postup.

- Kompatibilita s libovolnou tréninkovou figurínou.

AED

Základní požadavky

- Poloautomatický model defibrilátoru s funkcí analýzy srdečního rytmu.

- Zobrazení EKG pomocí tří svodového kabelu a bifázické exponenciální křivky defibrilátoru.

- Režim AED.

- Manuální režim.

- Režim EKG.

Defibrilace v režimu AED: Defibrilátor po připojení pacienta pomocí terapeutických elektrod musí vyhodnotit srdeční rytmus pacienta. Defibrilátor musí být vybaven volitelnou funkcí, která umožní v režimu AED zobrazit křivku EKG a indikátor srdeční frekvence. V režimu AED musí být obsluha vedena hlasovými výzvami.

Defibrilace v manuálním režimu: Defibrilátor musí umožňovat potlačení funkcí AED defibrilátoru přepnutím do poloautomatického režimu. V tomto režimu musí být jednotlivé funkce defibrilátoru – Analýza, Nabíjení, Výboj a Zrušení nabíjení – závislé na činnosti obsluhy.

Režim EKG – monitorování EKG: V tomto režimu (po připojení tří svodového kabelu EKG a elektrod) musí poskytovat přístroj nediagnostické elektrokardiografické zobrazení srdečního rytmu pacienta. Dodávání výbojů musí být u defibrilátoru v režimu EKG vypnuto, přístroj však nadále musí vyhodnocovat EKG pacienta. Pokud je detekován rytmus, při kterém je možné provést výboj, musí defibrilátor vydat výzvu k připojení defibrilačních elektrod.

- Celková hmotnost přístroje včetně baterie maximálně 3,5 kg.

- Přístroj musí umožňovat zvyšování dávky energie následných výbojů do min. 360 Joulů.

- Možnost aplikace defibrilačního výboje do dvou minut od zahájení resuscitace.

- Přístroj musí umožňovat zrušení defibrilace.

- Vizuální upozornění na vybitou baterii nebo nutnost servisního zásahu.

- Odolnost přístroje proti vodě/prachu minimálně IP 55 podle normy IEC 60529, přístroj musí být odolný proti pádu z výšky min. 1 metr dle MIL-STD-810F (metoda 516.5 procedura IV) a musí být odolný proti vibracím dle MIL-STD-810F (metoda 514.5 kategorie 20).

1 x Terapeutické elektrody pro dospělé – jednorázové

- Určené pro dospělé pacienty.

- Pevné spojení s přístrojem pomocí konektoru.

- Pro práci v režimu AED a poloautomatickém režimu.

- Které lze použít pro aplikaci výbojů i monitorování EKG.

- Minimální životnost 2 roky.

1 x Terapeutické elektrody pro děti – jednorázové

- Určené pro děti mladší 8 let nebo s hmotností nižší než 25 kg.

- Pro práci v režimu AED a poloautomatickém režimu.

- Které lze použít pro aplikaci výbojů i monitorování EKG.

- Minimální životnost 2 roky.

1 x sada pro monitoring EKG, vč. pouzdra

- Kabel umožňující zobrazení křivky EKG.

- Pro použití bez terapeutických elektrod.

- Pro zobrazení nediagnostické křivky EKG.

Správa dat: Vnitřní paměť přístroje musí umožňovat:

- Uložení údajů min. o dvou pacientech alespoň v rozsahu: záznam událostí, nepřetržitý záznam EKG a souhrn kódů činností.

- Uložení nepřetržitého monitoringu EKG min. 40 minut.

- Záznam údajů o provedených automatických testech přístroje.

- Možnost přenosu do PC (USB/infraport).

Baterie:

- Musí být vybavena indikátorem stavu kapacity na viditelném místě.

- Nabíjecí.

- Min. 400 výbojů s energií 200 joulů.

- Životnost min. 5 let.

- Nabíječka.

  - TRENAŽÉRY PRO NÁCVIK INVAZIVNÍCH VÝKONŮ A TECHNIK

Výukový model pro nácvik koniotomie a koniopunkce

- Simulátor pro provádění chirurgické konitomie (pomocí skalpelu), ale i koniopunkce (pomocí jehlového setu).

- Model zobrazuje část hrtanu a jsou na něm hmatatelné všechny důležité anatomické orientační body: chrupavka štítná (cartilago thyroidea), chrupavka prstencová (cartilago cricoidea).

- Součástí trenažéru je imitace plíce, která svým nafukováním signalizuje správné provedení koniotomie.

- Balení modelu obsahuje vyměnitelnou průdušnici, náhradní překryvné kůže a transportní obal.

Model pro nácvik punkce tenzního pneumotoraxu

- Při správném vpichu jehly umožňuje model únik vzduchu z hrudníku.

- Trup umožňuje torakotomii/punkci v druhém mezižebří v medioklavikulární čáře.

- Samotěsnící plíce lze opakovaně propíchnout a je možná jejich výměna.

- Model obsahuje vyměnitelnou kůži.

Model pro nácvik řešení srdeční tamponády

- Simulátor ke správnému provedení punkce.

- Barva kapaliny, objem a viskozita může být určena vyučujícím.

- Perikardiocentéza může být prováděna v místě pod levým mečovitým výběžkem a v levém pátém mezižeberním prostoru.

- Správné umístění jehly umožní vysátí kapaliny z osrdečníku simulátoru.

- Sada obsahuje prášek pro vytvoření krve a transportní obal.

  - IT VYBAVENÍ

Počítač, včetně příslušenství

Základní požadavky

- Provedení All-in-One.

- Výškově nastavitelný stojan.

- Procesor min. bodové ohodnocení 3.100 dle cpubenchmark.net ke dni 20. 10. 2020, viz příloha zadávací dokumentace. Alespoň 4 fyzická jádra. Dodavatel může dodat zařízení s procesorem, který z důvodu pozdějšího uvedení na trh není v tabulce uveden, pokud má srovnatelné či lepší parametry než procesor, který požadované bodové ohodnocení dle přílohy splňuje.

- Displej min. 23.8" IPS 1920x1080, nedotykový, matný povrch, integrovaná kamera, repro a mikrofon.

- Paměť min. 8GB, 1X8GB, DDR4 2666Mhz Non-ECC Memory.

- Disk M.2 min. 256GB PCIe NVMe Class 35 SSD.

- Integrovaná grafická karta.

- Integrovaná zvuková karta.

- Myš černá.

- Klávesnice s českými popisky (QWERTZ) černá.

- Windows 10 Pro (64Bit) Multi-Language English, Czech.

- Záruka za jakost 60 měsíců, SLA následující pracovní den, tedy doručení náhradních dílů a servisní zásah technika na místě instalace následující pracovní den od nahlášení poruchy. Záruční servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení.

Televizor

Základní požadavky

- „Chytrá“ TV s možností připojení k internetu.

- Rozlišení 1920 x 1080 FullHD.

- Uhlopříčka min. 42 palců.

- Včetně kabeláže.

bude upraveno ke stavu platnému v den zahájení řízení