Dodávka a instalace ofsetového archového tiskového stroje – technická specifikace

| Specifikace | Požadavky | Skutečné parametry | Splňuje ano/ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ stroje: | ofsetový archový tiskový stroj |  |  |
| Stáří stroje: | max. 17 let |  |  |
| Počet barev: | 2 |  |  |
| Maximální formát papíru: | až 530 x 740 mm |  |  |
| Maximální tiskový formát: | až 510 x 740 mm |  |  |
| Minimální formát papíru: | 210 x 280 mm |  |  |
| Tloušťka potiskovaného materiálu v mezích: | 0,03 – 0,6 mm |  |  |
| Ovládání: | ovládací panel na vykladači tiskového stroje |  |  |
| Zakládání tiskových desek: | poloautomatické |  |  |
| Maximální tisková rychlost: | min. 13000 TA/hod |  |  |
| Výška stohu nakladače: | min. 950 mm |  |  |
| Výška stohu vykladače: | min. 500 mm |  |  |
| Specifická výbava: | poprašovací zařízení |  |  |
|  | alkoholové vlhčení |  |  |