| Poř. č. | Minimální požadované technické parametry | Počet ks | Technické parametry specifikované dodavatelem (nutno uvést konkrétně typ komponenty, dohledatelně) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC Varianta A Procesor schopnost zpracovávat najednou 8 procesů (z toho minimálně 4 fyzická jádra) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8800 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) Nejhůře předposlední desktopová generace výrobce procesoru Základní deska podpora externí PCIE 4.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR4 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI 2x USB 3.2 gen1 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 socket 32gbit/s Gigabit LAN COM port TPM 2.0 čip Přímo na desce, nebo osazený modul v bracketu na desce HW modul lze nahradit integrovaným řešením (fTPM, PTT), splňujícím specifikace TPM 2.0 RAM 16 GB dvoukanálově (DDR4 , 2x8GB) Minimálně 2400 MHz SSD konektor M.2 NVMe 1.3, PCIE 4.0 (funkční na PCIE 3.0) minimální kapacita 480 GB MLC nebo TLC IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 400 000/500 000 Sekvenční čtení/zápis 4500/2200 MB/s TBW >= 700TB TRIM, SMART grafická karta 2 GB RAM podpora DX 12, OpenGL 4.5 PCIE 3.0 výstup HDMI ovladače pro Windows 10 32/64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku v dané kategorii (multimediální/herní) poslední generace chipu výrobce LCD monitor 24“ širokoúhlý (či 23.8“) Full HD IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° HDMI kabel k monitoru: - min. 1,8 m HDMI CASE Micro/Mini ATX max. 1 externí pozice 5.25" (nemusí mít) max. výška/šířka 400 mm/180 mm preferována co nejmenší velikost bez displejů s vyvedenými USB porty na přední/vrchní straně Zdroj minimálně 400 W. podpora všech úsporných módů procesoru USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Kabel o délce minimálně 1,5m Velikost M (desktopová) Operační systém Nový, nepoužitý OS. Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 16 |  |
| 2 | PC Varianta A2 Specifikace PC stejná jako u varianty A, s těmito dodatky/změnami Navíc je druhý LCD monitor Stejný monitor jako u varianty A Včetně kabelu a případně příslušné redukce HDMI switch 2:2 Výběr jednoho ze dvou HDMI vstupů, vybraný vstup bude zobrazen na obou výstupech zároveň Včetně dálkového ovladače Včetně HDMI kabelu na propojení switch – grafická karta 1,8m Zapojení monitorů Grafická karta 1. výstup -> 1. monitor Grafická karta 2. výstup -> 1. HDMI vstup switche 1. HDMI výstup switche do 2. monitoru = 2. vstup HDMI switche nezapojen (rezervován pro notebook), 2. výstup HDMI switche nezapojen (bude připojen projektor) Vše včetně potřebné kabeláže na připojení obou monitorů včetně switche. V případě nutnosti možno libovolný kabel pro připojení prvního monitoru do grafické karty (například DP-HDMI, DVI–HDMI, …) | 1 |  |
| 3 | Projektor DLP rozlišení nativně FullHD 1920x1080 jas 3500 ANSI lm kontrast 10000:1 vstup HDMI 2x, VGA 1x reproduktory dálkové ovládání možnost montáže na stropní držák | 1 |  |