Technické podmínky

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu barvícího automatu mikroskopických sklíček pro mikrobiologii. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Základní parametry |  |  |
| Plně automatizovaný uzavřený systém pro barvení podle Grama. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost programování barvicích kroků. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Minimálně 4 barvící pozice (kontejnery, trysky pro nástřik barviva) pro použití různých barviv na jednotlivých pozicích. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Promývání-oplach preparátů. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sušení preparátů. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost barvení min.10 sklíček současně. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost použití barviv od různých výrobců. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zabudovaná klávesnice s obrazovkou. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odnímatelný plastový kryt přístroje. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Váha do 30 kg. Rozměry max. 90x60x50. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Provozní teplota 15-30oC. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení 230V/50Hz. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součást dodávky |  |  |
| Spotřební materiál a vybavení dle principu přístroje v míře umožňující zprovoznění požadované metody. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dle principu přístroje vybavení pro přívod promývací vody a odvod odpadní vody umožňující obsluze maximální komfort při provozu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ostatní |  |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - zaškolení obsluhy v rámci návodu k použití v souladu se zákony č. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), příp. č. 268/2014 Sb. (IVD), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje), - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - provedení vstupní validace, - instalační / validační protokol, - aktualizace SW po celou dobu životnosti přístroje. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadovaná dokumentace, předložená již s nabídkou: - prohlášení o shodě, - návod k obsluze v elektronické podobě v českém jazyce (ČJ), - autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení, - požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií (je-li to nezbytné k instalaci a zprovoznění nabízeného zboží), - doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků, příp. IVD. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záruka min. 24 měsíců. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| V rámci záruky bezplatné zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony č. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), příp. č. 268/2014 Sb. (IVD), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |